蚌埠市荆山精细助剂有限公司

年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜印刷项目

环境影响报告书

安徽润佳格绿环境科技有限公司

2022年3月

目   录

第一章 概述	4

1.1项目由来	4

1.2关注的主要环境问题及环境影响	5

1.3环境影响评价工作过程	5

1.4环境影响评价的工作过程	6

1.5环境影响报告书主要结论	7

第二章 总 则	8

2.1评价目的及指导思想	8

2.2编制依据	9

2.3评价工作等级	12

2.4评价执行标准	16

2.5评价内容及评价重点	19

2.6评价时段	19

2.7相关规划及环境功能区划	19

2.8环境保护目标	39

第三章 现有工程回顾分析	42

3.1现有项目概况	42

3.2现有项目生产工艺流程及产污环节	47

3.3 现有工程污染源达标情况	48

3.4 现有工程存在的环境问题及整改措施	51

第四章 建设项目工程分析	52

4.1建设项目概况	52

4.2工程分析	62

4.3污染源源强分析	64

第五章 环境现状调查与评价	73

5.1自然环境现状	73

5.2环境质量现状评价	78

第六章 环境影响预测与评价	89

6.1 施工期环境影响分析	89

6.2 运营期环境影响预测与评价	97

6.3环境风险分析	123

第七章 环境保护措施及可行性论证	141

7.1施工期环境保护措施分析	141

7.2运营期环境保护措施及其可行性论证	144

第八章 环境影响经济损益分析	167

8.1环境保护投资概算	167

8.2环境效益及环境损失	167

8.3环境经济损益分析	168

8.4 环境经济效益分析	169

8.5 项目环境损益分析	170

8.6 环境经济损益综合分析	171

8.7小结	172

第九章 环境管理与监测计划	173

9.1环境管理	173

9.2污染物排放管理	175

9.3环境监测计划	176

第十章 结论	180

10.1工程概况	180

10.2 产业政策相符性分析	180

10.3 场址选择合理性	180

10.4环境质量现状评价	180

10.5环境影响分析结论	181

10.6 环境管理与监测计划	182

10.7 总量控制	183

10.8 公众参与结论	183

10.9 结论	183

10.10 建议	184

# 第一章 概述

## 1.1项目由来

蚌埠市荆山精细助剂有限公司位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号，公司的前身是怀远县大禹橡胶助剂有限公司，怀远县大禹橡胶助剂有限公司于1986年开始在怀远县生产，1997年迁至怀远县原农科院内生产，现厂址位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号。企业产品主要是黑油膏、白油膏，被广泛运用于国内胶辐、橡皮擦、橡胶等生产厂家。

2009年蚌埠市荆山精细助剂有限公司委托有资质单位编制《蚌埠市荆山精细助剂有限公司年产10000 吨硫化植物油项目环境影响评价报告书》，并于同年12月29日经蚌埠市环境保护局以蚌环函字[2009]第109号文对该项目进行审批。2013年，蚌埠市环境保护局组织验收，并于2013年4月23日经蚌埠市环境保护局以蚌环监管〔2013]21号文件予以通过验收。

近年来电子薄膜市场需求较大，公司根据市场调研，决定利用公司闲置生产车间建设年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜印刷项目，项目主要建设内容为：利用现有生产厂房新增电子薄膜生产设备，配套建设环保、消防等设施，项目总投资5000万元，达产后，项目可形成年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜的生产规模。该项目已经蚌埠市淮上区发改委备案，项目代码2020-340311-23-03-030888。

本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021）中 “二十六、橡胶和塑料制品业 29，53  塑料制品业 292  以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”类别，本项目年用溶剂型涂料（含稀释剂）291吨，大于10吨，应编制环境影响报告书。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，蚌埠市荆山精细助剂有限公司委托安徽润佳格绿环境科技有限公司承担年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜印刷项目环境影响评价工作。我单位在接受委托后，在收集与本项目相关技术资料、类比调研及现状监测和影响预测的基础上，按照国家环保政策及技术规范，编制了《蚌埠市荆山精细助剂有限公司年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜印刷项目环境影响报告书》，呈报主管部门审查。

## 1.2关注的主要环境问题及环境影响

（1）项目废气收集、处置的经济技术可行性分析，废气是否达标排放以及对周边大气及敏感目标影响分析。

（2）项目废水收集、处置方式的经济技术可行性分析，以及废水达标排放可行性分析。

（3）本项目运营期间设备噪声的控制及厂界达标可行性分析。

（4）项目固废处置可行性分析；危险废物暂存及危废处置。

## 1.3环境影响评价工作过程

在接受建设单位委托后，评价单位首先研究了相关的法律、法规及规划，确定评价文件类型。其次开展初步的现场调查及资料收集，根据建设单位提供的资料，进行初步的工程分析，确定评价重点，制定工作方案，安排进一步环境现状详查及环境现状监测，在资料收集完成后，进行各专题分析，提出环保措施并进行技术经济论证，最终形成环评文件。

本次环境影响评价工作程序见下图。

图1-1 环境影响评价工作程序图

## 1.4环境影响评价的工作过程

◆2022年3月5日，受蚌埠市荆山精细助剂有限公司委托，承担《年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜印刷项目环境影响评价报告书》的编制工作。

◆2022年3月10日，该项目环评第一次公示在生态环境公示网站上发布。

◆2021年12月8日，安徽省佳逸环保科技有限公司出具的噪声报告。

◆2022年3月25日，该项目环评第二次公示在蚌埠市人民政府网站上发布。

◆2022年3月，根据项目单位提供的技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级，项目课题组根据分工进行各专题编写、汇总，提出污染防治对策并论证其可行性，得出项目建设的环境可行性结论。

## 1.5环境影响报告书主要结论

蚌埠市荆山精细助剂有限公司年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜印刷项目符合国家产业政策，选址符合蚌埠精细化工高新技术产业基地规划，项目采用的工艺及污染防治措施符合清洁生产基本要求，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，污染物均能实现达标排放，公众调查结果显示公众对本项目的建设无人反对，事故风险水平是可以接受的。从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

# 第二章 总 则

## 2.1评价目的及指导思想

### 2.1.1 评价目的

本次评价从环境保护的角度出发，根据工程所在区域环境特点以及环境质量现状，结合工程污染物排放特征，依据客观、科学为原则，论证本工程各阶段实施可能带来的环境影响，并通过评价达到如下目的：

（1）通过对项目区域自然环境和环境质量现状的调查和分析，掌握该区域的环境质量现状。

（2）通过对同类建设项目的类比调查，在工程分析的基础上，识别与确定本项目的环境影响评价因子，并核算污染物源强，提出防治措施，并对该项目可能造成的环境影响进行评价，提出污染物排放总量控制目标。

（3）对项目拟采取的环保措施的可行性和合理性进行论证，并提出切实可行的防止或减缓影响的措施。

（4）从环境保护角度出发，对项目选址合理性、相关规划符合性进行分析，对项目建设的可行性做出明确结论，为设计单位优化设计、管理部门审批决策和建设单位的环境管理提供科学依据。

（5）为项目决策、建设及环保管理提供依据。

### 2.1.2 指导思想

本次评价的指导思想是在对项目进行详细工程分析的基础上，依据《环境影响评价技术导则》和国家、安徽省颁布的有关环境保护法规、法令、标准和规范，充分利用现有基础资料和借鉴有关项目评价成果，合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，选择有代表性的监测点位、监测因子、预测模型。结论力求做到科学、客观、公正、明确与可信。

## 2.2编制依据

### 2.2.1国家法律、法规、政策文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正版)；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》(2021年12月24日发布，2022年6月5日施行)；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年4月29日修订）2020年9月1日实施；

（7）《中华人民共和国循环经济促进法》，2008年主席令第四号，2009年1月1日；

（8）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日实施；

（9）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第645号，2013年12月7日；

（10）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发[2014]197号，2014年12月30日；

（11）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》，环发[2015]4号，2015年1月8日；

（12）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016年5月28日；

（13）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评[2017]84号。

（14）国家发展改革委关于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年8月27日第2次委务会议审议通过，现予公布，自2020年1月1日起施行）；

（15）国家生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）

（16）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年10月1日发布施行；

（18）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）2021年1月1日起施行

（19）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）；

（20）《环境保护公众参与办法》(生态环境部 部令第4号)，2019年1月1日起施行；

（21）《产业结构调整指导目录(2019年本)》；

（22）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部环发[2012]77号文），2012年7月3日；

（23）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部环发[2012]98号文），2012年8月7日；

（24）关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（国家环境保护部，环办[2013]103号，2013年11月14日）；

(25)《“十四五”生态环境保护规划》；

（26）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015年4月2日；

（27）中华人民共和国生态环境部，“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”，2019年6月26日。

（28）中华人民共和国生态环境部，关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知，2020年6月23日。

（29）《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》，国土资源部、国家发展和改革委员会，2012年5月23日；

（30）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）

### 2.2.2安徽省地方法规、政策文件

（1）《安徽省人民政府关于同意实施安徽省水环境功能区划的批复》(安徽省人民政府，皖政秘[2004]7号，2004年3月)；

（2）《安徽省人民代表大会常务委员会关于修改〈安徽省实施中华人民共和国固体废物污染环境防治法办法〉的决定》(安徽省第十届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2006年6月29日)；

（3）《安徽省环境保护条例》，安徽省第十二届人大常委会第四十一次会议，2018年1月施行；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（安徽省环境保护局，环评[2007]52号，2007.3.27）；

（5）《安徽省大气污染防治条例》(2015年1月31日安徽省第十二届人民代表大会第四次会议通过)；

（6）安徽省人民政府，皖政〔2015〕131号，《关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》，2015年12月29日；

（7）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号，2017年9月13日）；

（8）安徽省委办公厅、省政府办公厅，皖办发[2017]45号，《关于推进长江经济带生态优先绿色发展的实施意见》，2017年8月24；

（9）《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量指标管理工作的通知》（安徽省环保厅，皖环发[2017]19号）；

（10）《安徽省关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号2021年8月9日）；

（11）《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号）；

（12）《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号文）

（13）《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》

### 2.2.3 技术依据

（1）《环境影响评价技术导则·总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ 2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ 19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ 610-2016）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017年10月1日起施行；

（10）《污染源源强核算技术指南  准则》（HJ884-2018）。

（11）《国家危险废物名录》（2021年），2021年1月1日起施行；

（12）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（13）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）；

（14）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

（15）《2016年国家先进污染防治技术目录（VOCs防治领域）》。

（16）《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）；

（17）《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）

（18）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（19）《排污许可证申请与核发技术规范  橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）

### 2.2.4 项目依据

（1） 环境影响评价的委托书，2022年3月5日；

（2）《蚌埠市荆山精细助剂有限公司年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜印刷项目备案表》，2020年8月11日；

（3）《蚌埠市荆山精细助剂有限公司年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜印刷项目环境质量现状监测报告》，安徽省佳逸环保科技有限公司，2022年12月8日。

（4）建设单位提供的其它有关环评的资料；

## 2.3评价工作等级

### 2.3.1评价等级

（1）地表水环境评价等级

依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中相关要求，建设项目地表水环境影响等级判定见下表。

表2-1  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m³/d)；水污染物当量数 W/（量纲-） |  |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 | / |
| 二级 | 直接排放 | 其他 | / |
| 三级A | 直接排放 | Q˂200 且 W˂6000 | / |
| 三级B | 间接排放 | — | 三级B |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注 6、建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m³/d，评价等级为一级；排水量<500万m³/d，评价等级为二级。 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 |

项目属水污染影响型建设项目，运营期主要废水为生活污水，本项目生活废水经化粪池预处理达到沫河口园区污水处理厂接管限值要求后，排入园区污水管网，进入沫河口园区污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）规定，确定本次地表水环境评价等级为为三级B。

（2）大气评价等级

根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用估算模型计算污染物的最大影响程度和最远影响距离，按各污染源分别确定其评价等级，取评价级别最高者作为项目的评价等级。

表2-2  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | DA005 | 非甲烷总烃 | 2000 | 20.364 | 1.02 | / |
|  |  | 甲苯 | 200 | 20.248 | 1.01 | / |
|  |  | PM10 | 450 | 0.001164 | 0.01 | / |
|  |  | SO2 | 500 | 0.002163 | 0.01 | / |
|  |  | NOx | 200 | 0.1032 | 0.05 | / |
| 面源 | 非甲烷总烃 | 2000 | 1.73 | 0.09 | / |
|  | 甲苯 | 200 | 0.1758 | 0.09 | / |

表2-3  评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本项目Pmax最大值出现为有组织排放的非甲烷总烃，Pmax值为1.02%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（3）噪声评价等级

本项目噪声主要为生产设备产生的噪声，项目选址位于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区域，项目建设前后区域噪声级增高量不大，且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中相关规定，确定本次声环境评价工作等级为三级。

（4）环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及其附录，环境风险评价工等级划分为一级、二级、三级、简单分析，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。并对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目原辅材料不构成重大危险源。环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本次风险评价等级为三级，评价工作等级划分见下表：

表2-4  环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |

（5）地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目行业类别属于116  塑料制品制造，地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类。项目所在区域不属于国家或地方政府划定的与地下水相关的保护区或保护区径流区，不属于地下水环境敏感区。

根据建设项目地下水环境评价工作等级划分依据，本项目地下水评价等级为三级，划分依据见下表：

表2-5  本项目地下水评价工作等级划分依据表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（6）土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），项目属于土壤环境污染影响型建设项目，本项目类别为其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不进行土壤环境评价。

### 2.3.2评价范围

根据当地建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见下表。

表2-6  评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 评价范围以项目场址为中心，厂界边长5km的矩形 |
| 地表水环境 | / |
| 地下水环境 | 为可能受影响的区域，本项目为以厂区为中心，约6km2的范围 |
| 噪声评价 | 厂界外200m范围内 |
| 风险评价 | / |

### 2.3.3评价因子

营运期环境影响识别如下表。

表2-7  营运期环境影响识别

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、Pm2.5、SO2、NO2、O3、CO、甲苯、非甲烷总烃 | 甲苯、非甲烷总烃、PM10、SO2、NOx |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷 | / |
| 地下水环境 | pH、高锰酸盐指数、总硬度、挥发酚、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、细菌总数 | / |
| 噪声 | 等效连续A声级LeqdB（A） | 设备噪声 |
| 固体废物 | / | 生活垃圾、一般固废、危废 |

## 2.4评价执行标准

本次评价执行以下标准。

### 2.4.1环境质量标准

（1）大气环境质量标准

大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，甲苯、TVOC环境质量标准参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定标准，具体标准值详见下表：

表2-8  项目所在区执行的环境空气质量标准

| 污染物名称 | 浓度限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24小时平均 | 1小时平均 | 一次值 | 8 h 平均 |  |  |
| SO2 | 150 | 500 | / | / | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| NO2 | 80 | 200 | / | / |  |  |
| PM10 | 150 | / | / | / |  |  |
| Pm2.5 | 75 | / | / | / |  |  |
| O3 | 0.16 | 0.2 | / | / | mg/m3 |  |
| CO | 4 | 10 | / | / | mg/m3 |  |
| 甲苯 | / | / | 0.2 | / | mg/m3 | 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D |
| 总挥发性有机物（TVOC） | / | / | / | 0.6 | mg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | / | / | 2 | / | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（2）地表水环境质量标准

项目所在区域水体为淮河，根据地面水功能区划的要求，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，标准限值详见下表。

表2-9  地表水环境质量标准  单位：mg/L（除pH外）

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002 Ⅲ类标准 | 6~9 | ≤20 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 |

（3）声环境质量标准

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体值详见下表。

表2-10  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 | 65 | 55 |

（4）地下水质量标准

本项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值详见下表。

表2-11  地下水质量标准(mg/L)

| 项目 | pH | 氨氮 | 氯化物 | 氟化物 | 硫酸盐 | 硝酸盐（以N计） | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤250 | ≤1.0 | ≤250 | ≤20 | ≤0.001 |
| 项目 | 亚硝酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 挥发酚 | 氰化物 | 铅 | 砷 |
| 标准值 | ≤1.00 | ≤1000 | ≤450 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 项目 | 镉 | 锌 | 镍 | 六价铬 | 铁 | 锰 |  |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.10 |  |

### 2.4.2污染物排放标准

（1）废气排放标准

天然气燃烧废气、甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准限值及无组织排放浓度限值。

表2-12  大气污染物排放标准

| 污染物 名称 | 最高允许排放浓度 (mg/m3) | 排气筒高度（m） | 排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 浓度(mg/m3) | 依 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准限值及无组织排放浓度限值 |
| 甲苯 | 40 | 15 | 3.1 | 2.4 |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 |  |
| SO2 | 550 | 15 | 3.0 | 0.5 |  |
| NOx | 240 | 15 | 0.77 | 0.4 |  |

（2）废水排放标准

项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，项目废水排放执行沫河口园区污水处理厂接管限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准，沫河口园区污水处理厂处理执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准。具体标准值见下表：

表2-13  废水排放标准

|  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沫河口园区污水处理厂处理接管限值(mg/L) | 500 | 120 | 200 | 30 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准(mg/L) | 500 | 300 | 400 | - |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准(mg/L) | 50 | 10 | 10 | 5 |

（3）噪声排放标准

运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见下表：

表2-14  厂界噪声排放标准  单位： dB(A)

| 时间段 | 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类 | 65 | 55 |

（4）固体废弃物控制标准

一般固废处理处置执行一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险固体废物须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处理处置，危险废物暂存设施需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单。

## 2.5评价内容及评价重点

### 2.5.1评价内容

本次评价主要包括以下专题设置：概述、总论、建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论和附录附件等内容。

### 2.5.2评价重点

根据工程初步分析，场址区域环境特征以及环境影响因子识别和筛选结果确定评价重点如下：

突出工程分析，认真调查本工程建设情况，搞清养殖及沼气生产过程中各类污染物的排放特点、排放规律及排放量，对污染治理措施与治理效果进行重点分析，分析项目废水不外排的可行性及可靠性，对不符合环保要求的措施提出补充的技术成熟、经济合理、运行可靠的污染防治措施及综合防治对策，确保达标排放。

运营期环境影响预测与评价是评价的重点，项目废水可进入沫河口园区污水处理厂纳管，废水对地表水影响很小，地表水和地下水仅作影响分析。本项目产生的废气会对周围环境产生一定影响，本次评价重点针对大气环境能否达标进行影响评价。

从场址占地性质、环境防护距离、环境承载能力、环境敏感因素、城市总体规划、资源能源、污染物排放总量等方面进行分析，分析项目选址的合理性，从建设项目审批的八项原则回答工程建设的环境可行性。

## 2.6评价时段

项目需要新建一栋危化品库，生产车间已建设完成，建设分为施工期、营运期，本项目针对运施工期、营期进行环境影响评价。

## 2.7相关规划及环境功能区划

### 2.7.1产业政策相符性分析

本项目建设不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许建设类，符合国家产业政策。

### 2.7.2规划相符性

2.7.2.1 与《蚌埠市城市总体规划（2012-2030年）》相符性分析

根据《蚌埠市城市总体规划（2012-2030）》可知，蚌埠市工业布局采取空间集聚策略，形成“一带、三区、三基地、三板块”的空间格局。其中“三区”——都市产业区。包括北部淮上都市产业区、西部高新-禹会都市产业区，以及东部龙子湖-长淮卫都市产业区。

北部淮上都市产业区包括：蚌埠工业园区重点发展生物化工、纺织服装、专用设备等制造业；怀远经济开发区重点发展不锈钢、机械电子、纺织服装等先进制造业。

西部高新-禹会都市产业区包括：蚌埠高新技术产业开发区重点发展装备制造及汽车、电子及通信设备、生物医药和新材料等制造业；禹会工业区主要发展装备制造业。

东部龙子湖-长淮卫都市产业区包括龙子湖工业区和长淮卫临港经济开发区，是综合成长型临港基地与现代化新型港城，主要发展以电子信息、装备制造、生物医药和节能环保为主的临港先进制造业，以商贸物流、金融服务和文化旅游为主的港城高端服务业，以生产性服务业和生活性服务业为主的港、产、城一体化的现代服务业。

本项目位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号，用地性质为工业用地，符合规划要求。

图2-1  本项目在蚌埠市城市总体规划图中位置

2.7.2.2  与《蚌埠精细化工高新技术产业基地控制性详细规划》相符性分析

根据《蚌埠精细化工高新技术产业基地控制性详细规划》，园区规划定位是形成以有机硅产业为主体，橡胶及其助剂产品、中间体、专用和日用化学品系列并进的发展格局；另外，进一步深加工油漆化工系列下游产品为特色的技术密集、资金密集的精细化工、化工新材料；同时，以技术创新和产业升级为发展目标，通过增量投入，提升产业的技术装备水平，最大限度地减少初级产品商品量，延伸产品链，提高产品的附加值。

本项目位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号，本项目为C2921  塑料薄膜制造，不在园区负面清单范围内，不属于园区禁止及限制类行业，视为允许类，满足园区规划要求。

2.7.2.3 与园区规划环评及其审查意见相符性分析

2009年4月29日，蚌埠市环境保护局以“蚌环许[2009]38号”《关于蚌埠精细化工高新技术产业基地规划环境影响报告书审查意见的函》对园区规划环评进行了批复。本项目与园区规划环评及其审查意见相符性分析见下表。

表2-15 项目与蚌埠精细化工高新技术产业基地规划环评及其审查意见相符性分析

| 序号 | 规划环评批复内容 | 项目建设情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按可持续发展的要求，坚持经济效益、环境效益和社会效益相统一的原则，以循环经济理念和清洁生产原则指导基地建设，促进基地可持续发展。严格控制招商引资，优先满足“退市进园”企业的需要。“退市进园”企业应进行升级改造、鼓励和优先发展低污染、低排放、技术含量高的精细化工项目，严禁违反国家产业政策、污染严重的建设项目进入基地建设，严格控制高能耗、高污染、废水产生量大的企业进入基地建设。 | 根据《国家发展改革委办公厅关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》“高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。”本项目属于C2921 塑料薄膜制造，不属于高耗能行业，本项目建设产生的废气、废水、固废经治理后达标排放，对周围环境影响较小。 | 符合 |
| 2 | 基地实行清污分流、雨污分流。化工装置区及危险储罐区初期雨水必须纳入工业废水收集及处理系统，工业生产污水管道应采用地面综合廊道形式进行设置，各生产企业的工业废水经预处理达到污水处理厂接管限值后，以单管单送的原则，采用独立的污水管架空敷设，经过污水局部加压泵站提升后进入规划预留的地面架空预留的地面架空综合管廊排入污水处理厂，经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准的A标准排放。基地设置1个排污口，并按规范进行建设；排放废水的重点企业排污口均需按照污染源自动监控设施，并于市环保监控中心联网。 | 项目厂区实施雨污分流制，项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网。 | 符合 |
| 3 | 基地实行集中供热，进入基地企业不得自建燃煤锅炉；加强企业的环境管理，减少无组织工艺废气排放，确保厂界监控点废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准排放。 | 项目生产不使用煤炭作为能源，项目各项废气采用适宜的污染防治措施处理后达标排放，可满足相应的污染排放标准要求。 | 符合 |
| 4 | 加强危险废物环境管理。 | 项目危废交由有资质单位处理 | 符合 |
| 5 | 强化基地环境安全管理工作。基地和各企业应制定突发环境事件应急预案，定期组织演练，严禁污水超标排放，严禁事故废水排入地表水体。 | 本次环评要求本项目审批完成后企业需编制突发环境事件应急预案，并取得生态环境局备案。 | 符合 |
| 6 | 按《淮河流域水污染防治暂行条例》规定，严格进入基地项目审批手续。进入基地的项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度，满足总量控制指标要求。 | 项目建设符合《淮河流域水污染防治暂行条例》相关要求。企业已委托评价单位编制项目环境影响报告，本次评价要求项目建设过程将严格落实“三同时”制度并落实总量指标。 | 符合 |

由上表可知，项目的建设与园区规划环评及其审查意见相符。

2.7.3 与周边环境的相容性分析

本项目选址位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号，为开发区规划范围内的工业用地。根据蚌埠精细化工高新技术产业基地规划可知，本项目位于规划的工业园区内，地块为精细化工区，项目东侧为蚌埠格润生物科技有限公司，西侧为蚌埠市德诺化工有限公司，南侧为空地，北侧为安徽雪郎生物科技股份有限公司，项目四周均为工业企业，与周围环境相容，无需重点保护及敏感性企业。

图2-2  本项目位于规划园区位置图

### 2.7.4 与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》符合性分析

表2-16  与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》符合性分析

| 序号 | 具体内容 | 本项目建设情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要任务 （六）推广使用低毒低挥发性有机溶剂推广使用水性涂料等环保型涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂 | 本项目使用的有机溶剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33732-2020）的要求 | 符合 |
| 2 | 具体措施 （一）优化产业布局在城市建成区、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建VOCs高污染企业 | 本项目选址不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区，本项目使用有机溶剂中VOCs含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33732-2020），产生的VOCs经治理后达标排放。 | 符合 |
| 3 | 具体措施 加快产业升级 1.加快淘汰落后产能。严格执行VOCs重点行业相关产业政策，加快淘汰落后产品、技术和工艺装备，提前淘汰污染物排放强度大、产品附加值低、环境信访多的落后产能 | 本项目产品不属于落后产品，生产技术和设备均不属于淘汰落后行列 | 符合 |
| 4 | 具体措施 （二）加快产业升级 3.严格建设项目准入。将控制挥发性有机物列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90% | 本项目不属于VOCs排放量大的企业，且项目用地为工业用地，建设符合规划要求。 本项目配胶、涂胶、烘干产生的VOCs经RTO蓄热焚烧炉+15m高排气筒净化处理，RTO蓄热焚烧炉为高净化效率VOCs治理设备，本项目采用的RTO废气净化效率不低于95%，可有效减少VOCs的排放，确保废气达标排放。 | 符合 |
| 5 | 具体措施 （三）实施清洁生产 严格执行产品VOCs含量限值控制制度，大力倡导重点行业环境标志产生生产及使用，重点推进水性涂料的生产和使用，从源头上控制VOCs排放 | 本项目使用的有机溶剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33732-2020），废气经治理后达标排放。 | 符合 |
| 6 | 加强企业内部管理，明确VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确保VOCs处理装置长期有效运行。要加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果 | 建设单位制定VOCs处理装置的管理和监控方案，建立VOCs使用档案，确保本项目VOCs处理装置运行效果。 | 符合 |

2.7.5 项目与VOCs相关政策要求的符合性分析如下：

表2-17  项目与相关政策符合性分析表

| 文件名称 | 相关要求 | 项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 | 配料加工和含VOCs产品的包装：VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（罐装、粉状）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 本项目配胶、涂胶、烘干产生的VOCs经RTO蓄热焚烧炉+15m高排气筒净化处理，RTO蓄热焚烧炉为高净化效率VOCs治理设备，本项目采用的RTO废气净化效率不低于95%，可有效减少VOCs的排放，确保废气达标排放。 为了减小废气无组织排放，项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，半自动生产线设置集气罩收集涂胶废气，晾干、烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、晾干、烘干工序设置集气装置，可有效提高废气的收集效率。 | 符合 |
| 《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知皖大气办﹝2020﹞2号文 | 强化VOCs综合治理：继续开展涉VOCs排放企业摸底调查，纳入动态监管。推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂；加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等VOCs管控；加强执法监管，重点检查有机溶剂使用量较大、低温等离子、光氧化等低效治理技术的企业，对不能稳定达标排放或无组织排放管控不能满足法律法规要求的，应限期整改、依法查处。 |  | 符合 |
| 《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》 | 1、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生：大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施 | 本项目使用的有机溶剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33732-2020）的要求。 本项目配胶、涂胶、烘干产生的VOCs经RTO蓄热焚烧炉+15m高排气筒净化处理，RTO蓄热焚烧炉为高净化效率VOCs治理设备，本项目采用的RTO废气净化效率不低于95%，可有效减少VOCs的排放，确保废气达标排放。 为了减小废气无组织排放，项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，半自动生产线设置集气罩收集涂胶废气，晾干、烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、晾干、烘干工序设置集气装置，可有效提高废气的收集效率。 | 符合 |
|  | 2、全面落实标准要求，强化无组织排放控制：2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中 | 本项目VOCs无组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 企业将严格执行胶料使用台账管理制度； 为了减小废气无组织排放，项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，半自动生产线设置集气罩收集涂胶废气，晾干、烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、晾干、烘干工序设置集气装置，可有效提高废气的收集效率。 | 符合 |
|  | 3、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率：组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 | 本项目使用的有机溶剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33732-2020）的要求。 本项目配胶、涂胶、烘干产生的VOCs经RTO蓄热焚烧炉+15m高排气筒净化处理，RTO蓄热焚烧炉为高净化效率VOCs治理设备，本项目采用的RTO废气净化效率不低于95%，可有效减少VOCs的排放，确保废气达标排放。 为了减小废气无组织排放，项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，半自动生产线设置集气罩收集涂胶废气，晾干、烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、晾干、烘干工序设置集气装置，可有效提高废气的收集效率。 RTO废气净化装置中活性炭要满足碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换； 按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 | 符合 |
| 《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号文） | 重点推进源头消减。重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度消减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头消减年度完成项目占30%以上。 | 本项目使用的有机溶剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33732-2020）的要求。 | 符合 |
|  | 鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，建立管理台账。 | 本项目使用的有机溶剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33732-2020）的要求。 本项目使用有机涂料时建立管理台账 | 符合 |
|  | 面向年内完成VOCs治理项目的实施单位和项目治理第三方服务单位，开展示范项目推选，以先进促后进，引导推动低VOCs替代，无组织排放管控、末端治理升级改造，运维能力提升等技术创新。 | 本项目使用的有机溶剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33732-2020）的要求。 本项目配胶、涂胶、烘干产生的VOCs经RTO蓄热焚烧炉+15m高排气筒净化处理，RTO蓄热焚烧炉为高净化效率VOCs治理设备，本项目采用的RTO废气净化效率不低于95%，可有效减少VOCs的排放，确保废气达标排放。 为了减小废气无组织排放，项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，半自动生产线设置集气罩收集涂胶废气，晾干、烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、晾干、烘干工序设置集气装置，可有效提高废气的收集效率。 | 符合 |
| 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号） | 五、废气收集设施 | 产生 VOCs 的生产环节优先 采用密闭设备、在密闭空间中 操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘 等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。 | 为了减小废气无组织排放，项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，半自动生产线设置集气罩收集涂胶废气，晾干、烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、晾干、烘干工序设置集气装置，可有效提高废气的收集效率。 | 符合 |
|  |  | 制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。 | 为了减小废气无组织排放，项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，半自动生产线设置集气罩收集涂胶废气，晾干、烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、晾干、烘干工序设置集气装置，可有效提高废气的收集效率。 | 符合 |
|  |  | 使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。 | 项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，半自动生产线设置集气罩收集涂胶废气，晾干、烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、晾干、烘干工序设置集气装置，可有效提高废气的收集效率。 | 符合 |
|  | 七、有机废气治理设施 | 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。 | 本项目配胶、涂胶、烘干产生的VOCs经RTO蓄热焚烧炉+15m高排气筒净化处理，RTO蓄热焚烧炉为高净化效率VOCs治理设备，本项目采用的RTO废气净化效率不低于95%，可有效减少VOCs的排放，确保废气达标排放。 | 符合 |
|  |  | 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。 | 本项目不使用活性炭吸附法。 | 符合 |
|  | 十、产品VOCs含量 | 工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品、电子等重点行业要加大低（无）VOCs含量原辅材料的源头替代力度，加强成熟技术替代品的应用。 | 本项目使用的有机溶剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33732-2020）的要求。 | 符合 |

综上所述，本项目采取的各项废气防治措施可行，符合相关规划要求。

2.7.6 与安徽省大气办关于印发《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》的相符性分析。

表2-18  本项目与《重点工作任务》相符性分析一览表

| 文件名称 | 《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》的通知 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关要求 | 优化产业结构及布局。 对标节能减排要求和碳达峰碳中和目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度。严格执行国家高耗能、高污染和高资源型行业准入条件，钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化、焦化、铝冶炼等新、扩建项目严格实施产能减量置换，未纳入国家规划的石化、煤化工等项目不再新建。加快推动沿江地区制造业绿色发展，形成一批国内领先的绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链。以清洁生产一级水平为标杆，加快传统产业技术改造，推动我省长三角中心区内8市钢铁、石化、有色金属、建材、船舶、纺织印染、酿造等传统产业绿色转型。严格按照《产业结构调整指导目录)》，支持发展先进产能，依法淘汰落后产能，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移，严防死灰复燃。 | 根据《国家发展改革委办公厅关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》“高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。”本项目属于C2921 塑料薄膜制造，不属于高耗能行业，本项目建设产生的废气、废水、固废经治理后达标排放，对周围环境影响较小。 | 符合 |
|  | 加快区城产业调整。 加快推进城市建成区重污染企业搬迁改造、兼并重组、转型升级或关闭退出，继续推动实施水泥、钢铁、玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。沿江城市要全面落实“1515”三道防线和“禁新建、减存量、关污源、进园区、建新绿、纳统管、强机制”七项举措，推进化工企业关闭或搬迁至合规园区。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。 | 本项目建设地址位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号，为开发区规划范围内的工业用地。根据蚌埠精细化工高新技术产业基地规划可知，本项目位于规划的工业园区内，符合规划要求。 |  |
|  | 加快推动VOCs精细化治理。 实施VOCs产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCs含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代。实施重点企业VOCs综合治理工程，编制执行“一企一策”，推进治污设施改造升级。继续加强无组织排放管控，9月底前，各地集中开展一次VOCs整治专项执法行动。省级及以上开发区和省级化工园区，年内完成至少一轮走航监测、红外热成像等智能监测。提升涉VOCs企业“双随机一公开”执法水平。 | 本项目使用的有机溶剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33732-2020）的要求。 本项目配胶、涂胶、烘干产生的VOCs经RTO蓄热焚烧炉+15m高排气筒净化处理，RTO蓄热焚烧炉为高净化效率VOCs治理设备，本项目采用的RTO废气净化效率不低于95%，可有效减少VOCs的排放，确保废气达标排放。 为了减小废气无组织排放，项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，半自动生产线设置集气罩收集涂胶废气，晾干、烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、晾干、烘干工序设置集气装置，可有效提高废气的收集效率。 |  |
|  | 加强扬尘综合治理。 严格施工扬尘监管，全部施工工地务必做到“六个百分百”，切实降低各类施工场地扬尘污染。开展各类搅拌站污染专项整治，推进标准化建设全覆盖。提高城市建成区和县城道路机械化清扫率，推进道路清扫保洁机械化作业向乡镇延伸，切实提高环卫精细化管理水平。继续实施降尘考核，定期公布降尘结果，皖北6市降尘量不高于5吨/月. 平方公里，其他10市不高于3吨/月.平方公里。 | 拟建项目新建一栋建筑物，生产车间依托现有建筑，施工期严格按照该行动方案，在施工区严格落实“六个百分百”要求，尽可能减少项目产生粉尘对环境的影响 |  |

2.7.7 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性

安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《安徽省淮河流域水污染防治条例》，2019年1月1日实施。项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析见下表。

表2-19  本项目与《淮河流域水污染防治暂行条例》符合性分析

| 条款 | 条例内容 | 项目建设情况 | 符合 性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第十三条 | 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 | 本项目属于C2921 塑料薄膜制造，不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目。 | 符合 |
| 第十四 条 | 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 | 项目生活污水经化粪池预处理，排入园区污水管网，接入沫河口园区污水处理厂处理，处理后尾水排入淮河。 本项目的水污染防治设施依托现有 | 符合 |
|  | 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者 验收不合格的，不得投入生产或者使用 | 本项目选址位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号，符合用地和产业规划，评价范围内不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。要求企业采用资源利用率高，污染物排放量少的先进设备和先进工艺。 建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 | 符合 |
| 第十五条 条 | 所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放 | 项目生活污水经化粪池预处理，排入园区污水管网，接入沫河口园区污水处理厂处理，处理后尾水排入淮河。 本项目的水污染防治设施依托现有 | 符合 |
| 第十七条 | 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染 | 本项目不新建排污口 | 符合 |
| 第十九条 | 禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； （九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为 | 评价要求企业严格遵守《安徽省淮河流域水污染防治条例》，不得有明令禁止的违法行为 | 符合 |

### 2.7.8 本项目与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33732-2020）符合性分析

根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33732-2020）要求：将胶粘剂分为三类：溶剂型胶粘剂、水基型胶粘剂、本体型胶粘剂。本项目使用的胶粘剂为溶剂型胶粘剂，VOCs 含量限值不高于500克/升。

测算步骤如下表所示：

表2-20  本项目胶黏剂VOCs含量核算表

| 物质类别 | VOCs挥发份% | VOCs挥发量t/a | 密度g/cm3 | 用量t/a | 体积L | 计算VOCs含量 | 政策要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主剂（D955） | 10% | 3 | 0.92 | 30 | 32608.7 | 485.67g/L | ≤500g/L |
| 主剂D909（SF500） | 0 | 0 | 0.97 | 60 | 61855.67 |  |  |
| Mibk（甲基异丁基酮） | 100% | 20 | 0.8015 | 20 | 24953.21 |  |  |
| 重剥离剂（CRA21） | 10% | 2 | 0.962 | 20 | 20790.02 |  |  |
| 催化剂 | 0 | 0 | 0.97 | 10 | 10309.28 |  |  |
| 锚固剂 | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 9090.91 |  |  |
| 轻剥离剂 | 0 | 0 | 1.04 | 10 | 9615.38 |  |  |
| 防粘剂 | 0 | 0 | 0.98 | 15 | 15306.12 |  |  |
| 交联剂 | 0 | 0 | 1.03 | 8 | 7766.99 |  |  |
| 抗静电液 | 0 | 0 | 1.01 | 25 | 24752.48 |  |  |
| 甲苯 | 100% | 20 | 0.866 | 20 | 23094.69 |  |  |
| 丁酮 | 100% | 30 | 0.805 | 30 | 37267.08 |  |  |
| 异丙醇 | 100% | 11 | 0.79 | 11 | 13924.05 |  |  |
| 120#溶剂油 | 100% | 100 | 0.725 | 100 | 137931.03 |  |  |
| 醋酸乙酯 | 100% | 30 | 0.9003 | 30 | 33322.23 |  |  |
| 正庚烷 | 100% | 30 | 0.684 | 30 | 43859.65 |  |  |
| 合计 | / | 246 | / | 429 | 506447.49 | / | / |

综上，本项目VOCs含量限值为485.67g/L，不高于500克/升，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33732-2020）要求。

### 2.7.9 选址合理性分析

本项目建设地址位于本项目选址位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号，为开发区规划范围内的工业用地。根据蚌埠精细化工高新技术产业基地规划可知，本项目位于规划的工业园区内，符合规划要求。

项目东侧为蚌埠格润生物科技有限公司，西侧为蚌埠市德诺化工有限公司，南侧为空地，北侧为安徽雪郎生物科技股份有限公司，项目四周均为工业企业，与周围环境相容，无需重点保护及敏感性企业。

本项目需要设置100m环境防护距离，根据区域规划，项目100m范围内无居民等敏感点，满足100m环境防护距离要求。

综上，项目区域周围环境质量现状较好，地理位置优越，交通便利，供水、供电、生活垃圾处理等基础设施较完善，故项目选址合适、可行。

2.7.10 依托现有项目公共及辅助设施可行性分析

供水、供电设施依托可行性分析：根据现场勘查，扩建项目生产车间已建设完成，扩建项目建设仅为设备安装及厂房装修，车间外围供水、供电、排水设施均已建设完成，依托可行。

事故池依托可行性分析：本项目位于原有项目厂区内，厂房依托现有，事故池已建设完成，根据安全设施设计专篇的设计要求及现有项目环保验收报告中计算数据，现有项目厂区事故总水量为374m3，根据后文计算，扩建项目事故废水最大产生量为253.85m3，扩建项目及现有项目事故废水最大产生量为627.85m3，根据现场勘查现有事故池有效容积700m3，能够满足该工程事故废水收集要求。现有事故池容积尚有余量容纳扩建项目事故废水，依托现有事故池可行。

当发生较大事故进行扑救时，装置区、储罐区的污染水体，通过排水沟排到事故收集池储存，待事故结束后处理达标后外排。

2.7.11  “三线一单”相符性分析

中华人民共和国环境保护部环环评【2016】150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

根据2021年1月蚌埠市生态环境局《安徽省蚌埠市“三线一单”文本》，本项目与蚌埠市“三线一单”相符性如下。

（1）生态保护红线

本项目位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号，用地性质为工业用地，不在生态红线范围内。根据《蚌埠市“三线一单”文本》规划，蚌埠市生态保护红线总面积为263.89km2，占全市国土总面的4.43%。

表2-21  蚌埠市生态保护红线划定结果统计表

| 行政区 | 辖区面积（km2） | 生态红线 | 主导生态功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（km2） | 占比 |  |
| 龙子湖区 | 147.65 | 0.00 | 0.00% | 生多维护 |
| 蚌山区 | 89.33 | 0.00 | 0.00% | 生多维护 |
| 禹会区 | 329.72 | 78.32 | 23.75% | 生多维护 |
| 淮上区 | 402.69 | 11.32 | 2.81% | 水土保持 |
| 怀远县 | 2192.02 | 51.79 | 2.36% | 水土保持 |
| 五河县 | 1428.57 | 86.61 | 6.06% | 生多维护 |
| 固镇县 | 1360.75 | 35.85 | 2.63% | 水土保持 |
| 蚌埠市 | 5950.72 | 263.89 | 4.43% | / |

根据调查，建设项目影响范围内无重要生态影响功能区域，建设项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。因此，本项目的建设不违背生态红线区域保护规划的要求。

（2）环境质量底线

根据蚌埠市环保局网站公布的《2020年蚌埠市环境状况公报》，项目所在地的环境空气质量不达标；地表水水质良好，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能要求；区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

该项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的均能达标排放，项目污染物排放总量需倍量替代，经倍量替代后，区域不新增污染物排放量，对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线。

（3）资源利用上线

项目采用的能源主要为天然气、电、水，不使用煤炭作为能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面的措施，可使产生的污染物得到了有效的处置，符合清洁运营的要求。项目对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

《蚌埠精细化工高新技术产业基地扩区规划环境影响报告书》在充分考虑基地产业发展定位、环境资源状况、环境容量等因素以及国家的相关产业政策的基础上，从主要污染物排放及生态环境保护的角度，对各入基地项目在符合化工产业基地主导产业的前提下提出以下要求，蚌埠精细化工高新技术产业基地扩区产业定位是以生物化工、精细化工和医药化工。对项目入园条件控制如下：

1）国家明令禁止建设或投资的、列入国家经贸委发布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《关于公布第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录的通知》、《禁止外商投资产业目录》及《工商投资领域制止重复建设目录》的建设项目禁止进入扩区基地；不符合国发〔2007〕15 号《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》、国发[2009]38 号文《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》的建设项目禁止进入； 与扩区主导产业不符，高污染、高能耗、高水耗、对区内环境质量、周边企业影响较大的建设项目禁止进入。

2）明确提出禁止准入的新（扩）建产业、行业名录。据悉，禁止准入的产业、行业包括钢铁、水泥、原油加工、制浆造纸、平板玻璃、有色金属冶炼、多晶硅冶炼等和以煤炭为主要原料的高耗能、重污染项目。扩区范围内将禁止新（扩）建这些项目，凡列入负面清单的项目，投资主管部门不予立项，金融机构不得发放贷款，土地、规划、住建、环保、安监、质监、消防、海关、工商等部门不得办理相关手续。

对照《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行） 的通知》（皖长江办18号）、《安徽省蚌埠市“三线一单”生态环境准入清单》、蚌埠精细化工高新技术产业基地扩区规划环境准入负面清单，本项目均不在其负面清单内，项目符合相关负面清单要求。

综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。

图2-3   项目位于蚌埠市生态保护红线区域位置图

### 2.7.12 环境功能区划

项目区域环境空气功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区；声环境功能区划为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区；地表水体属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体；项目区地下水环境属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质。

## 2.8环境保护目标

根据现场调查，项目所在区域无需特殊保护的濒危动植物，厂址区域内无国家级、省级和市级重点文物保护单位。具体环境保护目标如下：

表2-22  主要环境保护目标表

| 环境 要素 | 名称 | 经纬度 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 空气、风险环境 | 三铺村 | 117.5749969 | 33.0056992 | 居民 | 500人 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 | NE | 1080 |
|  | 蚌埠市三铺中学 | 117.582984 | 33.009389 | 学校 | 600人 |  | NE | 2030 |
|  | 李洼 | 117.5550003 | 33.0066986 | 居民 | 100人 |  | NW | 1720 |
|  | 小石家 | 117.5500031 | 33.0074997 | 居民 | 100人 |  | NW | 2150 |
|  | 团结村 | 117.5469971 | 33.0102005 | 居民 | 100人 |  | NW | 2400 |
|  | 小王家 | 117.5419998 | 33.0125999 | 居民 | 120人 |  | NW | 2950 |
|  | 丽豪佳园 | 117.550647 | 33.000410 | 居民 | 2500人 |  | NW | 1550 |
|  | 滨河壹号 | 117.546549 | 33.003091 | 居民 | 1500人 |  | NW | 2070 |
|  | 沫河口镇 | 117.540068 | 32.990746 | 居民 | 4000人 |  | SW | 2250 |
|  | 汤陈村 | 117.5500031 | 32.9765015 | 居民 | 300人 |  | SW | 2180 |
|  | 小朱家 | 117.5540009 | 32.9742012 | 居民 | 100人 |  | SW | 2470 |
|  | 汤家 | 117.5510025 | 32.9729996 | 居民 | 50人 |  | SW | 2720 |
|  | 后沈家 | 117.5719986 | 32.9744987 | 居民 | 80人 |  | SE | 2150 |
| （注：坐标以厂区中心为原点） |

表2-23  地表水环境、地下水环境、声环境环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距项目边界最近距离m | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界四周 | / | / | / | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 |
| 地表水环境 | 淮河 | W | 3200 | 特大型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水环境 | 区域地下水 | / | / | 项目区6km2 | 《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准 |

图2-4  主要环境保护目标分布图

# 第三章 现有工程回顾分析

## 3.1现有项目概况

### 3.1.1 现有项目概况

蚌埠市荆山精细助剂有限公司位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号，公司的前身是怀远县大禹橡胶助剂有限公司，怀远县大禹橡胶助剂有限公司于1986年开始在怀远县生产，1997年迁至怀远县原农科院内生产，现厂址位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号。企业产品主要是黑油膏、白油膏，被广泛运用于国内胶辐、橡皮擦、橡胶等生产厂家。

2009年蚌埠市荆山精细助剂有限公司委托有资质单位编制《蚌埠市荆山精细助剂有限公司年产10000 吨硫化植物油项目环境影响评价报告书》，并于同年12月29日经蚌埠市环境保护局以蚌环函字[2009]第109号文对该项目进行审批。2013年，蚌埠市环境保护局组织验收，并于2013年4月23日经蚌埠市环境保护局以蚌环监管〔2013]21号文件予以通过验收。现有项目于2020年7月27日取得排污许可证，编号：91340300694134520C001U。

项目名称：年产10000吨硫化植物油项目；

建设单位：蚌埠市荆山精细助剂有限公司；

建设地址：蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号。

### 3.1.2现有项目建设内容

原有项目主要建设内容见下表。

表3-1  现有项目建设内容一览表

| 工程分类 | 单项工程名称 | 主要建设内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 共2栋，白油膏生产车间1栋，黑油膏生产车间1栋，建筑面积均为1000m2 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 共1栋，3层，建筑面积1300m2 |
| 储运工程 | 仓库 | 共6栋，分别存放植物油类、包装物、硫磺、一氯化硫等原辅材料，建筑面积均为1000m2 |
|  | 储罐区 | 共设置6个植物油储罐，配套建设围堰 |
|  | 危废间 | 位于1#生产车间南部，存放危险废物。 |
| 公用工程 | 锅炉房 | 建设一座天然气锅炉房 |
|  | 给水 | 由市政给水管网直接供水 |
|  | 排水 | 采用雨、污分流，生活污水经化粪池处理进入园区污水管网。 |
|  | 供电 | 电源来自市政供电 |
| 环保工程 | 废气治理 | 天然气锅炉废气 | 8m高排气筒（DA001） |
|  |  | 切块/粉碎粉尘 | 经碱液喷淋塔+15m高排气筒（DA002） |
|  |  | 凝固成型（酸性气体） | 经碱液喷淋塔+15m高排气筒（DA003） |
|  |  | 加热搅拌（动植物油） | 经油烟净化器+15m高排气筒（DA004） |
|  | 环境风险 | 危废间地面防渗防腐防流失处理；植物油存储区域周围设围堰，做防渗防腐处理，建设应急事故池。 |
|  | 噪声治理 | 厂房隔声、基础减振、合理布局、加强维修保养等 |
|  | 废水治理 | 生活废水经化粪池处理后进入园区污水管网，进入沫河口污水处理厂。 |
|  | 固废治理 | 危废统一收集存放于危废间，生活垃圾定期由环卫清理。 |

图3-1  项目地理位置图

### 图3-2 原有项目平面布置、废气收集管线及雨污管网图

### 3.1.3 现有项目产品方案

现有项目产品方案见下表。

表3-2  现有项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 产能 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白色硫化植物油 | 2000 | t/a |
| 2 | 棕色硫化植物油 | 8000 | t/a |

### 3.1.4 地面运输

本项目各原辅料及产品均采用陆运。

### 3.1.5 劳动定员、年运行时间及工作制度

项目劳动定员20人；年工作日300天，不提供食宿。

### 3.1.6 公用工程

（1）供水

本项目用水为园区供水管网。

（2）排水

厂区雨、污分流，生活废水经化粪池处理后进入园区污水管网，进入沫河口污水处理厂。

（3）供电

项目用电由市政供电管网供给。

### 3.1.7 现有项目投产日期

现有项目于2012年9月建设完成，2013年投入生产。

### 3.1.8 现有项目物料原辅材料及能源消耗

现有项目为主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

表3-3  现有项目原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 用量 | 规格 | 性状 | 存储方式 | 厂区最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓖麻油 | t/a | 120 | 170kg/桶 | 液体 | 桶装 | 40 |
| 2 | 白油 | t/a | 180 | 170kg/桶 | 液体 | 桶装 | 50 |
| 3 | 菜籽油 | t/a | 13000 | 2个30m3储罐 | 液体 | 储罐 | 1000 |
| 4 |  | t/a |  | 4个50m3储罐 | 液体 | 储罐 |  |
| 5 |  | t/a |  | 170kg/桶 | 液体 | 桶装 |  |
| 6 | 重钙粉 | t/a | 1300 | 100kg/袋 | 固体 | 袋装 | 40 |
| 7 | 硫磺 | t/a | 1200 | 100kg/袋 | 固体 | 袋装 | 50 |
| 8 | 一氯化硫 | t/a | 100 | 75kg/桶 | 液体 | 桶装 | 1 |
| 9 | NaOH（碱液喷淋塔使用） | t/a | 0.8 | 50kg/袋 | 固体 | 袋装 | 0.1 |
| 10 | 电 | 万度/a | 6 | / | / | / | / |
| 11 | 水 | t/a | 360 | / | / | / | / |

### 3.1.9 现有项目主要生产设备

现有项目主要设备一览表如下所示：

表3-4  主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棕色硫化植物油装置 | 1吨/罐 | 1 |
| 2 | 氯化硫反应装置 | 生产能力1t/（套·次） | 1 |
| 3 | 粉碎机 | / | 2 |
| 4 | 搅拌器 | / | 10 |
| 5 | 齿轮泵 | / | 2 |
| 6 | 包装机 | / | 4 |
| 7 | 储油罐 | 50t/个 | 2 |
| 8 | 反应缸 | 150L | 10 |
| 9 | 手推车 | / | 10 |
| 10 | 储油桶 | 200L/只 | 60 |
| 11 | 天然气锅炉 | 0.5t/h | 1 |
| 12 | 碱液喷淋塔 | / | 2 |

## 3.2现有项目生产工艺流程及产污环节

注：G1：粉尘；G2：酸性气体（H2S）；G3：油烟废气

图3-3  棕色硫磺植物油工艺流程及污染节点图

工艺流程简述：

（1）加成反应

将菜籽油在电加热装置中加热并且缓慢搅拌，至165~ 170C时投加硫磺，菜籽油与硫磺按照一定质量比投加。停止加热，继续搅拌约30分钟，使得硫磺与菜籽油充分混合。

（2）凝固成型

将物料通过反应装置侧下方的出液口放入旁边的地槽中，使得其自然冷却凝胶成型，凝固时间约为40分钟至1小时。

（3）切块/粉碎、包装销售

凝胶成型的棕色硫化植物油产品按照客户的要求进行切块或者粉碎后包装待售。

注：G1：粉尘；G2：酸性气体（SO2、Hcl）

图3-4  白色硫磺植物油工艺流程及污染节点图

（1）混合搅拌

蓖麻油、白油、菜籽油在各自的电加热装置中加热至60℃，加热设备配有保温装置和计量装置。

（2）发泡、成型

向混合油中投加重钙粉，边投边加用搅拌器搅拌均匀。于搅拌下向反应缸中加入一份(质量分)一氯化硫。每缸每批次产品约为100kg，一氯化硫的投加量为5kg。混合粉与重钙粉、一氯化硫混合搅拌2至3分钟后即可发泡成型得到白色硫化植物油产品，为橡胶状混合物。

## 3.3 现有工程污染源达标情况

根据原有项目环评以及2020年排污许可证执行报告（年报）中例行检测数据及2020年年度污染物实际排放量测算项目废气、固废排放情况，具体排污情况如下：

### 3.3.1废气

（1）废气防治措施

根据原有项目环评及项目实际建设情况，现有项目废气产生环节及治理情况见下表：

表3-5  现有项目废气治理措施

| 序号 | 产污环节 | 废气治理措施 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气锅炉废气 | 8m高排气筒（DA001） | 颗粒物、SO2、NOx |
| 2 | 切块/粉碎粉尘 | 经碱液喷淋塔+15m高排气筒（DA002） | 硫化氢 |
| 3 | 凝固成型（酸性气体） | 经碱液喷淋塔+15m高排气筒（DA003） | SO2、氯化氢 |
| 4 | 加热搅拌（动植物油） | 经油烟净化器+15m高排气筒（DA004） | 油烟废气 |

根据2020年排污许可证执行报告（年报）中产能情况，2020年现有项目总产能为5000t/a，设计产能为10000t/a。根据2020年9月16日、2020年12月16日安徽天晟环保科技有限公司对现有项目出具的检测报告，以及2020年年度污染物实际排放量测算现有项目废气排放量，经测算，项目废气排放量见下表：

表3-6  现有项目废气实际排放量

| 序号 | 污染物 | 实际排放量t/a | 产能负荷 | 测算达产排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.00454 | 50% | 0.00908 |
| 2 | 颗粒物 | 0.2019 |  | 0.4038 |
| 3 | NOx | 0.0296 |  | 0.0592 |
| 4 | 油烟 | 0.0108 |  | 0.0216 |
| 5 | 氯化氢 | 0.0238 |  | 0.0476 |

（2）达标排放情况

根据2020年例行检测数据，项目废气均为达标排放，满足相应排放标准。

### 3.3.2废水

（1）废水污染源简析

现有项目废水主要为生活污水，生产不用水，现有项目劳动定员20人，年工作时间为300天，《安徽省行业用水定额》（DB43/T 679─2020）中的相关内容，办公用水定额为60L/（人.d），排放系数0.8，生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网，进入沫河口污水处理厂。

表3-7   项目用排水情况一览表

| 序号 | 名称 | 用水量（t） | 排水量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日用水 | 年用水 | 日排水 | 年排水 |
| 1 | 职工办公生活用水 | 1.2 | 360 | 0.96 | 288 |

项目供、排水平衡图如下：

图3-5   现有项目供排水水量平衡图（t/d）

废水主要污染物产生情况见下表。

表3-8  现有项目废水产生及排放情况表

| 废（污）水类别 | 废水产生量（t/a） | 水 质 指 标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 职工生活废水 | 生活污水产生浓度(mg/l) | 288 | 350 | 200 | 200 | 28 |
|  | 产生量（t/a） |  | 0.1008 | 0.0576 | 0.0576 | 0.008064 |
|  | 经化粪池处理后浓度(mg/l) |  | 250 | 120 | 140 | 20 |
|  | 经化粪池处理后量（t/a） |  | 0.072 | 0.03456 | 0.04032 | 0.00576 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准(mg/l) |  | 500 | 300 | 400 | / |
| 沫河口园区污水处理厂接管限值(mg/l) |  | 500 | 120 | 200 | 30 |
| 沫河口园区污水处理厂排放标准(mg/l) |  | 50 | 10 | 10 | 5 |
| 经污水处理厂处理后排放量（t/a） |  | 0.0144 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00144 |

（2）达标排放情况

根据2020年9月16日安徽天晟环保科技有限公司对现有项目出具的检测报告，现有工程废水均能达标排放，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准、沫河口园区污水处理厂接管限值。

3.3.3 噪声

（1）噪声污染源防治

原有项目采取以下噪声防治措施：采用隔声、绿化等降噪措施，优化布局，边界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。

（2）达标排放情况

根据2020年9月16日安徽天晟环保科技有限公司对现有项目出具的检测报告，现有项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB12348-2008）3类标准要求，为达标排放。

3.3.4 固体废物

根据现有项目环评及实际生产情况，现有项目产生的固废及处置情况见下表：

表3-9  项目固体废物产生及排放情况一览表

| 序号 | 产生工段 | 名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 固废性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工 | 生活垃圾 | 7.5 | 0 | 一般固废 | 交由环卫处理 |
| 2 | 生产 | 废硫磺、一氯化碳包装材料 | 5 | 0 | 危险废物 | 交由有资质单位处置 |
| 3 |  | 废导热油 | 0.5 | 0 | 危险废物 |  |

### 3.3.5 现有项目污染物排放量汇总

表3-10   现有项目污染物产排情况一览表   单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 288 |
|  | COD | 0.0144 |
|  | BOD5 | 0.00288 |
|  | SS | 0.00288 |
|  | 氨氮 | 0.000288 |
| 废气 | SO2 | 0.00908 |
|  | 颗粒物 | 0.4038 |
|  | NOx | 0.0592 |
|  | 油烟 | 0.0216 |
|  | 氯化氢 | 0.0476 |
| 固体废物（产生量） | 生活垃圾 | 7.5 |
|  | 废硫磺、一氯化碳包装材料 | 5 |
|  | 废导热油 | 0.5 |

## 3.4 现有工程存在的环境问题及整改措施

根据现场勘查，现有工程基本按照原有环评要求实施，工程已通过环保竣工验收，不存在遗留环境问题。

# 第四章 建设项目工程分析

## 4.1建设项目概况

### 4.1.1工程概况

（1）项目名称：年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜印刷项目

（2）建设单位：蚌埠市荆山精细助剂有限公司

（3）建设规模：年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜

（4）行业类别：C2921  塑料薄膜制造

（5）建设性质：扩建

（5）建设地点：蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号

（6）投资总额：5000万元

### 4.1.2项目建设内容

利用现有生产厂房新增电子薄膜生产设备，配套建设环保、消防等设施，项目总投资5000万元，达产后，项目可形成年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜的生产规模。该项目已经蚌埠市淮上区发改委备案，项目代码2020-340311-23-03-030888。主要建设内容见下表。

表4-1  扩建项目建设内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 位于厂区北侧，单层，共2栋，占地面积均为1080m2，布置离型膜生产线、分条机、切管机等塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜生产设备，可年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜 | 依托车间新建 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 共1栋，3层，建筑面积1300m2 | 依托现有 |
| 储运工程 | 危化品仓库 | 位于厂区西北角，单独新建一栋危化品仓库，用于存储本项目危化品原来，占地面积64m2 | 新建 |
|  | 成品库 | 位于生产车间内，用于成品的暂存 | 依托现有 |
| 公用工程 | 供水 | 供水来源为园区供水管网 | 依托现有 |
|  | 排水 | 采用雨、污分流，生活污水经化粪池处理进入园区污水管网。 |  |
|  | 供电 | 由市政电网供应，配电电压为380/220V |  |
| 环保工程 | 废气 | 配胶、涂胶、烘干废气 | 配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，烘干工序设置隧道式封闭通道， 废气仅收集后通过一套RTO蓄热焚烧炉进行净化处理，经1根15m高排气筒（DA005）排放。风机总风量为40000m³/h，净化装置净化效率以99% | 新建 |
|  |  | 天然气燃烧废气 | 与配胶、涂胶、烘干废气合并通过经1根15m高排气筒（DA005）排放 | 新建 |
|  | 废水处理 | 生活污水经化粪池处理进入园区污水管网，生产不用水。 | 依托现有 |
|  | 噪声防治 | 隔声、减振、合理布局及加强绿化 | 新建 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾 | 交由环卫部门清运 | 依托 |
|  |  | 废包装材料（一般固体废物） | 集中收集后外售物资回收公司 | 依托 |
|  |  | 危废暂存间 | 位于厂区西北角，单独新建一栋危废暂存间。占地面积32m2，危废暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 | 新建 |
|  | 地下水治理 | 设置危化品库、危废暂存间，做好分区防渗 | 新建 |
|  | 环境风险 | 按要求设置危废暂存间、危化品间、厂区设置分区防渗，发生事故依托初期雨水收集池、事故池； 加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施 | 新建 |

4.1.3厂区周边环境和总图布置概况

4.1.3.1 场址周边概况

本项目位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号，项目东侧为蚌埠格润生物科技有限公司，西侧为蚌埠市德诺化工有限公司，南侧为空地，北侧为安徽雪郎生物科技股份有限公司，项目四周均为工业企业，与周围环境相容，无需重点保护及敏感性企业。

4.1.3.2 厂区总图布置

蚌埠市荆山精细助剂有限公司结合建设地点的具体情况以及交通运输、地形、地貌，尽量利用现有各项辅助生产设施，尽量满足生产工艺流程的要求，紧凑布置，节约用地，严格执行《建筑设计防火规范》和《工业企业总平面设计规范》等国家安全技术规范，使整个厂区交通顺畅、布置合理。

厂区从北自南依次为办公楼、本项目生产车间（共2栋），包装储存车间、植物油储存车间、白油储存车间、一氯化硫、硫磺储存车间、白油膏生产车间、黑油膏生产车间、锅炉房、油罐区、消防水池及应急水池。

企业平面布置简洁明了，既考虑了生产及办公生活，交通运输方便项目厂区平面布局合理。

图4-1   项目地理位置图

图4-2  项目四周关系图

图4-3  项目平面布置图

### 4.1.4产品方案

根据市场需求，并结合设备的生产能力确定产品方案及生产规模，项目主要产品及年生产规模详见下表：

表4-2  主要产品一览表

| 产品类别 | 单位 | 产能规模 |
| --- | --- | --- |
| 塑胶薄膜 | t/a | 1000 |
| 电子薄膜 | t/a | 1000 |
| 光学薄膜 | t/a | 1000 |

### 4.1.5地面运输

本项目各原辅料及产品均采用陆运。

### 4.1.6劳动定员、年运行时间及工作制度

项目劳动定员10人，年工作日300天。

### 4.1.7公用工程

（1）供水

项目采用园区供水管网供给，不使用地下水。

（2）排水

项目实行“雨污分流、清污分流”排水。

项目排水采用雨污分流制，结合场区地势和平面布置铺设雨水管网。

初期雨水通过雨水渠收集至初期雨水收集池，后期雨水排入项目附近沟渠。运营期主要废水为生活污水，生产不用水，扩建项目生活废水经化粪池预处理，排入园区污水管网，进入沫河口园区污水处理厂。

（3）供电

项目用电由市政供电管网供给，年用电量约300万kWh。

### 4.1.8 进度安排

本项目预计2022年5月开工，2022年8月建成投入使用。

### 4.1.9 原辅料消耗

建设项目原辅材料及能源消耗情况见下表。

表4-3 主要辅助材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 性状 | 单位 | 塑胶薄膜消耗量 | 电子薄膜消耗量 | 光学薄膜消耗量 | 最大储存量t | 存储周期（天） | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双向拉伸聚酯薄膜（PD-xy）塑胶薄膜 | 托盘 | 固体 | t/a | 1000 | / | / | 80 | 24 | 散装 |
| 2 | 聚酯薄膜TPE（L11） 电子薄膜 | 托盘 | 固体 | t/a | / | 1000 | / | 80 | 24 | 散装 |
| 3 | 聚酯薄膜R503D（W501D）光学薄膜 | 托盘 | 固体 | t/a | / | / | 1000 | 80 | 24 | 散装 |
| 4 | 主剂（D955） | 200kg/桶 | 液体 | t/a | 10 | 10 | 10 | 2 | 20 | 桶装 |
| 5 | 主剂D909（SF500） | 200kg/桶 | 液体 | t/a | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 桶装 |
| 6 | Mibk（甲基异丁基酮） | 200kg/桶 | 液体 | t/a | 7 | 7 | 7 | 2.1 | 30 | 桶装 |
| 7 | 重剥离剂（CRA21） | 25kg/桶 | 液体 | t/a | 7 | 8 | 6 | 2.1 | 30 | 桶装 |
| 8 | 催化剂 | 1000g/瓶 | 液体 | t/a | 3 | 3 | 3 | 0.9 | 30 | 瓶装 |
| 9 | 锚固剂 | 1000g/瓶 | 液体 | t/a | 3 | 3 | 3 | 0.9 | 30 | 瓶装 |
| 10 | 轻剥离剂 | 1000g/瓶 | 液体 | t/a | 3 | 3 | 3 | 0.9 | 30 | 瓶装 |
| 11 | 防粘剂 | 20kg/桶 | 液体 | t/a | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | 桶装 |
| 12 | 交联剂 | 1000g/瓶 | 液体 | t/a | 3 | 3 | 3 | 0.9 | 30 | 瓶装 |
| 13 | 抗静电液 | 25kg/桶 | 液体 | t/a | 9 | 9 | 9 | 2 | 23 | 桶装 |
| 14 | 甲苯 | 200kg/桶 | 液体 | t/a | 7 | 7 | 6 | 2 | 30 | 桶装 |
| 15 | 丁酮 | 200kg/桶 | 液体 | t/a | 10 | 10 | 10 | 2.4 | 24 | 桶装 |
| 16 | 异丙醇 | 200kg/桶 | 液体 | t/a | 4 | 3 | 4 | 1 | 28 | 桶装 |
| 17 | 120#溶剂油 | 200kg/桶 | 液体 | t/a | 30 | 30 | 40 | 10 | 30 | 桶装 |
| 18 | 醋酸乙酯 | 200kg/桶 | 液体 | t/a | 10 | 10 | 10 | 2.4 | 24 | 桶装 |
| 19 | 正庚烷 | 200kg/桶 | 液体 | t/a | 10 | 10 | 10 | 2.4 | 24 | 桶装 |
| 20 | 电 | / | / | kWh/a | 300万 | / | 市政变电站供应 |
| 21 | 新鲜水 | / | / | t/a | 180 | / | 园区供水管网 |

表4-4  主要原辅材料及理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 毒性 | 燃烧性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120#溶剂油 | 120#溶剂油主要用于橡胶工业，制鞋行业，再生胶的综合利用，调制各种粘合剂。本产品为无色透明液体，易燃，易挥发，不含四乙基铅，硫含量低，是一种用途广泛的有机溶剂，又叫工业庚烷，俗称白电油、白醇，收集馏程在80-120 度，主要成分：正庚烷、异庚烷、环庚烷。外观:清澈透明液体 馏程，初馏点℃≥80；98%回收温度≤120 密度（20℃）705～725kg/m3 硫含量（m/m）%≤0.050 | / | 可燃 |
| 2 | 甲苯 | 无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度 0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率 1.4967。闪点(闭杯)4.4℃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.2%~7.0%(体积)。 | 低毒，半数致死量(大鼠，经口)5000mg/kg，高浓度气体有麻醉性。有刺激性 | 易燃 |
| 3 | 丁酮 | 无色透明液体。有类似丙酮气味。易挥发。能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、油类混溶。溶于4份水中，但温度升高时溶解度降低。能与水形成共沸混合物(含水11.3%)，共沸点73.4℃(含丁酮88.7%)。相对密度(d204)0.805。凝固点-86℃。沸点79.6℃。折光率(n15D)1.3814。闪点1.1℃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.81%~11.5%(体积)。高浓度蒸气有麻醉性。 | 低毒，半数致死量(大鼠，经口)3300mG/kG。 | 易燃 |
| 4 | 异丙醇 | 异丙醇，俗称火酒，常温常压下是一种无色有强烈气味的可燃液体，分子式为C3H8O。相对密度：0.79。 一种有机化合物，正丙醇的同分异构体，别名二甲基甲醇、2-丙醇，行业中也作IPA。它是无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。异丙醇是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等 | 急性毒性：LD50：5045mg/kg(大鼠经口)；12800mg/kg(兔经皮) | 本品易燃，具刺激性 |
| 5 | 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯（乙酸乙酯）是一种无色透明具有果子香气的可燃液体。 易挥发，相对密度为0.902，熔点为-83℃，沸点为77℃，微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。 性状无色、具有水果香味的易燃液体。 熔点-83.6℃，沸点77.1℃ 相对密度0.9003；折射率1.3723，闪点4℃ 溶解性与醚、醇、卤代烃、芳烃等多种有机溶剂混溶，微溶于水 | 低毒性，LC50：230mg/L（96h）（黑头呆鱼）；EC50：220mg/L（96h）（黑头呆鱼） | 易燃，有刺激性，遇明火、高热能引起燃烧爆炸 |
| 6 | 正庚烷 | 正庚烷(英文名称:n-Heptane)是无色、易挥发液体。主要用作测定辛烷值的标准物，还可作麻醉剂、溶剂、有机合成的原料以及实验试剂的制备。 外观：无色易挥发液体；相对密度0.684； 相对蒸气Density(空气=1):3.45 饱和蒸气压(KPa):5.33(22.3℃) 燃烧热(kj/mol):4806.6，临界温度(℃)201.7 临界压力(MPa):1.62，引燃温度(℃)204 爆炸上限%(V/V):6.7，爆炸下限%(V/V):1.1 | 刺激皮肤 | 高度易燃 |
| 7 | Mibk（甲基异丁基酮） | 液体，熔点/冰点(°C)-84，闪点(°C)16-23，分子量(g/mol)100.16，自燃温度(°C)460， 相对密度(水=1)0.8015(20°C)。 | 吸入有害 | 高度易燃液体和蒸气 |
| 8 | 抗静电液 | 主要成分为聚噻吩30%，水性树脂15%， 纯水55%。 外观与性状：浅蓝色液体，稍有刺激性气味 溶解性：溶于水；稳定性：常温常压下稳定。 避免接触的物质：氧化剂、可燃物。 聚合危害：不聚合。 | 可能刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 | 不属于易燃危险品，无爆炸危险性 |
| 9 | 主剂（D955） | 无色液体，主要有害成分为甲苯，含量50%，无色－微黄色液体，类甲苯性气味，闪点6℃，相对密度0.92g/cm³(25°C)燃点400℃ | 口服大鼠LD50:5580mg/kg | 高度易燃液体和蒸气 |
| 10 | 主剂D909（SF500） | 含乙烯基基团的聚二甲基硅氧烷，透明液体，闪点154℃，燃点430℃，密度0.97g/cm3，不可溶性 | 口服大鼠LD50:>5000mg/kg | / |
| 11 | 防粘剂 | 非危险物质或混合物，聚二甲基硅氧烷+助剂，无色膏状，无嗅，闪点154℃，相对密度0.98g/cm³，燃点425℃。 | 口服大鼠LD50:>2000mg/kg | / |
| 12 | 交联剂 | 聚硅氧烷，带有氢基，易燃液体，无色，无嗅，闪点80℃，相对密度1.03g/cm3(25℃)，燃点>290℃ | 口服大鼠LD50:>2000mg/kg | 易燃 |
| 13 | 锚固剂 | 主要有害成分为(3-(2，3-环氧丙氧)丙基)三甲氧基硅烷<60%，乙基三乙酰氧基硅烷<50%，1，3-二乙基-1，1，3，3-四乙酰氧基二硅氧烷<2%， 微黄色液体，强烈气味，闪点110℃，燃点260℃，密度1.10g/cm3 | 口服大鼠LD50:8025mg/kg | 可燃 |
| 14 | 催化剂 | 铂化合物+聚二甲基硅氧烷，无色无嗅液体，密度0.97g/cm³闪点100℃，燃点400℃， | / | / |
| 15 | 轻剥离剂 | 非危险物质或混合物。主要成分：聚硅氧烷， 无色，液体，闪点：285 ℃，相对密度1.04 g/cm³燃点390℃ | 口服：LD50: > 2000 mg/kg | / |
| 16 | 重剥离剂（CRA21） | 无色液体，主要成分为甲苯，含量在40%-50%，闪点4℃，相对密度0.962g/cm³(25°C)燃点535℃ | 口服：LD50:5580mg/kg | 高度易燃液体和蒸气 |

4.1.10 生产设备

项目主要生产设备详下表。

表4-5   主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离型膜生产线 | 1300型 | 条 | 5 | 生产设备 |
| 2 | 分条机 | / | 台 | 4 |  |
| 3 | 切管机 | / | 台 | 2 |  |
| 4 | 搅拌桶 | 直径450mm*600mm | 个 | 6 |  |
| 5 | 空压机 | 2.5m³/min | 台 | 2 | 辅助设备 |
| 6 | 压缩空气储罐 | 1m³ | 台 | 2 |  |
| 7 | 叉车 | CPC30 | 辆 | 1 |  |
| 8 | 干式变压器 | 630kVR | 台 | 1 |  |
| 9 | RTO废气处理系统 | / | 套 | 1 | 废气处理 |
| 10 | 风机 | / | 台 | 1 |  |

## 4.2工程分析

项目需要新建一栋危化品库，生产车间已建设完成，建设分为施工期、营运期，本项目针对运施工期、营期进行环境影响评价，具体的生产工艺详如下：

4.2.1 施工期

本项目施工期主要为新建一栋危化品库、危废暂存间，总建筑面积为96m2，建筑量小，本项目施工期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工队伍的生活排污。

施工期工艺流程：

图4-4    施工期流程及产污节点图

工艺流程简述：

（1）基础工程

基础工程主要为静压预应力混凝土管桩。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、扬尘和排放的尾气。由于作业时间较短，对周围环境影响较小。

（2）主体工程

主体工程主要为混凝土结构。根据施工图纸，进行混凝土浇筑、钢筋、钢板的切割安装。

（3）装饰工程

本项目主体结构为混凝土结构，作为危化品库及危废暂存间使用，需做好重点防渗过程，装修简单，不进行大规模装修。

4.2.2 营运期

项目塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜的生产工艺基本相同，只是使用的原料薄膜不同，其他辅料均相同，设备共用。

注：G1：有机废气

图4-5  项目工艺流程及产污节点图

1）配料

配料为物理过程，不涉及化学反应，根据工艺配方将主剂（D955）、主剂D909（SF500）、Mibk（甲基异丁基酮）、CRA21、催化剂、锚固剂、轻剥离剂、防粘剂、交联剂、抗静电液加入甲苯、丁酮、异丙醇、120#溶剂油、醋酸乙酯、正庚烷有机溶剂中，按照比例倒入搅拌桶配置胶黏剂，将搅拌桶放入搅拌间内人工进行搅拌，搅拌间单独设置，内设抽风管道，收集的废气经风机通过RTO蓄热焚烧炉+15m高排气筒处理后达标后排放。

2）涂布

将塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜等上架，配比搅拌后的胶黏剂放入涂布机头位置，自动泵入涂布机进行涂布，使胶料均匀涂布在上架好的薄膜上，关闭舱门后涂布机头位置密闭，涂布机处为单独封闭设置，内设引风管道将机头位置的有机废气引致RTO蓄热焚烧炉+15m高排气筒处理后达标后排放。

3）烘干

涂布后塑胶薄膜经由全封闭式烘干设备进行烘干，烘干方式为电加热，加热空气产生热风，电加热不直接烘烤薄膜，烘干温度约120℃。产生的烘干废气通过引风系统收集至一套RTO蓄热焚烧炉+15m高排气筒处理后达标后排放。

4）复合

烘干后的塑胶薄膜与离型膜由复合设备进行复合，以起到保护作用，工人需定期装卸塑胶卷并观察设备运行情况。

5）裁切

烘干复合后的塑胶薄膜根据订单要求由工人采用分条机和切片机进行载切（分条和切片）。

6）检验入库

产品经目测检验后，合格品采用缠绕膜进行包装，包装完成后入库代售，本项目根据订单进行生产，一般不大量存储成品，生产完成后即刻外运。

## 4.3污染源源强分析

#### 4.3.2.1废气

本项目废气主要为配胶、涂胶、烘干废气，配胶、涂胶、烘干工序均会产生非甲烷总烃、甲苯。

根据原辅材料理化性质及成分检测报告可知，项目配置的胶黏剂主要成分为主剂（D955）、主剂D909（SF500）、Mibk（甲基异丁基酮）、CRA21、催化剂、锚固剂、轻剥离剂、防粘剂、交联剂、抗静电液、甲苯、丁酮、异丙醇、120#溶剂油、醋酸乙酯、正庚烷，含有及挥发分的原料包括及成分含量见下表：

表4-6  本项目胶黏剂VOCs含量核算表

| 物质类别 | VOCs挥发份% | VOCs挥发量t/a | 甲苯挥发份% | 甲苯含量t/a | 用量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主剂（D955） | 10% | 3 | 10% | 3 | 30 |
| 主剂D909（SF500） | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Mibk（甲基异丁基酮） | 100% | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 重剥离剂（CRA21） | 10% | 2 | 10% | 2 | 20 |
| 催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 锚固剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 轻剥离剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 防粘剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 交联剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 抗静电液 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 甲苯 | 100% | 20 | 100% | 20 | 20 |
| 丁酮 | 100% | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 异丙醇 | 100% | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 120#溶剂油 | 100% | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 醋酸乙酯 | 100% | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 正庚烷 | 100% | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 合计 | / | 246 | / | 25 | 429 |

经核算，调配后的胶黏剂中有机挥发物（以非甲烷总烃计）含量为246t/a，其中甲苯含量25t/a，为了减小废气无组织排放，项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、烘干工序设置集气装置，废气产污节点均为封闭式，可有效提高废气的收集效率。根据类比，配胶、涂胶有机挥发物挥发量为总量的1%，经采取封闭配胶、涂胶工序后，可有效减少废气无组织排放，废气收集效率以98%计，烘干机全封闭，废气收集效率以100%计，经收集的废气通过一套RTO蓄热焚烧炉进行净化处理，经1根15m高排气筒（DA005）排放。风机总风量为40000m³/h，净化装置净化效率以99%计，年工作2400h。

扩建项目RTO蓄热焚烧炉使用天然气助燃点火，根据设备厂家提供参数，天然气助燃时间较短，燃烧时间为200h/a，点火燃烧后，靠收集的有机废气自身燃烧，天然气使用量为8000m3/a，天然气燃烧产生燃烧废气，参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉测算RTO蓄热焚烧炉天然气点燃废气，排污系数见下表。

表4-7  工业锅炉产排污系数表-燃气工业锅炉

| 原料名称 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天燃气 | 工业废气量 | 标立方米/万立方米-原 料 | 107753 | 《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉 |
|  | 二氧化硫 | 千克/万立方米-原料 | 0.02S① |  |
|  | 氮氧化物 | 千克/万立方米-原料 | 18.71 |  |
|  | 颗粒物 | 千克/万立方米-原料 | 2.86 | 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018） |

注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。

燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过一根15m高排气筒（DA008）排放。

废气产排情况见下表：

表4-8  本项目有组织废气产排情况

| 排气筒 | 产物环节 | 污染物 | 排放形式 | 风量 | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 环保措施 | 处理效率 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高度m | 直径m | 温度℃ |
| DA005 | 配胶、涂胶、烘干 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 40000 | 245.95 | 102.48 | 2561.99 | RTO蓄热焚烧炉+15m高排气筒 | 99% | 2.46 | 1.02 | 25.62 | 15 | 1 | 25 |
|  |  | 甲苯 |  |  | 24.9950 | 10.41 | 260.36 |  |  | 0.2500 | 0.10 | 2.60 |  |  |  |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘 |  |  | 0.0023 | 0.001 | 0.02 | / | / | 0.0023 | 0.001 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  | 0.0032 | 0.0013 | 0.03 | / | / | 0.0032 | 0.0013 | 0.03 |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  | 0.015 | 0.0062 | 0.16 | / | / | 0.015 | 0.0062 | 0.16 |  |  |  |

表4-9  项目无组织排放废气

| 序号 | 污染源 | 污染工序 | 污染物 | 排放量 （t/a） | 面源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） | 高度（m） |
| 1 | 生产车间 | 配胶、涂胶、烘干 | 非甲烷总烃 | 0.049 | 110 | 28 | 10 |
| 2 |  |  | 甲苯 | 0.005 |  |  |  |

非正常工况下废气源强：

本项目非正常工况主要考虑因局部停电造成废气处理设备停止运行，但生产设备仍在运行废气处理效率为0；风机故障或环保设施检修过程中企业不停产，导致废气收集效率降低，而造成废气非正常排放，环评分析最坏情况，即收集效率为0；污染防治设备设施损坏导致处理效率下降，而出现废气未经有效处理直接排放，环评分析最坏情况，即处理效率为0。

非正常工况下废气排放源强见下表。

表4-10   项目风机故障（无收集效率）废气排放参数汇总

| 非正常排放原因 | 排放源 | 污染物 | 最大排放速率kg/h | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机故障，废气未经收集直接排放 | DA005 | 非甲烷总烃 | 102.5 | 0.5 | / | 停止生产，及时维修 |
|  |  | 甲苯 | 10.41 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 0.001 |  |  |  |
|  |  | SO2 | 0.0013 |  |  |  |
|  |  | NOx | 0.0062 |  |  |  |

表4-11  项目废气处理设施故障（无处理效率）废气排放参数汇总

| 非正常排放原因 | 排放源 | 污染物 | 最大排放速率kg/h | 最大排放浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理设备故障，无处理效率 | DA005 | 非甲烷总烃 | 102.48 | 2561.99 |
|  |  | 甲苯 | 10.41 | 260.36 |
|  |  | 烟尘 | 0.001 | 0.02 |
|  |  | SO2 | 0.0013 | 0.03 |
|  |  | NOx | 0.0062 | 0.16 |

#### 4.3.2.2废水

扩建项目生产不用水，仅为生活污水。

扩建项目劳动定员10人，年工作时间为300天，《安徽省行业用水定额》（DB43/T 679─2020）中的相关内容，办公用水定额为60L/（人.d），排放系数0.8，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网。项目用水情况见下表。

表4-12   扩建项目用排水情况一览表

| 序号 | 名称 | 用水量（t） | 排水量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日用水 | 年用水 | 日排水 | 年排水 |
| 1 | 职工办公生活用水 | 0.6 | 180 | 0.48 | 144 |

项目供、排水平衡图如下：

图4-6   扩建项目水平衡图（单位：t/d）

表4-13   本项目废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 废（污）水类别 | 废水产生量（t/a） | 水 质 指 标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 职工生活废水 | 生活污水产生浓度(mg/l) | 144 | 350 | 200 | 200 | 28 |
|  | 产生量（t/a） |  | 0.0504 | 0.0288 | 0.0288 | 0.004032 |
|  | 经化粪池处理后浓度(mg/l) |  | 250 | 120 | 140 | 20 |
|  | 经化粪池处理后量（t/a） |  | 0.036 | 0.01728 | 0.02016 | 0.00288 |
| GB8978-1996三级标准(mg/l) |  | 500 | 300 | 400 | / |
| 沫河口园区污水处理厂接管限值(mg/l) |  | 500 | 120 | 200 | 30 |
| 沫河口园区污水处理厂排放标准(mg/l) |  | 50 | 10 | 10 | 5 |
| 经污水处理厂处理后排放量（t/a） |  | 0.0072 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00072 |

表4-14   扩建项目完成后全厂用排水情况一览表

| 序号 | 名称 | 用水量（t） | 排水量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日用水 | 年用水 | 日排水 | 年排水 |
| 1 | 职工办公生活用水 | 1.8 | 540 | 1.44 | 432 |

扩建项目完成后全厂供、排水平衡图如下：

图4-7   扩建项目完成后全厂水平衡图（单位：t/d）

#### 4.3.2.3固体废物

（1）生活垃圾

生活垃圾产生系数按0.5kg/d人计，扩建项目建成后劳动定员10人，则场区职工生活垃圾产生量为1.5t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往当地生活垃圾填埋场处置。

- 废包装材料（一般固体废物）

薄膜原料产生废包装材料，产生量0.5t/a，集中收集后外售物资回收公司。

- 废危化品包装材料

本项目废甲苯、主剂（D955）、（甲基异丁基酮）、甲苯、丁酮、异丙醇、醋酸乙酯、正庚烷等包装材料均为危废，产生量为10t/a，交由有资质单位回收再利用，

本项目固体废物产生及排放情况见下表。

表4-15  建设项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（吨/年） | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 职工生活垃圾 | 职工生活 | 固 | 废纸屑，果皮 | 1.5 | ( | / | 《固体废物鉴别标准 通则》 （GB34330-2017） |
| 2 | 废包装材料（一般固体废物） | 生产 | 固 | 废纸、废塑料 | 0.5 | ( | / |  |
| 3 | 废危化品包装材料 | 生产 | 固 | 甲苯、丁酮、异丙醇、醋酸乙酯等危化品 | 10 | ( | / |  |

表4-16  各类固废处置方法汇总一览表

| 序号 | 固废名称 | 类别代码 | 代码 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 估算产生量（t/a） | 利用处置方式和去向 | 利用或处置量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活垃圾 | 99 | 900-999-99 | 一般废物 | 生活 | 固态 | 1.5 | 交由环卫处理 | 1.5 |
| 2 | 废包装材料（一般固体废物） | 99 | 900-999-99 | 一般废物 | 生产 | 固态 | 0.5 | 集中收集后外售物资回收公司 | 0.5 |

表4-17  建设项目危险固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 年度产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 物理性状 | 主要有毒有害物质名称 | 产废周期 | 环境危险特性 | 利用处置方式和去向 | 利用或处置量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废危化品包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 10 | 生产 | 固体 | 甲苯、丁酮、异丙醇、醋酸乙酯等危化品 | 2个月 | T/In | 交由有资质单位处理 | 10 |

#### 4.3.2.4 噪声

本项目噪声主要来源于生产过程设备等运转过程产生的噪声等，根据同类型企业类比调查，项目设备噪声源强见下表：

表4-18  噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 噪声声压级（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离型膜生产线 | 1300型 | 5 | 台 | 70 |
| 2 | 分条机 | / | 4 | 台 | 70 |
| 3 | 切管机 | / | 2 | 台 | 70 |
| 4 | 空压机 | 2.5m³/min | 2 | 台 | 85 |
| 5 | 叉车 | / | 1 | 台 | 75 |
| 6 | 风机 | / | 1 | 台 | 85 |

### 4.3.3污染物排放量汇总

拟建项目污染物排放量汇总详见下表。

表4-19  项目污染物排放情况汇总(单位：t/a)

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织+无组织） | 非甲烷总烃 | 245.95 | 243.49 | 2.46 |
|  | 甲苯 | 24.9950 | 24.745 | 0.2500 |
|  | 烟尘 | 0.0023 | 0 | 0.0023 |
|  | SO2 | 0.0032 | 0 | 0.0032 |
|  | NOx | 0.015 | 0 | 0.015 |
| 废水 | 废水量 | 144 | 0 | 86651.49 |
|  | COD | 0.0504 | 0.0432 | 0.0072 |
|  | BOD5 | 0.0288 | 0.02736 | 0.00144 |
|  | SS | 0.0288 | 0.02736 | 0.00144 |
|  | NH3-N | 0.004032 | 0.003312 | 0.00072 |
| 固体废物 | 职工生活垃圾 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  | 废包装材料（一般固体废物） | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 废危化品包装材料 | 10 | 10 | 0 |

### 4.3.4 污染物排放“三本帐”

表4-20   项目污染物排放 “三本账”   单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 | 本项目排放量 | 以新带老消减量 | 本项目完成后总排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 288 | 144 | 0 | 432 | 144 |
|  | COD | 0.0144 | 0.0504 | 0 | 0.0648 | 0.0504 |
|  | BOD5 | 0.00288 | 0.0288 | 0 | 0.03168 | 0.0288 |
|  | SS | 0.00288 | 0.0288 | 0 | 0.03168 | 0.0288 |
|  | 氨氮 | 0.000288 | 0.004032 | 0 | 0.00432 | 0.004032 |
| 废气 | 颗粒物 | 0.4038 | 0.0023 | 0 | 0.4061 | 0.0023 |
|  | SO2 | 0.00908 | 0.0032 | 0 | 0.01228 | 0.0032 |
|  | NOx | 0.0592 | 0.015 | 0 | 0.0742 | 0.015 |
|  | 油烟 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | / | 2.46 |  | 2.46 | 2.46 |
|  | 甲苯 | / | 0.2500 | 0 | 0.2500 | 0.2500 |
| 固 体 废 物（产生量） | 职工生活垃圾 | 7.5 | 1.5 | 0 | 9 | 1.5 |
|  | 废包装材料（一般固体废物） | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0.5 |
|  | 废危化品包装材料 | / | 10 | 0 | 10 | 10 |
|  | 废导热油 | 0.5 | / | 0 | 0.5 | / |

# 第五章 环境现状调查与评价

5.1自然环境现状

5.1.1地理位置

蚌埠市(含辖县)位于安徽省北部，北纬32°43′至33°30′，东经116°45′至118°04′，北与濉溪县、宿州市、灵璧县、泗县接壤，南与淮南市、凤阳县相连，东与明光市和江苏省泗洪县毗邻，西与蒙城县、凤台县搭界。津浦铁路从境区中部纵贯南北，淮河自西向东流过境南，辖区大部分处于淮北平原南端。蚌埠市区位于北纬33°01′至32°49′，东经117°31′至117°11′，北部与固镇县、五河县交界，东部与凤阳县毗邻，南部与凤阳县接壤，西部与怀远县相连。

蚌埠高新技术产业开发区位于城市西南部，1994年经安徽省人民政府批准成立，为国家级高新技术开发区，总体规划面积36.7平方公里。2013年9月，经市委常委会研究决定，禹会区秦集镇及所辖秦集、大周、大徐、彭巷、姜顾、仁和、河北、九塘、大孔、枣林、高埂11个行政村，马城镇新城口、贡姚、叶姚、姚郢、洪集、殳李、团结、禹庙、东周、岗李10个行政村和长青乡黄山、山香、九龙3个行政村的行政管理、经济社会事务及部分法律事务、行政执法事项整体移交市高新技术产业开发区托管，扩容后的高新技术产业开发区总体规划面积将增至约130平方公里。

本项目位于蚌埠市高新技术开发区山香路与南外环路交叉口西南地块，中心坐标：N32.887948°，E117.278280°。

5.1.2地形地貌

蚌埠市属黄淮海平原与江淮丘陵的过渡地带，处于江淮分水岭的末梢。境内以平原为主，南部散落丘陵；地面由西北倾向东南，自然坡降为万分之一左右。市区大部分坐落于淮河两岸，除市中心有孤立蚌山（小南山）外，市的东南西部有大小20余座山环绕，在市区445.4km2的土地上，丘陵山地50km2，水面15.3km2。地貌主要分平原、丘陵和台地3种。

境内平原以黄泛平原为主，另有河间浅洼地平原、含有丘陵的河流低阶地及傍河的河滩地。台地主要分布在沿河以南波状地区，由戚嘴组黄土所构成，分平岗地和倾斜岗地两种。蚌埠丘陵主要分布在市郊淮河两岸，为江淮丘陵的北缘。山丘基岩大都经过风化剥蚀而出露，间或有残破积物，基本不发育，具粗骨性。按地面高度可分为高丘陵和低丘陵。

5.1.3气候、气象

本区属北亚热带半湿润季风气候区与暖温带半湿润季风气候区的过渡带。总的特征是：气候温和、四季分明、降雨适中，无霜期长，季风气候显著。

年平均气温15.9，年内1月气温最低，平均气温为1℃，7月气温最高，平均气温为28.1℃；气温年比较差27.1℃；极端最高气温41.4℃，极端最低气温-19.4℃。无霜期217天。

本区日照丰富，辐射热量充足，全年日照因阴雨、雾障等因素，实际日照时数平均仅为2167.5小时，日照率49%；年平均太阳辐射总量为119.1千卡/cm2，低于淮北地区，高于皖南、皖西地区，近40年里，太阳辐射总量同日照时数一样，也因大气污染呈逐年下降趋势。

本区年平均降雨量905.4mm，平均降水日数为105天；受季风影响，各季节平均降水量悬殊，夏季最高，达467.4mm。春季次之，为200.1mm，秋季160.5mm，冬季仅77.4mm；降水量年际变化很大。

全年平均绝对湿度为14.7毫巴，夏季潮湿，其中7月份绝对湿度最大。

全年主导风向为ENE，其次为NE，静风频率较高，历年平均风速2.73m/s，最大风速19.5m/s。

5.1.4水文特征

5.1.4.1 地表水资源概况

区内地表水均属淮河水系，主要有淮河一级支流北淝河及其它小型河沟天河、龙子河、鲍家沟、八里沟、张公山大塘等。除北淝河外，其余小型河沟均为河湖结合型，河道短，支流量小，干旱年份常出现断流。

淮河发源于河南省桐柏山区，干流全长1000km，流域面积1883km2，其中下游横贯安徽省北部。淮河蚌埠市区段上起蚌埠闸，下到临淮关，全长39.8km，正常水位时河宽约400m，市区河段上游建有蚌埠闸、船闸、分洪道，蚌埠闸蓄水位17.5m，死水位15.5m；淮河蚌埠段历年最高水位22.18m，最低水位10.3m，平均水位12.15m；年平均流量852m3/s，最大流量11600m3/s，最小流量以关闸时渗漏量和船闸泄水量计为12.4m3/s；流速一般在0.07～0.7m/s之间，平均流速为0.45m/s左右。每年6-9月为淮河汛期。洪水季节一般出现在7-8月，汛期时，水位高、流速大、含沙量多。历史上淮河多次改道。

天河位于淮河右岸（为淮河一级支流），距蚌埠城区约l0km，发源于淮南的朱家山与凤阳猴洼，流经滁州市的凤阳县和蚌埠市的怀远县、禹会区等三县区，于涂山南侧天河闸下注入淮河。天河流域总面积340km2，其中凤阳县面积233.6km2，占69%；怀远县面积38km2，占11%；禹会区面积68.4km2，占20%。按地形划分：其中山区面积70km2，占21%；丘陵高地面积l54km2，占45%；洼地面积95km2，占28%；水面面积21km2，占6%。

天河地势低洼，受淮河洪水顶托，稍遇较大降雨，即产生严重的洪涝灾害。天河闸闸上正常蓄水位17.0～17.5m，20年一遇设计洪水位20.1m。1991年，天河最高洪水位21.74m，沿河约70余座村庄被淹，6.5万亩农田绝收，灾害损失巨大，本项目用1991年天河最高洪水位21.74m作为厂址附近五十年一遇洪水位。

由于本热电厂厂址自然标高在27-30m之间，高于天河最高洪水位21.74m，故本热电厂受天河的洪水威胁较小。

5.1.4.2 地下水资源概况

（1）地层

1）区域地层

区域地层属于华北地层大区晋冀鲁豫地层区徐淮地层分区淮南地层小区。中、低丘基岩出露地表，主要为上太古界五河群庄子里组大理岩、角闪变粒岩和燕山期二长花岗岩、燕山期钾长花岗岩。非基岩裸露区上覆地层为第四系松散层，下伏基岩为上太古五河群庄子里组大理岩、角闪变粒岩和燕山期钾长花岗岩、燕山期二长花岗岩。

2）区域构造

①地质构造

评价区在大地构造分区上位于中朝准地台淮河台坳蚌埠台拱。区域褶皱和断裂较发育。

A、褶皱

区域褶皱构造主要为蚌埠期构造运动形成的蚌埠复背斜。蚌埠复背斜核部为五河杂岩，轴迹为NWW至SEE，走向280º，长约76km，宽为5～10km。它的主要特征是核部向SEE倾伏，倾角南翼陡，北翼缓。

B、断裂

区域断裂构造以NNE向最为发育，为压扭性兼有平移特征。评估区附近东侧隐伏有平移断层F2，方向NNE，呈带状分布，破碎带宽10m左右，破碎带岩石多具钾长石化；断裂面波状弯曲，走向12°～15°，倾角陡立，断距20～25m。

②区域地壳稳定性

A、新构造运动新构造活动方式表现形式有两种，第三纪末期的构造运动以新断裂为主，第四纪以下降为主及升降相间的振荡运动为特点。

B、新构造断裂的特征

方向性。构造格局表明，新构造断裂是由近EW向（区外）和NNE向两组断裂组成的断裂系统，且NNE向断裂切割近EW断裂。

力学性质。NNE向断裂表现为张性和压扭性，断裂面多向北西倾斜；而EW向断裂均为压性，断裂面向南倾斜；两者均具高角度特点。

继承性。两组断裂区外不仅切割了第三系地层，而且也切穿了五河杂岩地层和燕山期岩体；剖面上，五河杂岩地层上下盘落差大于新地层落差，说明在晚第三纪之前断裂即已形成，晚第三纪以来仅是沿老断裂微弱活动而已。

③下降为主、升降相间的振荡运动

A、水系展布规律：淮河南岸支流纵比降大，河道狭窄，流速大且急，一般较短；淮河北岸支流纵比降小，流速缓慢，河道宽且长，形成不对称羽毛状。说明区内新构造运动的垂直上升运动南部比北部大。

B、松散沉积厚度变化：松散沉积厚度除受构造坳陷、隆起控制外，沉积厚度和地貌特征也有不同。淮河以南，有中、上更新统组成的山前斜坡地，以及全新统组成的河漫滩；淮河以北，为一微有起伏的开阔平原，地表绝大部分为上更新统河流相沉积物，仅构成河间平地，厚度约50m左右。新构造运动表现为全新世以前区域以沉积为主，地壳趋于稳定。

（3）地下水类型

根据地下水的含水介质，将评价区及周边地区地下水类型划分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两类。

1）松散岩类孔隙水

含水层组由第四系全新统和上更新统砂性土组成，以粉土和粘质粉土为主。含水层厚度10.0～30.00m，水位埋深2.00～8.00m，水力性质多属上层潜水。水量贫乏，单井涌水量多小于100m3/d。水化学类型以HCO-—Ca2+型为主，溶解性总固体小于1.0g/L，pH值7.5～8.0。

2）基岩裂隙水

评估区基岩裂隙水类型为覆盖型，隐伏在松散岩类孔隙水之下，主要由五河群庄子里组岩石组成，岩石风化裂隙较发育，构成网状裂隙系统，风化带厚度一般10m左右，水位埋深4～6m，水力性质属承压水，单井出水量小于100m3/d。水化学类型以HCO-—Ca2+型为主，溶解性总固体小于1.0g/L，pH值7.5～8.0。

（4）地下水补给条件

1）松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水主要接受大气降水、侧向径流补给以及裸露基岩裂隙水补给。地下水流向受地形影响，径流流速滞缓，水力坡度1/1000～1/8000，径流方向主要为西南流向东北。主要排泄途径为蒸发、人工开采等。

2）基岩裂隙水

基岩裂隙水补给来源为裂隙水侧向径流、上覆松散岩类孔隙水补给。裂隙水径流滞缓，水力坡度较小。蒸发、人工开采、侧向径流是其主要排泄途径。四、地下水赋存条件及分布规律地下水的形成和分布受岩性、构造、地貌、气象、水文等多种因素控制和影响，根据地下水的赋存条件，项目区地下水类型划分为松散孔隙水、基岩类孔隙裂隙水两种类型。

①松散岩类孔隙水

主要赋存于上更新统下段粉细砂层中，全区分布较稳定，仅在局部岗地有缺失；含水层厚度为10.00~50.00m，水位埋深1.80~2.70。含水层透水性较好，但受上覆粉质粘土、粉土层限制，导致其接受大气降水的补给条件一般，单井涌水量多小于100m3/d；地下水水质往往较差，水化学类型为HCO3-~Ca2+型和HCO3-Na·Ca型，矿化度一般小于1000mg/L。

②基岩裂隙水

基岩裂隙水类型为覆盖型，隐伏在松散岩类孔隙水之下，主要由五河群庄子里组岩石组成，岩石风化裂隙较发育，构成网状裂隙系统，风化带厚度一般10m左右，水位埋深大于10m，水力性质属承压水，单井出水量小于100m3/d。水化学类型以HCO3-~Ca2+型为主，溶解性总固体小于1.0g/L，pH值7.5～8.0。

5.1.5 土壤

蚌埠市处于两个生物带交界处，由于地形和地貌不同，成土类型多样，成土母质主要为第四系近代堆积物，受黄泛影响土壤类型及分布较为复杂，大致分为澎、黄棕壤、砂浆黑土、水稻土等类型。

5.1.6 动、植物资源

蚌埠市境内野生的动物、昆虫主要有：野兔、野鸡、獾、刺猬、黄鼬、豹猫、夜鹰、蝙蝠、鼠、蛇、蟮、青蛙、蟾蜍、蜥蜴、壁虎、大雁、小燕、喜鹊、乌鸦、麻雀、野鸭、斑鸠、鹭、布谷鸟、啄木鸟、鸬鹚、鹌鹑、龟、鳖、蟹、黑鱼、泥鳅、田螺、蚌等。蚌埠市地处暖温带落叶阔叶林带及热带落叶常绿阔叶混交林带的过渡带，植被以人工栽培树木和农作物为主。树木有杨、柳、榆、梧桐、刺槐、黑松、苦栋等，农作物有小麦、大豆、水稻、杂粮和各种蔬菜等。

5.2环境质量现状评价

### 5.2.1地表水环境质量现状

本项目废水主要为生活污水，生产不用水，生活污水经化粪池预处理，排入园区污水管网，进入沫河口园区污水处理厂处理。

根据蚌埠市环境监测站发布的《2020年度蚌埠市环境质量概况》，淮河干流蚌埠段水质2020年淮河干流蚌埠段马城、蚌埠闸上、新铁桥下、沫河口和黄盆窑5个监测断面水质类别均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况良好，与上年相比无明显变化。

### 5.2.2大气环境质量现状

（1）项目所在区域达标判断

本次评价选择2020年作为评价基准年，引用的《2020年蚌埠市环境状况公报》中环境空气质量部分内容，具体如下：

2020年区域环境空气二氧化硫年均值为13微克/立方米、二氧化氮为31微克/立方米、PM10为72微克/立方米、Pm2.5为43微克/立方米、一氧化碳日平均第95百分位数为1.0毫克/立方米、臭氧日8小时最大平均第90百分位数为148微克/立方米。

表5-1  2020年蚌埠市年均浓度单位µg/m3（CO为mg/m3）

| 污染物 | 年评价指标 | 单位 | 评价标准 | 现状浓度μg/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pm2.5 | 年平均 | μg/m3 | 35 | 43 | 不达标 |
| PM10 | 年平均 | μg/m3 | 70 | 72 | 不达标 |
| SO2 | 年平均 | μg/m3 | 60 | 13 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | μg/m3 | 40 | 31 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百 分位数 | mg/m3 | 4 | 1 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平 均值的第90百分位数 | μg/m3 | 160 | 148 | 达标 |

根据上表可知，项目所在区PM10、PM2.5超标，超标倍数为1.03，1.23，因此判定为不达标区。针对不达标情况，安徽省制定《安徽省人民政府关于印发<安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务>的通知》，蚌埠市制定《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》，通过落实各具体措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。

（2）特征因子环境空气质量现状监测

本项目环境空气现状中TVOCs、甲苯环境质量现状引用《安徽蚌埠淮上经济开发区环境影响区域评估报告》中检测数据，《安徽蚌埠淮上经济开发区环境影响区域评估报告》现状检测于2019年12月9日~15日进行，检测点位于安徽蚌埠淮上经济开发区，从检测时间及检测定位来看，引用数据可行。

①监测布点：

表5-2  环境空气监测点位一览表

| 序号 | 所在区域 | 测点名称 | 坐标 | 方位 | 距离本项目m | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 维度 |  |  |  |
| 1 | 精细化工产业聚集区 | 2#园区点 | 117.566000 | 32.992199 | SW | 570 | TVOC、HCl、甲醇、甲苯、苯、H2S、NH3 |
| 2 |  | 三铺村 | 117.5749969 | 33.0056992 | NE | 1080 |  |
| 3 |  | 沫河口镇 | 117.541452 | 32.994718 | SW | 2250 |  |

②监测项目：TVOC、HCl、甲醇、甲苯、苯、H2S、NH3，本次评价引用TVOC、甲苯、苯。

③监测时段及频率：连续监测7天。

④监测方法：采样监测方法按《环境监测技术规范（大气部分）》等有关规定进行，分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中推荐的方法进行。

表5-3 大气监测分析方法

| 检测项目 | 检测标准 |
| --- | --- |
| TVOC | 环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样热脱附/气相色谱-质 谱法HJ 644-2013 |
| 甲苯、苯 | 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法HJ584-2010 |

（3）环境空气质量现状评价

①评价标准

氨、硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1的规定标准；本评价执行标准值见下表。

表5-4  环境空气质量现状评价标准  单位：mg/m3

| 污染物名称 | 浓度限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一次值 | 8 h 平均 |  |  |
| 甲苯 | 0.2 | / | mg/m3 | 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D |
| 苯 | 0.11 | / | mg/m3 |  |
| 总挥发性有机物（TVOC） | / | 0.6 | mg/m3 |  |

②评价方法

环境空气质量采用单项指数评价法进行，评价方法叙述如下：

单项指数法：

式中：—第种污染物日均实测浓度，ug/m3；

—第种污染物日均评价标准，ug/m3。

Ii≥1为超标，否则为未超标。对照评价标准计算各监测点污染物的单因子指数范围(按相关标准规定，当监测值低于检出限时，单因子指数按检出线的一半进行计算。

③监测结果及评价结果

表5-5  环境空气质量现状监测结果及评价指数（精细化工产业聚集区）

| 监测点 | 监测项目 | 时均(或一次)浓度值 | 日平均（8 小时平均） 浓度值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围(mg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 超标数(μg/m3) | 超标率(%) | 最大占标 率(%) | 浓度范围(mg/m3) | 评价标准(mg/m3) | 超标数 | 超标率(%) | 最大占标率(%) |
|  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |  |  |
| 2#园区点 | 苯 | 0.0037 | 0.0253 | 110 | 0 | 0 | 0.23 | / | / | / | / | / | / |
|  | 甲苯 | <0 0015 | <0 0015 | 200 | 0 | 0 | 0 008 | / | / | / | / | / | / |
|  | TVOCs | / | / | / | / | / | / | 0.0006 | 0.0276 | 1.2 | 0 | 0 | 0.023 |
| 三铺村 | 苯 | <0.0015 | 0.0181 | 110 | 0 | 0 | 0. 165 | / | / | / | / | / | / |
|  | 甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 200 | 0 | 0 | 0.008 | / | / | / | / | / | / |
|  | TVOCs | / | / | / | / | / | / | ND | 0. 121 | 1.2 | 0 | 0 | 0. 101 |
| 沫河口 镇 | 苯 | <0.0015 | 0.0249 | 110 | 0 | 0 | 0.023 | / | / | / | / | / | / |
|  | 甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 200 | 0 | 0 | 0.008 | / | / | / | / | / | / |
|  | TVOCs | / | / | / | / | / | / | ND | 0.0320 | 1.2 | 0 | 0 | 0.027 |

由上表可知，各监测点未检出TVOCs，苯、甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，说明项目区域大气环境质量现状较好。

### 5.2.3 声环境质量现状

声环境质量现状由由安徽省佳逸环保科技有限公司于2021年11月4日-5日进行采样检测，具体检测情况如下：

（1）监测布点：本项目噪声现状监测布点如下表所示：

表5-6  噪声现状监测布点

| 监测点 | 名称 | 监测点位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | N1项目地东侧 | 边界外1m |
| 2# | N2项目地南侧 | 边界外1m |
| 3# | N3项目地西侧 | 边界外1m |
| 4# | N4项目地北侧 | 边界外1m |

（2）监测项目：等效连续A声级。

（3）监测时间和频次：

监测时间：2021.11.04--2021.11.05

监测频次：昼间、夜间各监测一次。

（4）监测方法：监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行，噪声监测使用HS6288E型噪声统计分析仪。

（5）监测结果

表5-7  噪声监测结果   单位：dB(A)

| 检测结果dB（A） | 检测点位 | 检测时间 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021.11.04 | 2021.11.05 |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|  | 1# 场界东 | 54.2 | 45.8 | 53.9 | 47.6 |
|  | 2# 场界南 | 55.2 | 48.6 | 53.1 | 47.1 |
|  | 3# 场界西 | 52.8 | 45.2 | 53.1 | 48.8 |
|  | 4# 场界北 | 49.8 | 49.8 | 48.3 | 44.8 |
| 气相条件 | 昼：晴 夜：晴 |

（6）评价标准

表5-8   评价标准具体值    单位:dB（A）

| 评价对象 | 评价标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 监测点 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》3类标准（GB3096-2008） |

图5-1  噪声监测点位图

（7）评价结果

项目场址四周声环境噪声等效连续A声级值昼间、夜间均低于所执行的标准限值，项目区域声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

### 5.2.4地下水环境质量现状

本项目地下水环境质量现状引用《安徽蚌埠淮上经济开发区环境影响区域评估报告》中检测数据，《安徽蚌埠淮上经济开发区环境影响区域评估报告》现状检测于2019年12月9日~15日进行，检测点位于安徽蚌埠淮上经济开发区，从检测时间及检测定位来看，引用数据可行。具体检测情况如下：

（1）地下水现状监测

①检测因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、铜、锌等；

②检测分析地下水中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

③同时测量并调查井深、水位埋深等。

④监测点位：在精细化工产业集聚区范围及周边共布设7个地下水监测点。

表5-9  地下水水质现状监测布点位置一览表

| 序号 | 监测点名称 | 位置 | 监测内容 | 经纬度 | 相对厂址方位 | 距离本项目m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李洼 | 上游 | 水质、水位 | E:117°33′18.93″ N:33°00′20.59″ | NW | 1720 |
| 2 | 三铺村 | 侧向 |  | E:117°34′39.79″ N:33°00′34.65″ | NE | 1080 |
| 3 | 汤陈家 | 侧向 |  | E:117°33′27.53″ N:32°58′37 51″ | SW | 2180 |
| 4 | 二铺 | 下游 |  | E:117°36′16.50″ N:32°58′14.75″ | SE | 4190 |
| 5 | 夏家湖 | 下游 |  | E:117°37′24.00″ N:32°59′23.09″ | SE | 4330 |
| 6 | 开发区 6# | 开发区 |  | E:117°35′34.72″ N:33°00′08 77″ | NE | 960 |
| 7 | 开发区 7# | 开发区 |  | E:117°34′46. 13″ N:32°59′43 28″ | S | 300 |

图5-2  本项目大气、地下水引用检测点位图

（2）地下水质量现状评价

①评价方法

将确定的水质标准与评价因子实际监测浓度相比较，采用单项污染指数法进行计算，分析该水域的环境质量和受污染程度，说明其是否满足确定的水质功能要求。

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：Si——i种污染物分指数；

Ci——i种污染物实测值(mg/l)

CSi——i种污染物评价标准值(mg/l)

水质参数的标准值指数大于1，说明该水质参数超过了规定的水质标准，已不能满足使用要求。

②评价标准

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表5-10  地下水质量标准

| 项目 | pH | 氨氮 | 氯化物 | 氟化物 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 硝酸盐（以N计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤250 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤250 | ≤20 |
| 项目 | 亚硝酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 总大肠菌群个/L | 菌落总数 CFU/ml | 挥发酚 | 氰化物 | 铅 |
| 标准值 | ≤1.00 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤100 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.01 |
| 项目 | 镉 | 锌 | 镍 | 六价铬 | 铁 | 锰 | 砷 | 汞 |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤0.01 | ≤0.001 |

③监测结果及评价结果

表5-11  地下水水质现状监测及评价结果   单位：mg/l

| 项目名称 | 采样日期 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#李洼 | 2#三铺村 | 3#汤陈家 | 6#开发区（1） | 7#开发区（2） |
| 井深（m） | 12 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 埋深 （m） | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 2.6 |
| pH （无量纲） | 2019. 12. 10 | Ci | 7 53 | 7 59 | 7 61 | 7 60 | 7 62 |
|  |  | Si | 0.353 | 0.393 | 0.407 | 0.4 | 0.413 |
|  | 2019. 12. 11 | Ci | 7.48 | 7.60 | 7.58 | 7.57 | 7.60 |
|  |  | Si | 0 32 | 0 4 | 0 387 | 0 38 | 0 4 |
| 氨氮 | 2019 12 10 | Ci | 0. 127 | 0.088 | 0.203 | 0.096 | 0. 104 |
|  |  | Si | 0 254 | 0 176 | 0 406 | 0 192 | 0 208 |
|  | 2019 12 11 | Ci | 0. 134 | 0.093 | 0. 192 | 0. 105 | 0. 112 |
|  |  | Si | 0.268 | 0. 186 | 0.384 | 0.21 | 0.224 |
| 高锰酸盐指数 | 2019. 12. 10 | Ci | 1 6 | 1 4 | 1 4 | 1 4 | 1 4 |
|  |  | Si | 0.533 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 |
|  | 2019. 12. 11 | Ci | 1 5 | 1 3 | 1 4 | 1 2 | 1 2 |
|  |  | Si | 0.3 | 0.433 | 0.467 | 0.4 | 0.4 |
| 硝酸盐氮 | 2019. 12. 10 | Ci | 0. 142 | <0.004 | 0.886 | 3.64 | 3. 15 |
|  |  | Si | 0 007 | <0 0002 | 0 044 | 0 182 | 0 158 |
|  | 2019 12 11 | Ci | 0.086 | <0.004 | 0.852 | 4.09 | 4.00 |
|  |  | Si | 0 004 | <0 0002 | 0 043 | 0 205 | 0 2 |
| 亚硝酸盐氮 | 2019 12 10 | Ci | 0.017 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.012 |
|  |  | Si | 0.017 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.012 |
|  | 2019. 12. 11 | Ci | 0 014 | 0 014 | 0 012 | 0 017 | 0 009 |
|  |  | Si | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.017 | 0.009 |
| 挥发酚 | 2019. 12. 10 | Ci | <0 0003 | <0 0003 | <0 0003 | <0 0003 | <0 0003 |
|  |  | Si | <0. 15 | <0. 15 | <0. 15 | <0. 15 | <0. 15 |
|  | 2019. 12. 11 | Ci | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
|  |  | Si | <0. 15 | <0. 15 | <0. 15 | <0. 15 | <0. 15 |
| 氰化物 | 2019. 12. 10 | Ci | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
|  |  | Si | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
|  | 2019. 12. 11 | Ci | <0 004 | <0 004 | <0 004 | <0 004 | <0 004 |
|  |  | Si | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| 砷 | 2019. 12. 10 | Ci | <0 0003 | <0 0003 | <0 0003 | <0 0003 | <0 0003 |
|  |  | Si | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 2019. 12. 11 | Ci | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
|  |  | Si | <0 03 | <0 03 | <0 03 | <0 03 | <0 03 |
| 汞 | 2019 12 10 | Ci | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
|  |  | Si | <0 04 | <0 04 | <0 04 | <0 04 | <0 04 |
|  | 2019 12 11 | Ci | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
|  |  | Si | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 六价铬 | 2019. 12. 10 | Ci | <0 004 | <0 004 | <0 004 | <0 004 | <0 004 |
|  |  | Si | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
|  | 2019. 12. 11 | Ci | <0 004 | <0 004 | <0 004 | <0 004 | <0 004 |
|  |  | Si | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| 总硬度 | 2019. 12. 10 | Ci | 397 | 385 | 371 | 361 | 389 |
|  |  | Si | 0 882 | 0 856 | 0 824 | 0 802 | 0 864 |
|  | 2019 12 11 | Ci | 395 | 367 | 379 | 361 | 384 |
|  |  | Si | 0 878 | 0 816 | 0 842 | 0 802 | 0 853 |
| 铅 | 2019 12 10 | Ci | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  |  | Si | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
|  | 2019. 12. 11 | Ci | <0 01 | <0 01 | <0 01 | <0 01 | <0 01 |
|  |  | Si | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 氟化物 | 2019. 12. 10 | Ci | 0 941 | 0 906 | 0 344 | 0 656 | 0 634 |
|  |  | Si | 0.941 | 0.906 | 0.344 | 0.656 | 0.634 |
|  | 2019. 12. 11 | Ci | 0.966 | 0.967 | 0.324 | 0.618 | 0.595 |
|  |  | Si | 0.966 | 0.967 | 0.324 | 0.618 | 0.595 |
| 镉 | 2019 12 10 | Ci | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  |  | Si | <0 2 | <0 2 | <0 2 | <0 2 | <0 2 |
|  | 2019 12 11 | Ci | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  |  | Si | <0 2 | <0 2 | <0 2 | <0 2 | <0 2 |
| 铁 | 2019 12 10 | Ci | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  |  | Si | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 |
|  | 2019 12 11 | Ci | <0 03 | <0 03 | <0 03 | <0 03 | <0 03 |
| （HCO3-） |  | Si | / | / | / | / | / |
|  | 2019. 12. 11 | Ci | 323 | 294 | 343 | 301 | 329 |
|  |  | Si | / | / | / | / | / |
| 钾（K+） | 2019. 12. 10 | Ci | 0 98 | 0 29 | 1 03 | 0 64 | 0 71 |
|  |  | Si | / | / | / | / | / |
|  | 2019. 12. 11 | Ci | 0.90 | 0.36 | 0.80 | 0.68 | 0.72 |
|  |  | Si | / | / | / | / | / |
| 钠（Na+） | 2019 12 10 | Ci | 27.5 | 21. 1 | 30.4 | 31.6 | 25.5 |
|  |  | Si | 0 138 | 0 106 | 0 152 | 0 158 | 0 128 |
|  | 2019 12 11 | Ci | 28.3 | 21.3 | 30.8 | 32.6 | 25.5 |
|  |  | Si | 0. 142 | 0. 107 | 0. 154 | 0. 163 | 0. 128 |

注：“L”表示低于检测限，低于检测限以检测限一半计

从上表可知，项目区域地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

综上所述项目所在区域空气环境不满足相应标准，地表水、声环境、地下水环境满足相应标准，区域环境质量基本良好。

# 第六章 环境影响预测与评价

## 6.1 施工期环境影响分析

### 扩建项目需要新建一栋危废暂存间、危化品库，生产车间已建设完成。

### 6.1.1 施工期大气环境影响分析

拟建项目施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘、施工机械的尾气和装修废气。这些废气的影响是局部的、暂时的，影响的程度及范围有限，随着施工期的结束而逐渐消失。

（1）扬尘：

施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123（V/5）(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表6-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘	单位：kg/辆·公里

| P 车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10（km/h） | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15（km/h） | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20（km/h） | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

如果施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可使TSP污染距离缩小到20～50m范围。

表6-2	施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（米） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W

式中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50米出风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒含水率，%。

由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段，同时应禁止在大风天进行搅拌等作业。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

首先，要加强现场管理，做好文明标化施工，采取配置工地滞尘防护网、设置围档和硬化道路，及车辆出场冲洗等措施，并采用商品混凝土建房，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。其次，在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等。

为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，在初期三通一平后，即应根据设计方案对规划中的公共绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。结合《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》和《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）中相关要求，项目施工期扬尘污染防治措施见下表。

表6-3	施工期废气污染防治措施

| 依据 | 施工期扬尘污染防治措施 |
| --- | --- |
| 《安徽 省大气 污染防 治行动 计划实 施方 案》和 《大气污染防 治行动 计划》 （国发 〔2013 〕37 号） | 施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。 施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。 施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。 渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。清运过程中对出施工区路面采取清扫+罐车冲洗措施，保持路面洁净减少扬尘产生。外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。 施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。施工几近结束后，拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施。 根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 为减轻施工现场生活炉灶排放的烟气对大气环境造成的影响，评价建议在附近联系就餐。若不方便在外就餐，则工地食堂产生的油烟需经油烟净化装置处理后排放，经采取本评价提出的防治措施，由工程分析可知，营地食堂油烟排放应满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关要求。 |

在采取以上施工期大气污染防治措施后可减轻对周围环境敏感点的空气环境影响。

（2）燃料废气：

此外，施工期的挖掘机、装载机、推土机等施工机械以柴油为燃料，会产生一定量的间歇性废气，包括THC、CO、NOX、SO2等，由于当地环境空气质量现状较好、施工场地开阔、空气流通性较好、污染物产生量不大，有利于污染物的扩散。因此，施工机械尾气的影响范围和影响程度都十分有限。

（3）装修废气：

建筑物进入装修施工阶段，必需处理墙面装饰吊顶，制造与涂漆家具、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体。随着胶合板出厂后的时间流逝而挥发强度会逐渐衰减，但往往延续时间很长。建筑上涂料和油漆常是同一概念。涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。据了解这些溶剂有苯类，丙酮，醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸、水等约50多种挥发物。该气体除水之外都产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、神态不清、呕吐等急性中毒。

为减轻装修废气污染物对人体的影响，应首先在源头上进行控制，项目业主应该主动引导商铺、房屋业主采用经过质量检查部门和环保行政部门认证的材料装饰，选择无毒或低毒的环保产品，加强对施工装饰工程的环保管理，并控制施工时间，使室内空气质量达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）（具体见下表），以减少装修废气中的甲苯和甲醛等有害物质对周围环境的污染，必要时，在建筑物投入使用之前，按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB30325-2001）要求对室内环境状况进行监测、评估，确保室内环境质量达到规范要求后方可投入使用。

表6-4	室内环境污染物浓度限值表

| 室内环境污染物 | 浓度限值 |
| --- | --- |
| 甲醛（mg/m3） | ≤0.10 |
| 苯（mg/m3） | ≤0.11 |
| 氨（mg/m3） | ≤0.20 |
| 总挥发性有机物TVOC（mg/m3） | ≤0.60 |

项目建设装修过程中，应做到：

①倡导绿色装修，推广使用符合环境标志产品技术要求的建筑材料，尤其是建筑涂料、粘合剂、建筑板材和家具等。

②室内装修应满足关于《室内装饰装修材料有害物质限量》（GB18580-2001至GB18588-2001及GB6566-2001）等十项国家标准要求，逐步淘汰溶剂型涂料，建筑内外墙涂饰应全部使用水性涂料。

③企业要正确做到宣传引导和严格监督管理，倡导绿色装修，完善装修标准合同，增加环保条款，推广鼓励开展装修监理和装修后室内空气质量检测验收。由于装修期相对较长，油漆废气的释放较缓慢，不会一次性排放，故产生的油漆废气对周围环境基本不会带来明显影响。

通过采取以上措施，项目施工期粉尘对周围环境影响较小，且项目施工期时间较短，施工产生的废气影响在施工结束后即可消除。

### 6.1.2 施工期废水环境影响分析

施工现场用水主要由以下四个方面构成：施工现场浇注、养护用水，占总用水量的90%；环保喷洒水；施工机械设备冲洗水；施工人员生活用水。

施工期中废水主要来自施工生产废水和生活污水。

（1）施工生产废水：包括砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水等。这些废水中主要含泥沙石油类和SS，浓度约1600mg/L左右，另含有少量油污，基本无其它有机污染物。

（2）生活废水：施工人员生活活动造成，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水等，废水中含有一定量的有机质、细菌和病源体，施工期人数按50人计，人均排水量按50L/人·d计，则废水量产生量为2.5t/d左右，废水中主要污染物COD浓度约300mg/L、SS浓度约300mg/L；污染物产生量COD：0.15kg/d、SS：0.15kg/d。

以上废水若不妥善处理会对工地周围水环境及施工人员的身体健康产生一定的影响。

施工期废水污染防治对策：

（1）在排污不健全的情况下，尽量减少物料流失、散落和溢流现象，以减少废水产生量。

（2）施工现场所有施工废水因泥沙含量较大，施工现场必须建造集水池、砂池、沉淀池、排水沟等水处理构筑物，对废水进行必要的分类处理，并尽可能地将沉淀池的中水回用于施工现场洒水降尘，严禁不经处理直接排放。

（3）施工场地应设有污水收集和简易处理设施，将施工人员生活污水收集后经化粪池处理后接管到市政污水管网，对纳污水体影响较小。

施工期利用生活污水收集装置，经化粪池消化处理后排入市政污水管网。

6.1.3 声环境影响分析

（1）主要噪声源及其特性

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），本工程施工期的产噪设备噪声级见下表：

表6-5	各施工段的噪声源强及其特点	单位:dB(A)

| 设备名称 | 距声源5m | 距声源10m |
| --- | --- | --- |
| 推土机 | 83~88 | 80~85 |
| 挖掘机 | 80~86 | 75~83 |
| 装载机 | 90~95 | 85~91 |
| 重型运输车 | 82~90 | 78~86 |
| 木工电锯 | 93~99 | 90~95 |
| 静压桩 | 70~75 | 68~73 |
| 风镐 | 88~92 | 83~87 |
| 振捣器 | 80~88 | 75~84 |

（2）噪声污染分析

根据类比调查可知，建筑施工在不同的阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性；装修阶段施工时间较长，但声源数量较少。

由于施工过程中，各类施工机械可处于施工区内任意位置，但在某一时段内其位置相对固定，对外界环境的影响可用半自由声场点声源几何发散衰减公式计算：

Lp(r)=L(ro)-20lg(r/ro)

式中：Lp(r)—受声点声压级，dB(A)；L(ro)—参考点ro处声压级，db(A)；

r—受声点至声源距离，m；ro—参考点至声源距离，m。

限于施工计划和施工设备等资料不够详尽，现将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设昼间有5台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。

施工期单台机械设备噪声预测值具体见下表：

表6-6	单台机械设备的噪声预测值	单位：dB(A)

| 机械类型 | 噪声预测值 |
| --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 推土机 | 83 | 77 | 71 | 65 | 61.4 | 57 | 53.5 | 51 | 47.4 | 44.9 |
| 装载机 | 90 | 83 | 77 | 71 | 65 | 61.4 | 57 | 53.5 | 51 | 47.4 |
| 挖掘机 | 80 | 73 | 67 | 63.4 | 59 | 55.5 | 53 | 49.4 | 46.9 | 43.9 |
| 运输车 | 82 | 76 | 68 | 62 | 58.4 | 54 | 50.5 | 48 | 43.4 | 40.9 |
| 振捣器 | 80 | 73 | 67 | 63.4 | 59 | 55.5 | 53 | 49.4 | 46.9 | 43.9 |

（3）施工期多台机械设备同时运转噪声预测值

根据上述预测公式，不计空气等影响，噪声预测结果如下：

表6-7	多台机械设备同时运转的噪声预测值(dB(A))

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间噪声预测值 | 92.6 | 82.6 | 76.6 | 73.1 | 67 | 64.6 | 62.6 | 59.1 | 56.6 | 53 |

（4）施工噪声环境影响分析

由上表可知，若不采取任何降噪措施，多台机械同时运转时噪声最大影响范围为150m，项目区域声环境敏感点较多，施工过程土石方、基础以及结构阶段均将对其产生影响，在不采取相关防治措施的情况下，项目施工场界不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准要求，因此项目施工期要求施工设备采取合理降噪措施，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。

（5）噪声污染控制对策

拟建项目施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定，采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，基础打桩应采用静压桩。另外，对施工场地平面布局时应将高噪声设备尽量远离敏感点，进行合理布置，以减少施工噪声对周围敏感点的影响。同时在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对于夜间施工认真执行申报审批手续，并报环保部门备案。根据有关规定，建设施工时除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明。

项目在装修阶段，建设方必须加强相应的管理，严禁夜间时段（22：00）装修施工，防止噪声影响到附近居民。

拟建项目施工需在昼间进行，夜间尽量不施工，场地施工设备均集中在场界范围内，昼间离施工场地约20m处可符合建筑施工场界噪声限值70dB（A）要求。

扩建项目距离最近敏感点为1080m处三铺村，距离敏感点较远，噪声经衰减后基本对敏感点无影响。由于扩建项目四周为工业企业，需采取降噪措施，减少对周围环境的影响，针对施工期噪声影响，拟采取的污染防治措施如下：

①降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；挖掘机、装卸车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态；

②合理安排时间：避免强噪声设备同时施工、持续作业；夜间（22:00以后）禁止进行对居民生活环境产生噪声污染的施工作业，昼间使用高噪声设备应避开中午休息时间并公告附近居民和有关单位；

③合理布局施工场地：噪声大的设备尽量远离敏感区；

④降低人为噪声：操作机械设备时及模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子指挥作业；

⑤对于噪声影响较重的施工场地须采取临时隔声围墙或吸声屏障等措施处理。

a、吸声降噪：可以在搅拌机、电锯机等高噪声施工机械附近设置吸声屏，能降低噪声3～15dB(A)。

b、消声降噪：对产生空气动力性噪声源的施工机械，如空压机等高频率噪声源采用阴性消声器、抗性消声器、扩散消声器、缓冲消声器等消声方法，能降低噪声10～30dB(A)。对于运输土石方的装卸机以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声。

c、隔声降噪：用隔声性能好的隔声构件将施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减少环境声污染范围与污染程度。隔声间由12～24m的空心砖构成，其隔声量为30～50dB(A)、隔声罩由1～3m钢板构成、隔声量为10～20dB(A)，如在钢板外表用阻尼层，内表用吸声层处理，隔声量会再提高10dB(A)；施工场地四周建2.5m高的围墙。

⑥隔振降噪：在施工机械设备与基础或连接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术，可减振至原动量1/10～1/100，降噪20～40dB(A)。对振级较高及较大的机械如空压机等应采取增加减振垫；在施工场地四周设置减震沟降低振动对周边建筑的损坏等减振措施。

⑦减少交通噪声：进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣；

上述措施能有效的减轻施工噪声，尽可能减少对周边环境的影响。

6.1.4 施工渣土处理处置

施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，由施工单位或承建单位同渣土办联系外运至政府指定的弃土地点，在渣土运输过程中严格执行下列相关规定：

①施工单位在开工前，应与环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；

②工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后，方可驶离工地；

③按照环境卫生行政主管部门核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾，禁止偷倒、乱倒；

④建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏。

⑤建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。

⑥施工期生活垃圾分类收集、袋装化；与环卫部门签订协议，由环卫部门负责将生活垃圾及时清运，做到日产日清。

由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此建设单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，避免对周围环境造成影响。

施工期水土流失可能造成局部水体污染、生态破坏。为将水土流失、生态破坏减少到最低程度，建议如下：

本报告建议建设方应采取下列原则性措施：

①从规划设计到工程施工均应充分考虑水土保持工作，并制定严密可靠的水土保持措施。

②充分考虑降雨的季节性变化，合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季，不仅可减少水土流失量，还可大幅度节省防护资金。

③合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，尽量避免施工场地的大面积裸露。

④优化工程挖方和填方，尽量保持原有的地形地貌，减少土石方开挖量。

⑤重视全方位、全过程的水土保持工作，做到从施工到工程完工的全过程水土保持工作。

⑥设置专人专项资金，确保水土保持工作的顺利实施。

综上所述，扩建项目生产车间依托现有，仅新建一栋危化品库，施工量小，施工周期短，施工期对周围环境的影响随着采取的防治措施可有效减少扬尘、施工废水、噪声、固废对环境影响，同时施工期短，施工期对周围环境的影响时间短，不利影响将随着施工期完成后消失。

## 6.2 运营期环境影响预测与评价

### 6.2.1 环境空气影响预测与评价

6.2.1.1 污染气象特征分析

1、20年气象数据分析

（1）气候条件

蚌埠气象站位于项目东北侧10.85km，站台编号为58221，海拔高度为26.8m，站点经纬度为北纬325100°、东经1171800°。蚌埠气象站是距离项目最近的国家气象基本站，拥有长期的气象观测资料，气象站所处区域与本项目所在区域均位于暖温带南缘，是一个冬夏季风盛行的半湿润地区。主要气候特征是：季风明显、四季分明、气候温和、雨量适中、光照充足。

据蚌埠气象站2000～2019年累计气象观测资料，本地区多年平均降雨量为1066.75mm，多年平均最大日降水量为208.1mm(出现时间：2018.6.28)，多年最高气温为39.9℃(出现时间：2003.8.1)，多年最低气温为-11.1℃(出现时间：2016.1.24)，多年最大风速为31.3m/s(出现时间：2002.5.27)，多年平均气压为1013.52hPa。

（2）温度

区域内2000-2019年平均温度的月变化情况如下表所示。

表6-8  年平均温度的月变化及年平均温度  单位：ºC

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 2.06 | 4.73 | 10.32 | 16.44 | 21.78 | 25.72 | 28.23 | 27.18 | 22.8 | 17.46 | 10.64 | 4.19 | 15.89 |

从上表可知，全年平均气温为15.89℃，其中夏季气温明显高于其余季节，其中以7月温度最高，平均为28.23℃，1月温度最低，平均为2.06℃。

（3）风速

区域内2000-2019年平均风速的月变化情况如下表所示。

表6-9  近20年平均风速的月变化及年平均风速  单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.38 | 2.64 | 2.88 | 2.77 | 2.59 | 2.52 | 2.37 | 2.39 | 2.26 | 2.11 | 2.24 | 2.3 | 2.43 |

由上表可以看出，蚌埠市年平均风速为2.43m/s，该区域地面各月风速变化较小，春季风速最高，一年中以10月份风速最小，3月份风速最大。

（4）风向、风频

评价区域主导风明显，全年风频最大的风向是ENE风（风频为13.57%），E风（风频为11.96%），NE风（风频为10.36%），区域内各季的主导风向以NE-ENE-E风为主。

图6-1  区域风向频率玫瑰图

表6-10  年均风频变化  单位：%

| 风频 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 4.97 | 7.82 | 14.12 | 13.27 | 8.87 | 4.32 | 3.72 | 2.82 | 3.92 | 4.47 | 4.32 | 5.02 | 5.62 | 4.32 | 5.22 | 3.92 | 3.28 |
| 2月 | 3.64 | 6.09 | 12.09 | 15.19 | 13.19 | 6.29 | 4.99 | 3.88 | 3.94 | 4.3 | 4.54 | 3.64 | 4.1 | 3.78 | 4.05 | 3.14 | 3.19 |
| 3月 | 3.49 | 4.42 | 10.47 | 12.92 | 12.32 | 6.22 | 6.32 | 5.12 | 6.32 | 7.27 | 4.87 | 4.87 | 4.07 | 3.03 | 3.22 | 2.66 | 2.42 |
| 4月 | 3.46 | 4.36 | 8.16 | 10.46 | 10.86 | 7.06 | 7.38 | 6.6 | 6.86 | 7.61 | 6.11 | 4.81 | 4.21 | 3.16 | 3.76 | 2.61 | 2.54 |
| 5月 | 3.58 | 4.2 | 6.41 | 11.79 | 12.19 | 8.09 | 6.64 | 6.04 | 6.24 | 6.54 | 6.74 | 5.15 | 4.64 | 3.44 | 3.19 | 2.99 | 2.18 |
| 6月 | 1.9 | 3.13 | 5.29 | 9.77 | 14.37 | 12.72 | 11.47 | 8.92 | 6.02 | 6.27 | 5.47 | 3.92 | 3.13 | 2.59 | 2 | 1.81 | 1.26 |
| 7月 | 2.21 | 3.05 | 6.73 | 10.13 | 13.38 | 7.43 | 8.18 | 7.33 | 9.03 | 8.18 | 6.83 | 4.14 | 3.83 | 2.21 | 2.11 | 1.99 | 3.24 |
| 8月 | 4.56 | 6.21 | 12.91 | 17.01 | 13.41 | 7.16 | 5.7 | 3.46 | 4.3 | 4.62 | 2.96 | 3.79 | 3.01 | 3.33 | 2.38 | 3.07 | 2.13 |
| 9月 | 6.05 | 7.25 | 14.1 | 19.6 | 15.7 | 7.32 | 4.35 | 2.58 | 2.09 | 2.48 | 2.79 | 2.37 | 2.57 | 2.79 | 2.95 | 3.17 | 1.86 |
| 10月 | 5.39 | 6.14 | 11.64 | 16.94 | 12.19 | 7.39 | 5.04 | 2.78 | 3.61 | 3.84 | 3.21 | 3.89 | 3.29 | 3.42 | 3.53 | 3.59 | 4.08 |
| 11月 | 5.19 | 7.34 | 10.59 | 13.64 | 9.79 | 4.99 | 4.54 | 2.89 | 3.78 | 5.39 | 5.04 | 4.39 | 4.94 | 4.24 | 4.74 | 4.24 | 4.32 |
| 12月 | 5.33 | 7.88 | 11.93 | 12.58 | 7.78 | 3.63 | 4.18 | 2.38 | 3.48 | 5.23 | 5.58 | 5.37 | 5.58 | 5.53 | 4.93 | 4.78 | 3.62 |
| 全年 | 4.19 | 5.65 | 10.36 | 13.57 | 11.96 | 6.85 | 5.99 | 4.53 | 4.99 | 5.56 | 4.87 | 4.22 | 4.05 | 3.45 | 3.51 | 3.12 | 2.63 |

2、蚌埠市2019年气象数据统计结果

蚌埠市2019年年均温度月变化、年均风速月变化、季小时平均风速日变化和年均风频的月变化、季节变化及年变化见表下表，蚌埠市2019年年均温度月变化曲线图、年均风速月变化曲线图、季小时平均风速日变化曲线图和年均风频的月、季节、年风频玫瑰图见下图。

表6-11  蚌埠市2019年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 2.53 | 3.20 | 11.50 | 16.15 | 21.91 | 26.11 | 28.31 | 27.17 | 23.25 | 17.30 | 12.08 | 5.61 |

表6-12  蚌埠市2019年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.10 | 2.58 | 2.72 | 2.72 | 2.44 | 2.44 | 2.23 | 2.71 | 2.05 | 1.93 | 2.39 | 2.47 |

表6-13  蚌埠市2019年季小时平均风速的日变化

| 小时(h) 风速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.96 | 1.86 | 1.89 | 1.89 | 1.83 | 1.93 | 2.18 | 2.79 | 3.16 | 3.45 | 3.66 | 3.54 |
| 夏季 | 1.79 | 1.75 | 1.82 | 1.69 | 1.60 | 1.69 | 2.04 | 2.56 | 2.88 | 2.86 | 3.11 | 3.17 |
| 秋季 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.56 | 1.61 | 1.59 | 1.63 | 2.05 | 2.47 | 2.89 | 2.90 | 2.91 |
| 冬季 | 1.95 | 2.08 | 2.00 | 1.99 | 2.03 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.42 | 2.92 | 3.24 | 3.24 |
| 小时(h) 风速(m/s) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.78 | 3.70 | 3.63 | 3.43 | 3.25 | 2.78 | 2.22 | 2.00 | 2.02 | 2.06 | 2.01 | 2.01 |
| 夏季 | 3.28 | 3.31 | 3.30 | 3.43 | 3.18 | 3.07 | 2.46 | 2.17 | 2.06 | 1.98 | 1.93 | 1.90 |
| 秋季 | 2.81 | 2.91 | 2.99 | 2.83 | 2.40 | 1.92 | 1.78 | 1.95 | 1.81 | 1.72 | 1.67 | 1.69 |
| 冬季 | 3.13 | 3.06 | 3.00 | 2.71 | 2.44 | 2.10 | 2.07 | 2.06 | 2.22 | 2.16 | 2.01 | 2.04 |

表6-14  蚌埠市2019年风频的月、季、年变化  单位：%

| 风频 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 9.41 | 6.99 | 15.46 | 16.80 | 15.86 | 2.69 | 1.75 | 1.34 | 2.82 | 2.55 | 3.63 | 3.76 | 8.06 | 2.15 | 3.23 | 3.23 | 0.27 |
| 2月 | 6.70 | 7.59 | 18.60 | 23.96 | 11.90 | 2.53 | 4.61 | 2.68 | 2.23 | 1.79 | 1.79 | 1.64 | 5.80 | 3.87 | 1.34 | 2.68 | 0.30 |
| 3月 | 5.38 | 3.63 | 10.08 | 13.84 | 17.07 | 5.38 | 4.44 | 2.55 | 7.12 | 7.39 | 4.17 | 3.36 | 7.26 | 4.70 | 1.08 | 1.88 | 0.67 |
| 4月 | 6.11 | 5.42 | 7.50 | 23.47 | 20.14 | 4.86 | 3.47 | 2.08 | 3.61 | 6.53 | 3.75 | 1.94 | 3.33 | 2.08 | 1.94 | 2.78 | 0.97 |
| 5月 | 4.17 | 4.17 | 6.72 | 15.05 | 15.73 | 9.95 | 5.38 | 3.49 | 6.59 | 5.11 | 7.26 | 5.11 | 3.36 | 2.55 | 1.48 | 2.28 | 1.61 |
| 6月 | 1.39 | 1.11 | 3.61 | 11.94 | 24.86 | 12.22 | 10.00 | 7.22 | 6.39 | 6.53 | 5.14 | 3.47 | 2.08 | 1.25 | 0.97 | 1.25 | 0.56 |
| 7月 | 1.34 | 3.76 | 7.93 | 13.58 | 16.80 | 10.75 | 6.59 | 6.99 | 8.33 | 8.74 | 5.24 | 1.75 | 3.63 | 1.08 | 1.34 | 1.34 | 0.81 |
| 8月 | 4.70 | 4.17 | 6.18 | 24.33 | 28.49 | 4.57 | 1.75 | 0.94 | 2.69 | 2.15 | 2.15 | 2.02 | 7.12 | 4.30 | 1.88 | 1.88 | 0.67 |
| 9月 | 7.78 | 7.22 | 12.22 | 26.25 | 26.39 | 5.28 | 1.67 | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 1.11 | 1.81 | 2.50 | 0.97 | 0.56 | 1.53 | 2.78 |
| 10月 | 6.85 | 3.90 | 15.59 | 18.95 | 17.07 | 3.23 | 2.28 | 2.15 | 3.76 | 3.23 | 3.09 | 3.23 | 4.84 | 4.03 | 3.76 | 2.96 | 1.08 |
| 11月 | 5.56 | 4.44 | 11.39 | 20.14 | 23.61 | 5.56 | 2.08 | 1.39 | 4.31 | 2.92 | 2.22 | 1.25 | 3.06 | 5.28 | 2.50 | 3.89 | 0.42 |
| 12月 | 4.30 | 3.90 | 11.02 | 20.16 | 15.86 | 2.82 | 2.28 | 3.23 | 4.03 | 5.91 | 3.76 | 4.30 | 7.39 | 5.65 | 2.96 | 2.15 | 0.27 |
| 春季 | 5.21 | 4.39 | 8.11 | 17.39 | 17.62 | 6.75 | 4.44 | 2.72 | 5.80 | 6.34 | 5.07 | 3.49 | 4.66 | 3.13 | 1.49 | 2.31 | 1.09 |
| 夏季 | 2.49 | 3.03 | 5.93 | 16.67 | 23.37 | 9.15 | 6.07 | 5.03 | 5.80 | 5.80 | 4.17 | 2.40 | 4.30 | 2.22 | 1.40 | 1.49 | 0.68 |
| 秋季 | 6.73 | 5.17 | 13.10 | 21.75 | 22.30 | 4.67 | 2.01 | 1.37 | 2.93 | 2.29 | 2.15 | 2.11 | 3.48 | 3.43 | 2.29 | 2.79 | 1.42 |
| 冬季 | 6.81 | 6.11 | 14.91 | 20.19 | 14.63 | 2.69 | 2.82 | 2.41 | 3.06 | 3.47 | 3.10 | 3.29 | 7.13 | 3.89 | 2.55 | 2.69 | 0.28 |
| 全年 | 5.30 | 4.67 | 10.48 | 18.98 | 19.50 | 5.83 | 3.85 | 2.89 | 4.41 | 4.49 | 3.63 | 2.82 | 4.89 | 3.16 | 1.93 | 2.32 | 0.87 |

蚌埠市近20年全年主导风向为NE-ENE-E风，蚌埠市全年主导风向为NE-ENE-E风，这与当地20年气象统计资料具有较好的一致性。

#### 6.2.1.2 环境空气影响预测

（1）预测范围、因子、内容

①预测范围

以项目废气排放源为中心，以正东方向为坐标系X轴，正北方向为坐标系Y轴，建立坐标系，大气环境影响评价范围为边长5km。

②预测因子

本项目主要大气污染物为非甲烷总烃、甲苯、PM10、SO2、NOx。

③预测模式的选取

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐的估算模型进行预测。

④评价标准

PM10、SO2、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，甲苯参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1的规定标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。

（2）污染源强参数

根据本项目的工程分析，废气排放情况下见下表。

表6-15  有组织废气污染源源强参数一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 维度 |  |  |  |  |  |  |  |
| DA005 | 涂布生产线废气排气筒 | 117.567271 | 32.994390 | 17 | 15 | 1 | 25 | 2400 | 正常 | 非甲烷总烃 | 1.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烟尘 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.0062 |

表6-16  项目废气无组织排放源强情况一览表

| 污染源名称 | 坐标 | 海拔高度/m | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北夹角（°） | 面源有效高度 | 年排放小时数(h) | 排放工况 | 污染物排放速率（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织面源 | 117.566960 | 32.994440 | 17 | 110 | 28 | 1 | 10 | 2400 | 正常 | 非甲烷总烃 | 甲苯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.049 | 0.005 |

表6-17  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 329.64万 |
| 最高环境温度 | 39.9 |
| 最低环境温度 | - 11.7 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 半湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

（3）预测结果及影响评价

采用《环境影响评价技术导则---大气环境》（HJ2.2-2018）选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级，采用AERSCREEN估算模式进行计算。预测结果详见下表。

表6-18  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | DA005 | 非甲烷总烃 | 2000 | 20.364 | 1.02 | / |
|  |  | 甲苯 | 200 | 20.248 | 1.01 | / |
|  |  | PM10 | 450 | 0.001164 | 0.01 | / |
|  |  | SO2 | 500 | 0.002163 | 0.01 | / |
|  |  | NOx | 200 | 0.1032 | 0.05 | / |
| 面源 | 非甲烷总烃 | 2000 | 1.73 | 0.09 | / |
|  | 甲苯 | 200 | 0.1758 | 0.09 | / |

由预测结果可知，本项目非甲烷总烃、甲苯排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准限值及无组织排放浓度限值，均无超标点。

本项目Pmax最大值出现为有组织排放的非甲烷总烃，Pmax值为1.02%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

#### 6.2.1.3 污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中8.1.2二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

本项目废气污染物排放量核算见下表。

表6-19  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg /m³） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 | / | / |
| 一般排放口 |
| 1 | DA005 | 非甲烷总烃 | 25.62 | 1.02 | 2.46 |
| 2 |  | 甲苯 | 2.6 | 0.1 | 0.25 |
| 3 |  | PM10 | 0.02 | 0.001 | 0.0023 |
| 4 |  | SO2 | 0.03 | 0.0013 | 0.0032 |
| 5 |  | NOx | 0.16 | 0.0062 | 0.015 |
| 一般排放口合计 | 非甲烷总烃 | 2.46 |
|  | 甲苯 | 0.2500 |
|  | PM10 | 0.0023 |
|  | SO2 | 0.0032 |
|  | NOx | 0.015 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 非甲烷总烃 | 2.46 |
|  | 甲苯 | 0.25 |
|  | PM10 | 0.0023 |
|  | SO2 | 0.0032 |
|  | NOx | 0.015 |

表6-20  无组织废气排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 配胶、涂胶、烘干 | 非甲烷总烃 | 加强车间密闭，加强废气收集效率，生产车间全封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放浓度限值 | 4.0 | 0.049 |
| 2 |  | 甲苯 |  |  | 2.4 | 0.005 |
| 总计 | 非甲烷总烃 | 0.049 |
|  | 甲苯 | 0.005 |

大气污染物排放量汇总核算见下表。

表6-21  大气污染物排放量汇总核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 2.509 |
| 2 | 甲苯 | 0.255 |
| 3 | 颗粒物 | 0.0023 |
| 4 | SO2 | 0.0032 |
| 5 | NOX | 0.015 |

#### 6.2.1.4 环境防护距离

（1）大气防护距离

按照HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中“8.7.5大气环境防护距离要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目大气预测结果显示，厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

评价根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。

计算公式、计算参数及结果如下：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。

表6-22  卫生防护距离计算系数表

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | L≤1000 | 1000<L<2000 | L>2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别(1) |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | >2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | <2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | >2 | 1.85 | 1.77 | 1.7 |
| D | <2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | >2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

注：工业企业大气污染源构成分为三类：

I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。

II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

计算结果见下表。

表6-23  无组织排放卫生防护距离计算参数及结果

| 污染源 | 污染称名称 | Qc（t/a） | Cm (mg/m3) | 计算结果（m） | 计算距离 | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 非甲烷总烃 | 0.049 | 2 | 0.06 | 50m | 50m |
|  | 甲苯 | 0.005 | 0.2 | 0.061 | 50m | 50m |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中规定：

6.1.1卫生防护距离初值小于50 m时，级差为50 m。如计算初值小于50 m，卫生防护距离终值取50 m。

6.1.2﹑卫生防护距离初值大于或等于50 m，但小于100 m 时，级差为50 m。如计算初值大于或等于50 m并小于100 m时，卫生防护距离终值取100 m。

6.1.3卫生防护距离初值大于或等于100 m，但小于1 000 m 时，级差为100 m。如计算初值为208 m，卫生防护距离终值取300 m；计算初值为488 m，卫生防护距离终值为500 m。

6.1.4卫生防护距离初值大于或等于1000 m 时，级差为200 m。如计算初值为1055 m，卫生防护距离终值取l200 m；计算初值为1165 m，卫生防护距离终值取1200 m；计算初值为l 388 m，卫生防护距离终值取1400 m。

6.2当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时﹐如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。

因此，本项目厂区卫生防护距离计算结果100m。

根据现场勘探，厂区环境防护距离范围内没有居住区、学校、医院等环境敏感点，符合环境防护距离要求。

（3）环境防护距离

根据大气环境防护距离、卫生防护距离，综合考虑本项目实际情况（周边敏感点分布情况）和大气环境防护距离计算结果，确定项目环境防护距离为厂界外100m。

项目周边100m范围内没有学校、医院、居民点等敏感保护目标，故本项目废气对外界影响不大，不会降低现有大气环境质量功能。

在本项目环境防护距离范围内，不得规划建设诸如学校、医院、居民区等环境空气要求较高的项目。项目环境防护距离包络线图见下图。

图6-2  环境防护距离包络线图

#### 6.2.1.5 大气环境影响评价结论

经估算模式计算分析，项目各类废气污染物的最大落地点浓度均小于其相应浓度标准限值，污染物均能达标排放，对区域敏感目标影响较小，不会降低区域大气环境功能类别。

项目环境防护距离为100m，本项目周边100m范围内没有学校、医院、居民点等敏感保护目标。环评要求在环境防护距离包络线内不得有长期居住的居民，将来也不允许规划医院、学校、居住小区等敏感目标。

#### 6.2.1.6 项目大气环境影响评价自查表

表6-24  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5-50km( | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ | 500-2000t/a□ | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NOX、PM10） 其他污染物（非甲烷总烃、甲苯） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 附录D( | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 三类区( |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网络模型( | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5-50km( | 边长=5km( |
|  | 预测因子 | 预测因子（非甲烷总烃、甲苯、SO2、NOX、PM10） | 包括二次Pm2.5□ 不包括二次Pm2.5( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%( | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%( | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时间（）h | C非正常占标率≤100%( | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（SO2、NOX、PM10、非甲烷总烃、甲苯） | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | / |
|  | 污染物年排放量 | SO2：（0.0032）t/a | NOX:（0.015）t/a | 颗粒物：（0.0023）t/a | VOCs： （2.509）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写 |

### 6.2.2地表水环境影响分析

#### 6.2.2.1评价等级

营运期项目生活污水经化粪池预处理后，排入园区污水管网，最终排入沫河口园区污水处理厂进行处理。据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）相关规定，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）7.1.2，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。

#### 6.2.2.2 废水产生情况及治理措施

本项目废水主要为生活污水，生产不用水，生活污水经化粪池预处理，排入园区污水管网，进入沫河口园区污水处理厂处理。

#### 6.2.2.3排入沫河口园区污水处理厂接管可行性分析

（1）沫河口园区污水处理厂简介

蚌埠第三污水处理有限公司沫河口污水处理厂位于淮上区沫河口园区精细化工高新技术产业基地，沫河口污水处理厂位于蚌埠市淮上区沫河口镇，蚌埠市精细化工园区内洪庙路以北、石王路以南、陈桥路以东、三铺路以西，紧邻宁洛高速公路。根据规划要求，扩区产业基地废水全部排放到沫河口工业园污水处理厂处理，沫河口工业园污水处理厂目前建成规模为2.3万t/d。

沫河口污水处理厂处理能力2.3万t/d，其中一期工程设计规模为0.3万m3/d，采用“格栅+调节池+混凝气浮+水解池+缺氧池+好氧池+二沉池+芬顿氧化池+终沉池”工艺，2008年2月28日通过蚌埠市环境保护局审批（蚌环许[2008]6号），2015年10月通过环保竣工验收，2018年3月停运，原有污水处理设备闲置废弃。

二期工程：二期工程设计规模为2.0万m3/d，与一期工程独立开，不存在依托工程，工程于2008年12月委托东华工程科技股份有限公司编制该项目环境影响报告，009年1月获得蚌埠市环境保护局审批（蚌环许【2009】7号文），2013年建成。随着沫河口工业园区招商引资的推进，园区原先部分小微企业或关闭或撤出，园区引入了中粮生物科技有限公司、安徽（蚌埠）天润化学工业股份有限公司等较大规模的企业。为满足园区废水处理需求，第三污水处理有限公司对沫河口污水处理厂二期工程（2.0万m3/d）进行工艺改造，2017年5月，蚌埠市淮上区经济和发展改革委员会以淮经发[2017]127号文《关于沫河口20000t/d污水处理厂改造工程项目可行性研究报告的批复》同意二期改造项目建设。2017年8月蚌埠第三污水处理有限公司委托北京国寰环境技术有限责任公司编制了《蚌埠第三污水处理有限公司（20000t/d）污水处理厂改造工程项目环境影响报告书》，2017年9月6日获得蚌埠市淮上区环境保护局审批（淮环许[2017]27号文），2017年7月开工建设，2018年1月完成设备安装，2018年2月开始调试2018年8月16日完成验收正式投产。

收水范围：安徽沫河口工业园内工业废水及生活污水。

设计进出水水质：污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准要求，排入沫冲引河，最终进入淮河。

三期工程：三期工程于2021年2月委托安徽皖欣环境科技有限公司编制了《蚌埠第三污水处理有限公司沫河口污水处理厂三期工程环境影响报告书》，并于同年建设扩建，废水总处理规模为50000m3/d，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准。其中三期工程扩建规模30000m3/d，现有工程规模20000m3/d。污水处理厂总占地面积约7.34公顷，其中三期扩建工程占地面积约4.34公顷；收水范围与二期工程收水范围一致。

（2）废水处理可行性分析

二期污水处理工艺：污水处理厂处理工艺为“进水泵房+曝气沉砂池+调节及事故池+水解酸化池+生物反应及沉淀池+反应沉淀池+臭氧接触池+中间提升池+曝气生物滤池+滤布滤池及消毒池+出水井”。

沫河口污水处理厂二期处理工艺流程见下图。

图6-3  沫河口污水处理厂二期处理工艺

三期处理工艺为：粗格栅+提升+细格栅及旋流沉砂池+水解+AAO 法（具有脱磷除氮功能）+臭氧+曝气生物滤池+反应沉淀池+滤布滤池+消毒。沫河口污水处理厂三期处理工艺流程见下图。

图6-4  沫河口污水处理厂三期污水处理工艺流程示意图

（3）接管可行性分析

本项目属于沫河口工业园污水处理厂收水范围，根据现场勘查，目前管网已铺设至项目。对照污水处理厂进、出水水质，本项目生活污水经化粪池预处理后，尾水能满足到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及沫河口污水处理厂接管限值，不会影响污水处理站的整体的进水水质。

沫河口污水处理厂50000t/a收水范围内已经运营建设项目废水剩余水量为1.5万t，本项目废水排放量为0.48t/d，占剩余容量的0.0027%，沫河口污水处理厂能满足本项目的废水量要求。

综上所述，本项目外排废水具备沫河口工业园污水处理厂接管条件，不会对其设计水质和水量产生冲击负荷，尾水最终《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准要求，排入沫冲引河，最终进入淮河。

表6-25  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 (；其他 ( | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 (；三级A (；三级B ( | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 (；其他 □ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 (；现场监测 (；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 (；补充监测 (；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 (；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 (；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （） | 监测断面或点位个数 （）个 |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 (；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ | 达标区 ( 不达标区 □ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 (；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | COD | 0.0504 | 50 |
|  |  | BOD5 | 0.0288 | 10 |
|  |  | SS | 0.0288 | 10 |
|  |  | NH3-N | 0.004032 | 5 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施(；水文减缓设施 (；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 ( |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动 (；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | 厂区总排放口 |
|  |  | 监测因子 | （ ） | 流量、COD、BOD5、SS、氨氮 |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接受 ( |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

图6-5  本项目雨污管网图

### 6.2.3地下水环境影响分析

#### 6.2.3.1 地下水等级判定

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）判定，项目属Ⅲ类建设项目。项目所处位置为蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号，根据项目所处位置，本项目附近无集中式引用水源地。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表2的有关规定，该项目地下水环境影响评价工作等级定为三级。

评价范围：6km2范围内浅层地下水。

拟建项目位于不敏感区域，本次地下水环境影响评价工作等级为三级。地下水评价范围建设项目场地所在区域内地下水环境影响进行简单分析。

#### 6.2.3.2 地下水污染途径分析

（1）污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对下水造成污染的途径主要有：

危化品原来渗漏可能污染浅层地下水；

液体原料输送储存设施渗漏污染地下水；

初期雨水通过地表径流下渗，污染地下水。

（2）污染防治措施

①污染防治分区方案

根据工程分析提供的厂内可能泄漏物质种类，依据《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～7-2007）的规定，确定全厂地下水污染防治分区，按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分区防渗。

②防渗层设计方案

本项目按简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区分别采取不同等级的防渗措施：

防渗层尽量在地表铺设，按照污染防治分区采取不同的设计方案，具体如下：

简单防渗区采取一般地面硬化；重点防渗区首先设围堰，切断泄漏物料流入一般防渗区的途径，围堰采用防渗钢筋混凝土，围堰高度为20cm，重点防渗区的地面坡向排水口，最小排水坡度不得小于5‰。

表6-26  项目地下水采取的防治措施

| 防渗级别 | 扩建项目区域 | 现有项目 | 防渗要求 | 防渗工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗 | 危废暂存间、危化品间 | 事故池、初期雨水收集池、植物油储罐区、硫磺仓库、一氯化碳仓库 | 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行 | 重点防渗区域采用HDPE膜+水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度≥250mm）。其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的 |
| 一般防渗 | 涂布生产车间 | 黑油膏、白油膏生产车间、其他原料仓库 | 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行 | 采用抗渗混凝土（厚度≥100mm），其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的 |
| 简单防渗 | 办公区 | 地面硬化 | / | / |

图6-6  项目分区防渗图

③泄漏污染物收集系统及预防措施

泄露物泄露后利用雨水管道收集系统进行收集，初期雨水可兼做事故池，并用泵打入事故池再委托第三方污水处理厂处理。

④项目在场区设置1个地下水监测井。

（3）影响分析

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。根据建设单位提供资料，项目场地为粉质粘土层，其渗透系数为5.8×10-5cm/s，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。

项目废水收集处理系统、固废处理设施拟采用钢筋混凝土结构，并按相关标准要求对上述处理系统采取有效的防渗措施，项目废水渗透进入地下水的可能性及渗透量可以得到有效控制。

综上分析，项目经废水对地下水影响很小。

### 6.2.4声环境影响分析

#### 6.2.4.1噪声源强

项目噪声源主要为生产设备、风机等，根据类比调查，其强度为70～90dB（A）。

#### 6.2.4.2拟采取的降噪措施

本项目拟采取的降噪措施及降噪效果详见下表。

表6-27  项目噪声源强及治理措施一览表

| 位置 | 噪声源 | 产生方式 | 源强dB（A） | 治理措施 | 治理后源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂布生产车间 | 离型膜生产线 | 连续 | 70 | 厂房合理布局、厂房隔声、减振、降噪、设备维护 | 60 |
|  | 分条机 | 连续 | 70 |  | 60 |
|  | 切管机 | 连续 | 70 |  | 60 |
|  | 空压机 | 间断 | 90 |  | 65 |
|  | 叉车 | 间断 | 75 |  | 60 |
| 涂布生产车间1外南侧 | 风机 | 连续 | 90 | 加装减震垫、选用低噪声设备 | 65 |

#### 6.2.4.3预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目声环境影响评价工作等级为三级。采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的噪声预测模式。

（1）计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

—某个声源的倍频带声功率级，dB；

—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

—房间常数，m2；

—方向性因子。

（2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

（3）计算室外靠近围护结构处的声压级：

（4）将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级：

式中：—透声面积，m2。

（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：

式中：—点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

—参考位置处的倍频带声压级，dB；

—预测点距声源的距离，m；

—参考位置距声源的距离，m；

—各种因素引起的衰减量，dB。

如已知声源的倍频带声功率级，且声源可看作是位于地面上的，则

（7）由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级。

（8）计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，则预测点的总等效声级为：

式中：—计算等效声级的时间，h；

- —室外声源个数；

—等效室外声源个数。

#### 6.2.4.4预测范围及预测点的确定

环境影响预测评价的目的就是评价项目建成后对周围环境及场界噪声影响的程度。因此，本次预测场界昼间、夜间达标情况。

#### 6.2.4.5预测结果

预测结果见下表。

表6-28  场界噪声预测结果一览表   单位：dB（A）

| 预测点 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 |  | 昼 | 夜 |
| 厂界东侧 | 54.7 | 42.45 | 52.6 | 55.9 | 52.8 |
| 厂界南侧 | 54.95 | 42.65 | 52.7 | 56.1 | 52.9 |
| 厂界西侧 | 53.6 | 44.75 | 51.3 | 54.0 | 51.6 |
| 厂界北侧 | 52.25 | 42.85 | 51.2 | 52.9 | 51.5 |
| 5#平兴村 | 55.15 | 43.75 | 43.2 | 52.3 | 43.8 |

从上表预测结果可知，建设项目场界各预测点的昼夜噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。因此，建设项目投产后对周围声环境影响较小。

### 6.2.5固体废弃物环境影响分析

（1）固体废物产生情况

根据工程分析可知，项目营运期产生的固体废物产生情况及处置措施见下表。

表6-29   项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生工段 | 名称 | 固废性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 一般固废 | 交由环卫处理 |
| 2 | 生产 | 废包装材料（一般固体废物） | 一般固废 | 集中收集后外售物资回收公司 |
| 3 | 生产 | 废危化品包装材料 | 危险废物 | 交由有资质单位处理 |

（2）危险废物影响分析

根据《国家危险废物名录》（2021年），废危化品包装材料属于危险废物。建设单位需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设危废暂存间，项目新建一间危废暂存间，危险废物产生后暂存于危废暂存间，并及时委托有资质单位处置。

项目危废暂存间需满足1年以上的暂存需要，具体见下表。

表6-30  项目危险废物贮存场所基本情况表

| 贮存场所 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 危险特性 | 位置 | 占地面积㎡ | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物暂存间 | 检疫废物 | HW49 | 900-041-49 | T/In | 厂区西北侧 | 32 | 桶装 | 20t | 2个月 |

项目危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设，地面采取防渗措施，设置截流地沟，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，按规范设置液体收集装置，能有效防止危险废物泄漏，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。

## 6.3环境风险分析

### 6.3.1环境风险评价的目的

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目所用原辅材料部分为具有一定毒性或可燃性的物料，具有一定的潜在危害性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将对环境造成不利影响。为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

本次环境风险评价将把事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

### 6.3.2评价工作等级与范围

### 6.3.2.1 环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）将建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV+级。根据本项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下的环境影响途径，对本项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表确定环境风险潜势。

6.3.2.2  P值确定

（1）Q值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，对危险物质及工艺系统危险性（P）的分级：

①危险物质数量与临界量比值（Q）。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I；当 Q≧1 时，将 Q 划分为（1）1≦Q<10；（2） 10≦Q<100；（3）Q≧100

当只涉及一种物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…..，+qn/Qn

式中：q1、q2……qn ——每种危险物质最大存在量，t；

Q1、Q2……Qn ——每种危险物质的临界量，t。

本项目主要危险物质 Q 值估算见下表。

表6-31   本项目主要风险源统计表

| 名称 | 状态 | 危险性 类别 | 贮存物质量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大储存量 | 临界量 |  |
| 主剂（D955） | 液体 | 易燃、有毒 | 2 | 10 | 0.2 |
| Mibk（甲基异丁基酮） | 液体 | 易燃、有毒 | 2.1 | 50 | 0.042 |
| 重剥离剂（CRA21） | 液体 | 易燃、有毒 | 2.1 | 10 | 0.21 |
| 甲苯 | 液体 | 易燃、有毒 | 2 | 10 | 0.2 |
| 丁酮 | 液体 | 易燃、有毒 | 2.4 | 10 | 0.24 |
| 异丙醇 | 液体 | 易燃、有毒 | 1 | 10 | 0.1 |
| 120#溶剂油 | 液体 | 可燃 | 10 | 2500 | 0.004 |
| 醋酸乙酯 | 液体 | 易燃、有毒 | 2.4 | 50 | 0.048 |
| 正庚烷 | 液体 | 易燃、有毒 | 2.4 | 50 | 0.048 |
| 合计 | / | / | / |  | 1.092 |

注：主剂（D955）、重剥离剂（CRA21）有害成分为甲苯，参照甲苯临界量；Mibk（甲基异丁基酮）、醋酸乙酯、正庚烷，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）推荐临界量50t；

其他物质经查《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，不在附录B内。

### 从上表可知，本项目Q=1.092，属于1≦Q<10范围。

（2）行业及生产工艺（M）

### 按照下表，本项目属于其他，涉及危险物质使用、贮存的项目，因此，M值为5，为M4。

表6-32   行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 0 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0Mpa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价 |

根据下表，确定本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

表6-33 行业及生产工艺（M）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≦Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≦Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

### 6.3.2.3 环境敏感程度（E）的分级确定

### 分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。

### （1）大气环境

### 依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表6-34  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公机构人口总数大于1万人小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

### 本项目5km范围内有10050人，根据上表，建设项目环境敏感特征表，结合本项目周边的大气环境敏感情况，以E2表示。

### （2）地表水环境

### 依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见下表。

表6-35  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表6-36  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

表6-37  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

### 本项目地表水功能敏感性分区为低敏感性F3，环境敏感目标分级为S3，所以根据上表可知，本项目地表水环境敏感性为E3。

### （3）地下水环境

### 依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见下表。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表6-38  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地 ；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

表6-39  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。 |

表6-40  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

### 本项目包气带岩土的渗透性能为D3，地下水环境敏感特征为较敏感G3，所以地下水环境敏感性为E3。

### 6.3.2.4 环境风险潜势的确定

### 根据分析，结合上表可知建设项目环境风险潜势划分情况，本项目大气环境风险潜势Ⅲ，地表水环境风险潜势为Ⅰ，地下水环境风险潜势为Ⅰ，综合可知本项目环境风险潜势Ⅲ。

表6-41  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

### 6.3.2.5 评价等级

### 综上所述，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本次风险评价等级为二级评价，评价工作等级划分见下表：

表6-42    环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |

### 根据上述计算可知，本项目大气风险评价为三级，地表水、地下水为简单分析，确定本项目风险评价等级为三级。

### 6.3.3 环境敏感目标调查

### 本项目主要环境敏感目标分布情况见表2-22以及图2-4。

### 6.3.4 风险识别

（1）生产过程风险性识别

1）危险物料

主要危险物质为主剂（D955）、主剂D909（SF500）、Mibk（甲基异丁基酮）、CRA21、甲苯、丁酮、异丙醇、120#溶剂油、醋酸乙酯、正庚烷等原料、危废，危化品位于危化品间、危废位于危废暂存间，从原料毒性、可燃性方面仍然存在一定的风险。

2）工艺废气

根据设计方案，生产工艺过程中产生各类废气、固废，如对这些废气、固废不进行有效的治理，这些气体对人体和环境都具有很大的危害性，同时这些废气产生量与操作条件和工艺条件有关。

3）污染物防治设施故障

废气治理设施处理下降或失效，造成废气、废水的超标排放。

（2）贮存过程风险性识别

物料储存过程中，如储存桶内物料冲装过量，将导致容器超压，温度稍有升高，就会引起压力增大，可能引发泄露、火灾、中毒事故。在物料装卸过程中，如管理操作不当，就可能会发生软管脱落、断裂，造成物料大量泄露，引发中毒、火灾、爆炸事故。

本项目生产过程中，危化品原料采用PVC桶装，密封袋装等包装形式，贮存于化学品库房内。危化品原料均具有一定的毒性，贮存过程中有可能会发生泄露事故。

6.3.5 风险事故情景分析

工业项目生产过程中，造成事故隐患的因素很多，根据瑞士保险公司对102起化工行业事故因素统计，设备缺陷、对物质的危险性认识不足、操作失误和工艺不完善是造成诸多事故的主要因素，占全部统计因素的79.1%。造成设备缺陷的原因包括材质选用不当、制造问题、安全附件不全、密封不严、安装不规范等原因。

表6-43 化学工业的危险因素

| 序号 | 危险因素 | 危险因素的比例％ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备缺陷问题 | 31.1 |
| 2 | 对物质的危险性认识不足 | 20.2 |
| 3 | 误操作问题 | 17.2 |
| 4 | 化工工艺问题 | 10.6 |
| 5 | 防火计划不充足 | 8.0 |
| 6 | 物料输送问题 | 4.4 |
| 7 | 工厂选址问题 | 3.5 |
| 8 | 结构问题 | 3.0 |
| 9 | 工厂布局问题 | 2.0 |

表6-44  设备危险因素

| 序号 | 危险因素 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质不当 | 如设备材料选择不当，在遇到有腐蚀作用的介质（Cl2、HCl等）时将严重影响设备使用寿命，从而引发事故。 |
| 2 | 焊接缺陷 | 当设备焊接存在脱焊、虚焊情况下运行时，会引发泄露、火灾、爆炸事故的发生。 |
| 3 | 制造问题 | 设备制造厂家或企业自己制造设备时因制造技术、工艺不过关，导致设备存在质量隐患。 |
| 4 | 安全附件不全 | 设备的安全附件如液位计、压力表、阻火器、单向阀、减压阀、报警器、密封盖不全或失效，从而对设备的安全使用构成隐患。造成机械伤害、触电、泄露等安全事故。 |
| 5 | 密封不严 | 设备、管道、阀门的密封部位密封不严，在生产中出现介质的泄露，引起事故。 |
| 6 | 安装不规范 | 设备因安装不规范而使该设备存在隐患。 |
| 7 | 超期使用 | 设备在使用期已到后如继续使用，将对生产安全构成隐患。 |
| 8 | 维修保养不当 | 设备在使用过程中，因维护、保养不当而导致该设备存在隐患。 |

项目事故下情景分析如下：

①项目使用的主剂（D955）、主剂D909（SF500）、Mibk（甲基异丁基酮）、CRA21、甲苯、丁酮、异丙醇、120#溶剂油、醋酸乙酯、正庚烷具有毒性、可燃性，从原料使用及贮存过程中不当操作，可能会发生泄露事故。在运输、装卸过程中可能存在的风险事故为因意外交通事故，造成泄露事故；

②贮存与使用过程

主剂（D955）、主剂D909（SF500）、Mibk（甲基异丁基酮）、CRA21、甲苯、丁酮、异丙醇、120#溶剂油、醋酸乙酯、正庚烷在贮存过程中可能存在的风险事故为管理人员失误或不可抗拒因素等造成电器漏电或者有火源等导致燃烧甚至爆炸，部分化学品原料在使用过程中遇明火导致燃烧甚至爆炸。

③项目废气、废水治理设施处理下降或失效，造成废气、废水的超标排放。

6.3.6 环境风险影响分析

（1）废气事故性排放对大气环境影响分析

项目废气污染物潜在的风险主要为废气收集处理装置系统不能正常工作时，项目生产过程中产生的废气未经处理直接排放，从而对周围环境造成较大影响。

根据大气环境影响估算，在废气治理设施故障，废气事故排放的情况下，虽然仍未超标，但各污染物浓度预测增值明显增加。因此，为了减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，厂方须建立严格、规范的大气污染应急预案，加强废气净化设施的日常管理、维护。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。

（2）原料泄漏及消防废水对周围地表水环境的影响分析

项目原料仓库内储存的原料发生泄漏的可能性很小，仓库地面做好防腐、防渗漏措施，同时企业拟在液体原料区设置20cm高的围堰，万一发生材料破裂而发生泄漏时，泄漏的物料可被截留在围堰内，围堰内拟设置连通事故应急池的管道，若发生少量泄漏事故时液体物料可被收集截留在围堰内，先对泄漏的液体物料由吸收棉、毛毡等惰性材料吸收，并杜绝与水接触，若发生泄漏吸收棉、毛毡等惰性材料吸收不完时，则由围堰内设置与事故应急池相连通的管道进入事故池内。因此，在发生液体原料泄漏时，泄漏的物料被截留在围堰内，不会进入污水管网，也不会流出厂区外，故不会影响到周围地表水。

现有厂区设有应急事故池，已做好防渗漏措施，并设有初期雨水收集池，另在厂区雨水总排口处设置截断阀，万一发生火灾时，消防废水通过收集管道进入事故应急池中暂存，再交由具有资质单位回收处理，因此发生火灾时，消防废水有事故池收集，可确保不会进入污水管网和流出厂区外，故不会影响到周围地表水和污水处理厂。因此原料仓库发生事故时，泄漏原料和消防废水都不会进入污水管网或流出厂区外，不会影响到污水处理厂，更不会直接进入地表水体，不会对周围水环境产生不良影响。

危废暂存间公用可行性分析：扩建项目新建危废暂存间，位于厂区西北侧，建筑面积为32m2，根据统计，现有项目及扩建项目危废产生量见下表：

表6-45  现有项目及扩建项目危废产生量及存储面积需求

| 序号 | 现有项目危废 | 扩建项目危废 | 产生量t/a | 最大需求存储面积m2 | 新建危废暂存间面积m2 | 是否满足全厂危废存储需要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废硫磺、一氯化碳包装材料 | / | 5 | 5 | 32 | 满足 |
| 2 | 废导热油 | / | 0.5 | 2 |  |  |
| 3 | / | 废危化品包装材料 | 10 | 15 |  |  |

从上表可知，新建的危废暂存间可满足扩建项目及现有项目危废暂存的需要。

（3）火灾环境风险对大气环境影响

项目涉及的部分原材料为易燃物质，遇见明火容易导致火灾事故。项目发生火灾、爆炸后燃烧产物主要为CO2、水，当不完全燃烧时将产生CO，将会对环境造成二次污染。发生火灾事故时一方面燃烧产生的废气将对周边大气环境产生明显不利影响，极端情况下可能造成人员伤亡；另一方面，火灾时产生的消防事故废水中混杂有大量的化学品，如果处理不够及时溢流出厂区，进入周边水系，可能产生地表水污染事故，对局部地表水环境产生影响。

易燃物质应按照《危险化学品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15063-1995）的有关规定，制定严格的管理制度，加强化学品的运输、贮存、使用过程的管理；制定具有可操作性的事故应急预案，防止发生丢失、泄漏引起爆炸、火灾等事故引发环境污染事故。因此，在化学品存放和使用过程中，应加强专人管理，禁止吸烟，禁止明火产生，整个车间均要防火防爆。

### 6.3.7 风险防范措施及应急要求

本项目具有潜在的火灾、泄露危险性，因此，建设项目的规划设计、施工和运营等必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，特别是仓储区，物料存储量最大，风险事故源强最大，应保证施工质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。

（1）选址：本项目道路、供水、供电、通讯、排水等基础设施基本完备。

（2）安全防范措施：建筑设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。厂区内生产设备集中在厂区北侧，所有设备以电为能源，厂区内无其他可燃性燃料存在。

（3）生产装置区风险防范措施

(厂房严格按照要求的耐火等级、防爆等级，在结构形式上，材料选用上满足防火要求。

(电气和仪表专业设计按照《爆炸和火灾危险环境店里装置设计规范》执行，对于仪表灯具、按钮、保护装置全部选用密闭型。

(电气设计中防雷、防静电按防雷防静电规范要求，对使用易燃易爆介质的工艺设备及管道均作静电接地处理。对于高大建筑构筑物均采用避雷针和避雷带相结合的避雷方式，并设置防感应雷装置。同时设有良好的接地系统，并连成接地网。

（4）危险品储存防范措施

①尽可能减少危险品储存量和储存周期。物料储存应符合《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-1999）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）等相关规范。

②化学品储存场所等应设立检查制度；主要化学物料输送管道应安装必要的安全附件；输送管道上应安装切断阀、流量监测或检漏设备。

③场内配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。库内物质分类存放，禁忌混合存放。易燃物与毒害物应分隔存放。

④单独设置危化品存储间，用于危化品的存储，同时做好管理工作及台账记录。

（5）配备完善的消防措施

厂区内按照规定配置足量得到手提式干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器。

（6）生产安全管理及劳动保护

(公司建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。同时公司设专职巡检员，对厂区进行巡检，一旦发现异常情况可马上采取措施。

(加强安全生产教育。安全生产教育包括日常安全教育以及外来人员安全教育等。让所有员工了解本厂各种原材料物理化学性质和毒理学性质、防护措施、环境影响等。

(为避免原料和产品贮存中火灾事故的发生，生产车间内严禁烟火，不准有明火。

④对在岗工人及邻近有关人员进行自由救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护，佩戴个人防护用具等。

（7）有毒气体的防范措施

①加强安全教育培训和宣传：物质燃烧产生各种毒害气体，气液应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。

②加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、监测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。

③建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：原料及成品燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。

（8）液体原料使用过程中的防范措施

①本项目生产中使用胶料原料均为液体，存储设备务必做到完全封闭，避免跑、冒、滴、漏。

②在液体原料投料、计量过程中，定期检查设备的运行情况，做到无渗漏，同时对计量设备定期检测其正确性。

③若出现液体原料渗漏现象，应立即进行应急处理，对存储设备附近的地面必须做防渗处理，如有必要需做围堰隔绝泄露，企业做突发环境事件应急预案，发生事故时，及时启动应急预案。

（9）次生污染防治措施

Ⅰ、建设单位在雨水排口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。在厂区边界预先准备适量的沙包，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向场外泄漏。

Ⅱ、设置应急事故池

发生火灾事故时，关闭雨水阀门，将消防废水引入事故池和初期雨水池，集中处理，消除隐患后排放。

扩建项目事故容积测算参照《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积按下式计算:

V总=(V1+V2- V3)max+V4+Vs

式中，(V1+V2- V3)max:指对收集系统范围内装置分别计算，(V1+V2- V3)取其中最大值；

V1:收集系统范围内发生事故装置的物料量。根据计算扩建项目液体原料可能泄露的最大量V1为37m3；

V2:发生火灾事故的消防水量，m3；参照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）消防用水按照35L/s计（室外15L/s，室内20L/s），灭火时间以1h计，计算得V2=126m3；

V3:发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，0m3；

V4—发生事故时仍然必须进入该收集系统的生产废水量，m3，根据企业提供的数据约为0m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。根据计算初期雨水量为90.85m3；

注：项目雨水量主要与场地范围内的大气降水、汇水面积、径流系数和场地地质条件等因素有关，随季节性变化较大。按照蚌埠市暴雨强度计算公式：

初期雨水收集池的水量估算公式如下：

Q=q•ψ•F•T

其中：Q─雨水设计流量单位为（L/s）；

ψ─径流系数，本项目径流系数ψ取0.9；

F─汇水面积（hm2），根据实际情况，项目初期雨水收集系统汇水区主要为扩建项目生产车间及危废暂存间、危化品库面积，共约为0.32hm2。

q—暴雨强度，单位为L/s•hm2，根据《给水排水设计手册》，第5册《城镇排水》第二版中推荐公式计算得蚌埠暴雨强度q为350.52L/s•hm2。

T—收水时间，取15min。

根据初期雨水量计算，厂区初期雨水量为90.85m3/次。

综上所述，发生事故时事故废水量为37+126+90.85=283.85m3，

事故池依托可行性分析：本项目位于原有项目厂区内，厂房依托现有，事故池已建设完成，根据安全设施设计专篇的设计要求及现有项目环保验收报告中计算数据，现有项目厂区事故总水量为374m3，根据计算，扩建项目事故废水最大产生量为253.85m3，扩建项目及现有项目事故废水最大产生量为627.85m3，根据现场勘查现有事故池有效容积700m3，能够满足该工程事故废水收集要求。现有事故池容积尚有余量容纳扩建项目事故废水，依托现有事故池可行。

当发生较大事故进行扑救时，装置区、储罐区的污染水体，通过排水沟排到事故收集池储存，待事故结束后处理达标后外排。

（10）事故废水防范措施

厂区消防水采用独立稳定的消防供水系统，并配备有消防栓及固定式泡沫灭火器材。因火灾、爆炸等产生的事故废水、消防废水导入事故水池；事故排除后，将废水处理达到相应环境标准后排放，避免直接排放对环境造成严重影响。

厂区建设一座事故水池，可以满足现有项目及扩建项目消防事故状态下的废水容量，同时要求项目单位应做好消防事故水池防渗处理。因此，在废水处理场事故状态下，废水不会出现外排，不会对周围地表水及地下水产生不利影响。

本项目在雨水排放口设置相应的切断阀门，以用于下雨时切断雨水流至初期雨水的收集池。

同时初期雨水池和消防事故水池二者不可混用。

若发生火灾时，大量消防水可能排出厂外，对外部水环境可能造成严重污染。针对拟建项目污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、处理过程和最终排放的“三级防控”机制。

一级预防控制措施：生产车间四周设置环形沟，环形沟与事故池连通，将含污染物的事故废水切换至事故应急池；

二级预防控制措施：当事故发生后，事故废水利用地势差自流至厂区事故应急池暂存；

三级预防控制措施：当厂区事故池无法满足事故状态下事故废水处理时，事故废水进入园区污水管网，园区作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故污染消防水造成的环境污染。

本项目在采取上述措施后，可确保项目的事故废水不会污染厂址附近地表水体和地下水体。事故状况下厂区雨污管线图及排水与外部水体切断措施如下图所示：

图6-7  事故废水切断措施示意图

### 6.3.8 事故应急预案

（1）应急准备

厂区内设完善的安全报警通讯系统，并配备防毒面具、灭火器等必要的消防应急设施，一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。

企业设有专门的应急指挥机构，能对一般性事故第一时间做出正确的决策指挥，并组织公司自身救助力量及在当地社会救援力量的帮助下控制事故影响范围和破坏程度。

当地消防及社会救援机构取得正常的通讯联系，并委托消防部门对厂区内潜在安全因素进行定期检查，更换消防器材。

组织人员培训，一般性工作人员要求能熟练掌握正确的设备操作程序，应急指挥机构人员则应进行事故判别、决策指挥等方面的专业培训。

根据项目的性质，本次评价提出应急预案，供建设单位参考。

表6-46  突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 （确定危险目标） | 生产装置区和存在着火灾、爆炸、泄漏等风险 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，确定主要负责人，发生环境风险事故时，负责应急救援工作的组织和指挥。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 如发生严重的化学品等泄漏，或诱发次生事故，应该立即报生态环境、安监、消防主管部门，主管部门指导现场应急工作。 请求生态环境主管部门安排专家、监测人员等前往现场做技术支援。 应急救援指挥领导小组主要负责人应在30分钟内到达现场指挥应急处置工作。工厂指挥部应该立即启动应急预案并组织各方面力量处置，及时将处置情况报市环保主管部门。 |
| 4 | 应急救援、防护措施与器械 | （1）应对所使用的化学品挂贴化学品安全标签，安全标签应提供应急处理的方法。 （2）配置足够的消防器材。 |
| 5 | 信息报送 | （1）突发环境污染事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免在事发地群众中造成不利影响。 （2）初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害和程度、转化方式趋向等初步情况。 （3）续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切的数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。 （4）处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | （1）现场指挥部应根据发生的环境风险事故的情况，指定专业人员具体负责应急监测工作。 （2）根据监测结果，现场指挥部综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家组咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境污染事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境污染事件应急决策的依据。 （3）指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。 |
| 7 | 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划 | （1）突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动； （2）撒离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。 |

（2）应急联动机制

按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，实现企业与地方人民政府突发环境事件应急预案的有效衔接。地方人民政府应及时对突发环境事件进行曝光，并立即采取相应的应急措施。

### 6.3.9 风险影响分析结论

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目不构成重大危险源。在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。因此，本项目产生的风险对周围环境的影响是可接受的。

表6-47  环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 主剂（D955） | Mibk（甲基异丁基酮） | 重剥离剂（CRA21） | 甲苯 | 丁酮 | 异丙醇 | 120#溶剂油 | 醋酸乙酯 | 正庚烷 |
|  |  | 存在总量/t | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1 | 10 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 / 人 | 5km范围内人口数 1.005万 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2□ | F3( |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2□ | S3( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2□ | G3( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1□ | D2□ | D3( |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1( | 1≤Q＜10( | 10≤Q＜100□ | Q＞100□ |
|  | M值 | M1□ | m2□ | m3□ | M4( |
|  | P值 | P1□ | P2□ | P3□ | P4( |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1□ | E2( | E3□ |
|  | 地表水 | E1□ | E2□ | E3( |
|  | 地下水 | E1□ | E2□ | E3( |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+□ | Ⅳ□ | Ⅲ□ | Ⅱ( | I( |
| 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级( | 简单分析( |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害( | 易燃易爆( |
|  | 环境风险类型 | 泄漏( | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( |
|  | 影响途径 | 大气( | 地表水( | 地下水( |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法□ | 经验估算法□ | 其他估算法□ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX□ | 其他□ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |
| 重点风险防范措施 | 主剂（D955）、主剂D909（SF500）、Mibk（甲基异丁基酮）、CRA21、甲苯、丁酮、异丙醇、120#溶剂油、醋酸乙酯、正庚烷等原料储存于阴凉、通风处，设置单独的危化品原料存储区域，制定严格的运输、使用及采购记录。 危废暂存间防渗处理，定期检查设备使用情况，保证其正常运行，不外漏各种液体原料。 ·建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案； ·加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施 |
| 评价结论与建议 | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），采取以上事故风险防范措施和应急预案情况下，项目对周围环境的风险影响在可接受的范围之内。 |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |

# 第七章 环境保护措施及可行性论证

## 7.1施工期环境保护措施分析

本项目施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。评价针对其影响提出相应的污染防治措施。

### 7.1.1大气污染防治措施分析

工程土建施工期间，由于开挖的土方通常裸露堆放在施工现场，如果遇到干燥大风天气，将会产生一定量的扬尘，对周围环境产生一定的影响。为减小工程施工期可能对周围环境造成的影响，最大限度减少对环境造成的不利影响，施工期具体措施如下：

①施工企业要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施，工地项目部必须成立扬尘治理工作小组，由项目经理任组长，专职安全员为副组长，施工员、材料员、监理员、门卫为主要成员；必须建立扬尘管理网络并上墙公示；必须制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台账；必须落实保洁人员，必须定时清扫施工现场；

②施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏，施工工地内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围挡；

③施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路；

④施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施；

⑤施工现场设置洒水降尘设施，开挖、钻孔时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；安排专人定时洒水降尘；

⑥施工现场土方开挖后尽快完成回填，加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖；在对弃土和废渣外运方面，采用密闭化运输车辆运输，杜绝施工废渣沿途抛洒，遇到5级及以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网；

⑦运土卡车及建筑材料运输车应采用加盖专用车辆或配置防洒落装置，不应装载过满，应采取遮盖、密闭措施，并规划好运输车辆的运行路线与时间，昼间应避免在交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒；

⑧施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

⑨施工现场使用商品混凝土；

⑩渣土等建筑垃圾及土方、砂石、粉煤灰等材料应分类堆放，严密覆盖。需要运输、处理的，按市容部门规定的时间、路线和要求，清运至指定的场所处理。

风速过大时停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理，根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。

此外，对易起尘的材料不应堆放在露天，而应加盖篷布或库内堆放，并对施工现场外围辅以也应该加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。如果采取以上措施，则施工扬尘对周围环境的影响可降至最小。

经采取上述措施后，可以最大限度降低施工期扬尘对周边环境的污染。

### 7.1.2水污染防治措施分析

根据废水的不同性质，区别对待，分别处理，对施工期产生的废水进行分类收集。施工自身产生的废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水，产生量较小，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等，评价建议在施工场地内设置沉淀池，使建筑污水经沉淀后回用于施工建设。

施工期间生活污水主要是洗手等清洗废水，可以和生产废水一起沉淀后回用于生产。

### 7.1.3 噪声污染防治措施分析

根据目前的机械制造水平，施工噪声既不能避免，又不能从根本上采取措施予以消除，只能通过加强对施工设备的管理，合理组织施工、才能尽可能地减轻施工设备噪声对施工场地的周围环境的影响。为最大限度地降低施工噪声对区域的影响，施工方必须采取严格的措施。

（1）首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声。尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械，如采用液压挖掘机；不使用汽锤打桩机，采用长螺旋钻机；使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽，不低于1.8m。

（3）合理安排施工进度和作业时间，尽量避免高噪声设备同时作业。

（4）对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，进入施工现场要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声影响。

（5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

采取上述措施后可大大降低施工期噪声对周围环境的影响，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

### 7.1.4 固体废物污染防治措施分析

本项目施工期固体废物主要来自施工人员的生活垃圾及建筑施工材料的废料。

施工人员生活垃圾产生量为90kg/d，生活垃圾经收集后送市政垃圾中转站由环卫部门统一处理。符合卫生环境管理要求。

开挖土方全部进行回填和铺路，无多余的施工弃土产生。本项目施工期建筑垃圾主要有木料碎块、废铁、废钢筋等，这些生产废料数量不大，且均能回收利用，对周围环境影响较小。建筑物拆除产生的废砖块、水泥块等建筑垃圾可以用于区内铺路，对周围环境影响较小。

## 7.2运营期环境保护措施及其可行性论证

### 7.2.1废气污染防治措施分析

本项目废气主要为配胶、涂胶、烘干废气，配胶、涂胶、烘干工序均会产生非甲烷总烃、甲苯。

为了减小废气无组织排放，项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、烘干工序设置集气装置，废气产污节点均为封闭式，可有效提高废气的收集效率。根据类比，配胶、涂胶有机挥发物挥发量为总量的1%，经采取封闭配胶、涂胶工序后，可有效减少废气无组织排放，废气收集效率以98%计，烘干机全封闭，废气收集效率以100%计，经收集的废气通过一套RTO蓄热焚烧炉进行净化处理，经1根15m高排气筒（DA005）排放。风机总风量为40000m³/h，净化装置净化效率以99%计。

（1）集气罩设置要求

为了减小无组织废气的排放，确保废气有组织收集效率，项目对集气罩的位置要求尽量低、接近废气源、罩口设一定高度的直边等。由于本项目产生废气的工位较多，评价建议在设置集气装置时，罩面面积需大于产气工位，同时根据设备的大小，合理布局设备，必要时设置软帘，以保证集气效率。

项目废气处理工艺图如下所示：

图7-1  废气处理工艺示意图

### （2）无组织废气防治措施

建设项目无组织排放的废气主要是未捕集的非甲烷总烃、甲苯等。建设单位拟采取如下措施，以减少无组织挥发量与排放浓度：

①合理布置车间，将产生无组织废气的产生源布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响；

②加强对操作工的培训和管理，确保废气的捕捉率，以减少人为造成的废气无组织排放；

③在生产车间、配胶、涂胶产污工序设置封闭的区域，确保废气在小范围内形成负压收集，减少无组织散发。

④在废气产生车间进出口设置软帘或门，增加车间封闭性，提高无组织废气收集效率。

⑤集气罩的位置尽量靠近废气产生源，针对部分工序，项目集气罩的面积需大于废气产生工序，提高收集效率。

通过以上措施，可以减少无组织废气的排放，无组织排放的废气能够满足相应的排放标准要求，对周围大气环境的影响。

### RTO蓄热焚烧炉介绍：

扩建项目废气处理采用RTO蓄热焚烧炉，设备由上海焕然环保科技有限公司提供技术支持，针对本项目同类型的生产项目，上海焕然环保科技有限公司已做过上百家同类型废气净化装置具体设计方案如下：

根据生产工艺及原辅材料种类及使用量，拟增加一套废气处理量为40000m3/h的蓄热式有机废气氧化装置（RTO）及余热回收设备，用来处理车间生产所产生的废气，同时回收氧化余热，实现VOCs的达标排放，节能增效。

（1）技术特点

1）RTO设备暴露于相对有较强的腐蚀性环境中，设备大部分外表面均为钢结构部分，设备主体钢结构部分必须经过喷砂处理后再进行油漆，可大大提高设备油漆的附着力和耐腐性。

2）随着环保政策越来越严格，RTO烟囱逐步安装在线监测设备，热旁通的方式对去除率的影响就显得非常的重要，我公司采用的设计方案（下图中红色箭头线代表高温旁通气体走向）都是在各个切换周期时废气经过燃烧室和热旁通的时间有充足的保证，从设计上避免去除率波动风险，确保环保可靠性。

3）上海焕然环保科技有限公司研发的高温气体混合箱是应对超温排放的高温阀门即混合器热旁通（上图中黄色圆圈内部部件），专利产品，能够长时间耐高温，较之前的阀门经久耐用，不易坏，使用寿命达10年以上（传统高温阀只能使用1-2年）

4）RTO主体内属于高温区，保温效果越好越节能，在保温模块和保温毯之间增加一层菱形铝反射膜，上海焕然环保科技有限公司采用菱形铝反射膜是与高铁和航空隔热相同材质，具有更好的隔热效果。

5）专项研发的高密封型卧推阀，解决了传统蝶阀提升阀带来的各种问题，密封严实，故障率低，大大提高的了设备VOCs净化效率，满足更严格环保排放标准。

（2）尾气工艺参数及用热情况

表7-1  涂布工艺参数和溶剂排放量

| 涂布宽（m） | 速度(m/min) | 干涂量(g/m2) | 固含量 （%) | 单台排量(Kg/h) | 涂布机数量 | 溶剂总量(kg/h） | 氧化热值(Kcal/Kg) | 热量(Kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 | 60.00 | 0.20 | 95.00% | 20.52 | 5.00 | 102.60 | 8，974.00 | 920，732.40 |
| 合计 |  | 102.60 |  | 920，732.40 |

注：以上为某一种产品涂布工艺参数，产品溶剂量随着产品涂布参数变化而变化；

建议对涂布机风量逐步优化，涂布机的减风增浓有利于RTO运行及节能。

废气中含溶剂有：乙酸乙酯，丁酮，甲苯，120#溶剂汽油等有机物，溶剂平均氧化热值约为8，974.00Kcal/kg。

废气压力：常压或不高于500Pa正压；RTO进气温度温度约为60℃

（3）工艺参数

主要设备有：三塔式RTO（1台），控制系统、控制软件、烟囱。

RTO设计处理风量40000m3/h，最大处理风量45000m3/h，最小运行风量12000m3/h，废气量小于最小运行风量时补新风。有机物去除率≧99.0%（大于50%负荷）。

表7-2  主要参数表

| RTO部分 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | RTO-3T-40，三塔式 | 经典型号 |
| 设计流量(m3/h) | 40，000 |  |
| 最大流量(m3/h) | 45，000 | 留有约10%余量 |
| 最小流量(m3/h) | 12，000 | 小于此流量补新风 |
| 进气温度（℃） | 40-60 |  |
| 含水量(RH%) | 0-50 |  |
| VOC净化率(%) | ≥99%或者排烟VOCs低于50mg |  |
| 设计热效率(%) | ≥95%（大于50%负荷） |  |
| 最大溶剂热载(Kcal/h) | 1，500，000 |  |
| 陶瓷床换热器出口温度（℃） | 80-110 |  |
| 燃烧室正常温度（℃） | 800-900 |  |
| 废气氧化停留时间（s） | ≥1.2 |  |
| 装置设计压降mmH2O | 300 |  |
| 总装机功率（KW，助燃风机） | 120（总计） |  |
| 工作时间/年（小时） | 连续运行 |  |

### 表7-3   RTO蓄热焚烧炉设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理和阀门 |
| 1.01 | 废气阀门 | 阀门类型：提升阀或三通蝶阀 | 2 | 套 | 焕然 |
|  |  | 材质：Q235 |  |  |  |
|  |  | 尺寸：DN400/500 |  |  |  |
|  |  | 气缸:SCF100x550-S-FA-A | 2 | 套 | 亚德客 |
|  |  | 电磁阀：ASCO-24V | 2 | 套 | ASCO |
|  |  | 电磁阀：ASCO-24V | 2 | 套 | ASCO |
| 1.02 | 新风风门 | 阀门类型：碟阀 | 1 | 套 | 焕然 |
|  |  | 材质：Q235 |  |  |  |
|  |  | 尺寸：DN500 |  |  |  |
|  |  | 气缸:SR140-K8FO | 1 | 套 | 焕然 |
|  |  | 定位器：气缸 | 1 | 套 | SMC |
| 1.03 | 高温阀门 | 阀门类型：碟阀 | 1 | 套 | 焕然 |
|  |  | 材质：SUS310 |  |  |  |
|  |  | 尺寸：DN400 |  |  |  |
|  |  | 气缸:SR125-K8FC | 1 | 套 | 焕然 |
|  |  | 定位器：SMC比例定位器 | 1 | 套 | SMC |
| 1.04 | 吹扫阀 | 阀门类型：碟阀 | 3 | 套 | 焕然 |
|  |  | 材质：Q235 |  |  |  |
|  |  | 尺寸：DN300 |  |  |  |
|  |  | 气缸:SR91-K8FC | 3 | 套 | 焕然 |
|  |  | 电磁阀：ASCO-24V | 3 | 套 | ASCO |
|  |  | 尺寸：直径约1.3米 |  |  |  |
| 1.05 | 静压箱 | 材质：Q235 | 1 | 套 | 焕然 |
|  |  | 壁厚：5mm |  |  |  |
|  |  | 尺寸：DN1000 |  |  |  |
| 1.06 | 风机连接管 | 材质：Q235 | 1 | 套 | 焕然 |
|  |  | 壁厚：4mm |  |  |  |
| 2 | 风机 |
| 2.1 | 主风机 | 风机类型：联轴器或直连 | 1 | 台 | 上海通用或同级 |
|  |  | 风机流量：45，000m3/h |  |  |  |
|  |  | 风机静压：3，500pa |  |  |  |
|  |  | 电机：90kw，皖南电机 |  |  |  |
|  | 软链接 | 材质：特氟龙 | 2 | 台 | 配套 |
|  |  | 尺寸：标准 |  |  |  |
| 2.2 | 燃烧风机 | 风机类型：电机直连。 | 1 | 台 | 上海通用或同级 |
|  |  | 风机流量：2，700m3/h |  |  |  |
|  |  | 风机静压：7，000pa |  |  |  |
|  |  | 电机：15kw，皖南电机 |  |  |  |
|  |  | 消音器 | 1 | 台 | 配套 |
| 3 | RTO主体 |
| 3.01 | 燃烧室 | 喷沙防腐，耐高温环氧树脂漆 | 1 | 台 | 焕然 |
|  |  | 材质：Q235壁厚=6mm， |  |  |  |
|  |  | 附：检修口，观察口，泄爆口 |  |  |  |
| 3.02 | 蓄热室 | 喷沙防腐，耐高温环氧树脂漆 | 3 | 台 | 焕然 |
|  |  | 材质：Q235壁厚=6mm， |  |  |  |
| 3.03 | 蓄热体 | 蜂窝型抗硅陶瓷耐温≥1200℃，不同孔径侧开检修人口，陶瓷体清洗更彻底便于维护。150*150*100/200/300H等规格采用独特叠放设计 | 36 | m3 | Kexing |
| 3.04 | 下层填料架 | 材质：Q235 | 3 | 套 | 焕然 |
|  |  | 型钢框架 |  |  |  |
| 3.05 | 卧推阀 | 直径：DN1000 | 6 | 套 | 焕然 |
|  |  | 材质：阀体SUS304 |  |  |  |
|  |  | 电磁阀：4F610-15-L-DC24V | 6 | 套 | CKD/日本 |
|  |  | 排气节流阀：ASN2-04 | 12 | 套 | SMC/日本 |
|  |  | 接近开关：DN18mm | 12 | 套 | SMC/日本 |
|  |  | 调压阀：DN15，PN15 | 6 | 套 | 亚德客 |
|  |  | 压缩空气气包 | 6 | 套 | 焕然 |
|  |  | 接线盒 | 6 | 套 | 焕然 |
|  |  | 气缸:CKD-SCS-180-450， | 6 | 套 | CKD/日本 |
| 3.06 | 卧推阀连接风管 | 风管□1200X900 | 1 | 套 | 焕然 |
|  |  | 壁厚t=4mmQ235 |  |  |  |
| 3.07 | 高温风管 | 尺寸：DN700 | 1 | 套 | 焕然 |
|  |  | 壁厚：5mm |  |  |  |
|  |  | 长度：8米 |  |  |  |
| 3.08 | 排风风管 | 风管□1200X900 | 1 | 套 | 焕然 |
|  |  | 壁厚t=4mmQ235 |  |  |  |
| 3.09 | 燃烧器平台 | 宽1.4米，长10米 | 1 | 套 | 焕然 |
| 3.10 | 燃烧器雨棚 | 宽1.6米，长10米 | 1 | 套 | 焕然 |
| 3.11 | 斜体栏杆 | 宽度0.8米，高4米 | 1 | 套 | 焕然 |
| 3.12 | 烟囱 | 直径：1.2米 | 1 | 套 | 焕然 |
|  |  | 壁厚：10-6mm |  |  |  |
|  |  | 高度：15米，避雷针 |  |  |  |
|  |  | 爬梯：宽度800mm | 1 | 套 |  |
|  |  | 材质：Q235 |  |  |  |
|  |  | 带取样口 | 1 | 套 |  |
|  |  | 材质：Q235或镀锌板等 |  |  |  |
| 3.13 | 内保温 | 燃烧室蓄热室，保温厚度275mm容重220kg/m3，高铝型，陶瓷纤维内衬1层铝箔层，耐温≥1300°C不锈钢螺钉锚定，稳固不易脱落 | 53 | m3 | Sunai/Bangni |
| 4 | 余热回收部分（本项目不含） |
| 5 | 燃烧系统 |
| 5.1 | 燃嘴 | 美国MAXON，100万大卡 | 1 | 套 | 美国麦克森等 |
| 5.2 | 火焰控制器 | Honeywell | 1 | 套 |  |
| 5.3 | 火焰检测器 | Honeywell | 1 | 套 |  |
| 5.4 | 主燃料电磁阀 | Honeywell | 2 | 套 |  |
| 5.5 | 压力开关 | Honeywell | 4 | 套 |  |
| 5.6 | 燃气管路和阀组 | 焕然 | 1 | 套 |  |
| 5.7 | 调压阀减压阀配比阀 | Honeywell | 1 | 套 |  |
| 6 | 电器部分 |
| 6.01 | PLC模块 | 欧姆龙PLC | 1 | 套 | 欧姆龙 |
| 6.02 | 屏幕 | 触摸屏工业电脑，15寸 | 1 | 套 | 研华 |
| 6.03 | 交换机 | 路由器信号分路 | 1 | 套 | - |
| 6.04 | 温度传感器 | 威尔泰，带变送器 | 13 | 套 | 威尔泰 |
| 6.05 | 变频器 | 90kw | 1 | 台 | Delta |
| 6.06 | 变频器 | 15w | 1 | 台 | Delta |
| 6.07 | 压力变送器 | 0-7500pa | 4 | 台 | 霍尼韦尔 |
| 6.08 | 控制柜 | 2.5米x0.65米x2.1米 | 1 | 台 | 仿威图 |
| 6.09 | 低压电器 | 继电器断路器 | 1 | 套 | 施耐德等 |
| 6.10 | 软件和组态 | 编程软件 | 1 | 套 | 焕然 |
| 6.11 | 电缆桥架和软件接头 | 梯形桥架+尼绒软管 | 1 | 套 | 焕然 |
| 7 | 安装和运输，调试 |
| 7.1 | 机械部分安装 | 4-7人30天，含吃住，交通费 | 1 | 套 | 焕然 |
|  |  | 主体设备，燃料管路，压缩空气管路，辅材，工具。 |  |  |  |
| 7.2 | 电器部分安装 | 2-5人15天，含吃住，交通费 | 1 | 套 | 焕然 |
| 7.3 | 运输 | 多车次17.5米板车，超宽超长 | 1 | 套 | 焕然 |
|  |  | 目的地-买方厂区 |  |  |  |
| 7.4 | 吊装 | 根据场地合理配搭 | 1 | 套 | 买方 |
|  |  | 安装吊车、叉车多天次 |  |  |  |
| 7.5 | 现场指导和调试 | 2工程师3-7天，吃住差旅 | 1 | 套 | 焕然 |
| 8 | 管理和设计 |  | 1 | 套 | 焕然 |
| 9 | 小计 |  | 1 | 式 |  |
| 10 | 税费利润 | 设备13%税票、工程服务6%税票 | 1 | 式 |  |
| 11 | 合计 |  | 1 | 式 |  |

（4）RTO工作流程

1）启动预热

RTO的主切换阀门和正常运行时的工作方式一样。RTO启动时新风风阀打开进入洁净空气，产线连线截断风阀关闭，放空阀打开。燃烧器点火，燃烧器根据起动时燃烧室的温度自动调节最合适的升温速率，利用洁净空气使陶瓷升温，达到使用条件（炉膛平均温度＞800度）。

燃烧器会自动加热，加热到设定温度，在设定温度的正负30度区间运行，一般情况下冷启动到燃烧室800°C大约需要2个小时。

启动后蓄热床切换阀门会根据程序自动切换，使各个蓄热床轮流进气-吹扫-排气-进气，完成这3个动作。

2）连线运行

3塔处理方式的特点是在进出口阀门切换时，将残留在气仓及蓄热层内未进入燃烧室分解的气体进行吹扫，从而避免出口的VOC浓度出现峰值，提高RTO的净化效率。主切换阀门的切换工作模式如下图：

步骤1（图1）：待处理气体从①进入蓄热层A并升温，经燃烧室燃烧分解后进入蓄热层B进行热交换，蓄热层B的温度升高，尾气被冷却后排出。同时少量净化后的气体从燃烧室经过蓄热层C，将蓄热层C中残留的未处理气体吹扫至RTO入口。

步骤2（图2）：主阀门切换，步骤1中储存有热量的蓄热层B将待处理气体预热升温，经燃烧室燃烧分解后再将热量储存在步骤1中吹扫后的蓄热层C并排放。蓄热层A进行吹扫。

步骤3（图2）：主阀门切换，步骤2中储存有热量的蓄热层C将待处理气体预热升温，经燃烧室燃烧分解后再将热量储存在步骤1中吹扫后的蓄热层A并排放。蓄热层B进行吹扫。

上述步骤重复循环运行，达到各床陶瓷温度均衡，处理废气。

3）设备停机

通过按设备停机按钮完成，设备停机分两种方式：

保温停机：停机后设备主风机会立马停止工作，防止冷风把炉子吹凉，助燃风机低频率运行保持炉头正压，保护燃烧器。

正常停机：停机后设备会通过主风机吹冷风，把设备降温降到设置好的停机温度。

对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）对应推荐的废气治理措施，本项目废气治理设施均为可行性技术。

### 7.2.2废水污染防治措施

7.2.2.1废水产生情况及治理措施

本项目排放的职工生活污水经化粪池预处理，排入园区污水管网，生产不用水。

#### 7.2.2.2初期雨水处理措施分析

评价要求初期雨水收集后由排污通道进入场区污水处理系统进行处理，项目初期雨水主要产生在危化品库、生产车间，根据核算。

初期雨水收集后由排污管道进入场区初期雨水收集池进行贮存，委托第三方污水处理中处理，后期雨水及场区其它雨水（包括构筑物屋顶雨水）收集后通过雨水管网直接外排。

#### 7.2.2.3 废水事故性排放应急措施分析

项目运行期间管道破损会对周围环境产生影响，因此要求建设单位要对管网进行定期检查维修。

为防止项目废水通过渗透进入地下水，建设单位需对废水收集、处理设施采取有效的防渗措施，如地面、池体周围采用混凝土夯实，并铺设防渗膜。

为防止事故状态下废水排放对附近地表水产生污染，现有项目单独设置事故池，在紧急情况下，可利用初期雨水收集池兼做事故池。同时污水处理关键设备如水泵、风机等需采用一备一用，在紧急状况发生时尽快维修。事故池收集的事故废水委托第三方污水处理厂处理，不得随意排至外环境。

### 7.2.3 噪声防治措施

本项目营运期间噪声主要为生产设备、配套风机产生的噪声，根据类比调查，其源强为70~90dB(A)。

表7-4   项目主要噪声源强及治理措施一览表   单位：dB（A）

| 位置 | 噪声源 | 产生方式 | 源强dB（A） | 治理措施 | 治理后源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂布生产车间 | 离型膜生产线 | 连续 | 70 | 厂房合理布局、厂房隔声、减振、降噪、设备维护 | 60 |
|  | 分条机 | 连续 | 70 |  | 60 |
|  | 切管机 | 连续 | 70 |  | 60 |
|  | 空压机 | 间断 | 90 |  | 65 |
|  | 叉车 | 间断 | 75 |  | 60 |
| 涂布生产车间1外南侧 | 风机 | 连续 | 90 | 加装减震垫、选用低噪声设备 | 65 |

在此针对项目特征提出如下建议：

（1）企业在设备选型上，应选择低噪声风机、空压机等设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对风机、水泵设备安装减震垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析，经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到15~25dB（A）。

（3）对风机、空压机设备安装减震垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析，经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到15~25dB（A）。

（4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往场区内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。

经采取以上措施，噪声可衰减约15～25dB（A），再经一定距离衰减后，预测场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

### 7.2.4 固废处理措施

本项目产生的固体废物主要是一般固体废物和危险固体废物。固废污染产生及防治措施见下表：

表7-5   项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生工段 | 名称 | 固废性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 一般固废 | 交由环卫处理 |
| 2 | 生产 | 废包装材料（一般固体废物） | 一般固废 | 集中收集后外售物资回收公司 |
| 3 | 生产 | 废危化品包装材料 | 危险废物 | 交由有资质单位处理 |

本项目产生的固体废物均为一般固体废物和危险废物，项目固体废物暂存措施如下：

（1）一般固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价要求对固体废物设置规范的临时堆存场地，用以暂存各类固体废物。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定，固废暂存设施必须采取防流失、防扬散、防渗漏等三防处理，防渗层渗透系数≤10-7cm/s，并进行场地硬化。

（2）危险废物

扩建项目设置1座32m2危废暂存间，用于收集、贮存全厂生产过程产生的危废，定期交有资质单位进行处置。

危废暂存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求：危废暂存间地面设置混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-7cm/s；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。

在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存场所的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。

危废暂存间设置要求：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②应在易燃、易爆等危险品仓库防护区域以外。

③设施内要有安全照明设施和观察窗口。

④用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑤基础必须防渗，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7厘米/秒。

⑥危险废物堆要防风、防雨、防晒。

危险废物处置要求：

建设单位应委派专人负责，认真执行五联单制度。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

运输环节防治措施：

在采取处理废弃物的同时，加强对废弃物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废弃物的二次污染。根据中华人民共和国国务院令第344 号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

A、做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

B、废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。

C、处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

D、危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

综上，只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。

### 7.2.5地下水污染防治措施

本项目液体原辅材料中含有有机挥发物、甲苯等污染物，为防止存储、传输过程中以及处理过程中跑、冒、滴、漏等对项目区地下水、土壤的污染，对部分区域实行分区防渗。在采取分区防渗措施后，正常状态下，场区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水，项目排放废水对区域地下水水质的影响很小。

防止地下水污染的被动控制措施为地面防渗工程。包括两部分内容：一是厂区以及生产装置参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是防渗层内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理系统处理。

7.2.5.1 地面防渗工程设计原则

（1）采用国际国内最先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响最小，确保地下水现有水体功能。

（2）坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质（丰水期的水位埋深）条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

（3）坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

（4）泄漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

7.2.5.2 防渗方案设计参照标准

污染区地面防渗方案设计根据不同分区分别参照下列标准和规范：

（1）《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）；

（2）按照下列标准进行渗漏物质类别的鉴别：

《国家危险废物名录》（2021年版）；

《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007）；

《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）；

《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》（GB5085.2-2007）；

《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；

《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB5085.4-2007）；

《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》（GB5085.5-2007）；

《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB5085.6-2007）。

（3）按分区类别，重点污染防治区和特殊污染防治区属于危险废物污染防治区，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）；

（4）按分区类别，一般污染物污染防治区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。

7.2.5.3 全厂污染防治区地面防渗层设计方案

（1）污染防治分区方案

根据工程分析提供的厂内可能泄漏物质种类，依据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～7-2007）的规定，确定全厂地下水污染防治分区情况详见下表及项目分区防渗图。

表7-6   厂区分区防渗措施一览表

| 防渗级别 | 扩建项目区域 | 现有项目 | 防渗要求 | 防渗工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗 | 危废暂存间、危化品间 | 事故池、初期雨水收集池、植物油储罐区、硫磺仓库、一氯化碳仓库 | 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行 | 重点防渗区域采用HDPE膜+水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度≥250mm）。其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的 |
| 一般防渗 | 涂布生产车间 | 黑油膏、白油膏生产车间、其他原料仓库 | 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行 | 采用抗渗混凝土（厚度≥100mm），其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的 |
| 简单防渗 | 办公区 | 地面硬化 | / | / |

（2）防渗层设计方案

本项目按简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区分别采取不同等级的防渗措施：

防渗层尽量在地表铺设，按照污染防治分区采取不同的设计方案，具体如下：

①简单防渗区采取一般地面硬化；

②重点防渗区设围堰，切断泄漏物料流入一般防渗区的途径，重点防渗区的地面坡向排水口，最小排水坡度不得小于5‰，采用HDPE膜+水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度≥250mm）。其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的；

③一般防渗区。等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行。

（3）泄漏污染物收集系统及预防措施

泄露物泄露后利用雨水管道收集系统进行收集，并用泵打入事故池，委托第三方污水处理站处理。

（4）扩建项目在场区设置1个地下水监测井，位于危化品库一侧。

### 7.2.6环境风险防范措施

由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取切实有效的措施加以防范，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效方法。

#### 7.2.6.1废水事故风险防范措施

为避免废水处理设施故障事故的发生，建设单位需做好有关防范措施。

（1）项目区一旦发生暴雨，废水可能会随地表径流流入地表水体，造成对水体的污染。雨水收集后通过阀门转换，初期雨水进入初期雨水收集池，委托第三方污水处理站处理后排放，后期雨水排入园区雨水管网。因此，雨水对地表水体环境影响较小。

（2）为防止事故状态下废水排放对附近地表水产生污染，利用项目区内的初期雨水收集池作为事故水池。当事故发生时，初期雨水收集池可以起到储蓄废水的作用，为维修设备提供一定的时间，尽量不影响到正常。同时污水处理关键设备如水泵、风机等需采用一备一用，在紧急状况发生时尽快维修。

（3）为了防止废水输送过程中管道破裂而污染土壤和浅层地下水，评价提出如下建议措施：

①合理设置管道阀门，在出现破裂时，能及时通过阀门控制泄漏量。

②选用优质管材，减少管道破裂的机率。

③加强管理，做好管道的维护工作，发现破裂时能及时做应急处理。

（4）其他事故防范对策和建议

①平时注意废水处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划。

②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废水能及时处理。

③对员工进行岗位培训，持证上岗，经常性监测并做好值班记录，实行岗位责任制。

#### 7.2.6.2废气事故风险防范措施

（1）由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。

（2）引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。

#### 7.2.6.3地下水风险防范措施

（1）加强源头控制。厂区各类废物做到循环利用的具体方案，减少污染排放量；工艺、管道设备、污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。

（2）按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求做好分区防控，一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂直防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。

（3）建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。建设单位作为跟踪监测报告编制的责任主体，应制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划，定期公开相关信息。

（4）制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。

（5）加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区危废堆场等地面防渗的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。

#### 7.2.6.4 液体原料存储区防范措施

建设单位对安全及风险防护措施的设置较为重视并拟投入大量资金用于相关设施的建设。本项目对液体原料存储区设置围堰，并采取如下风险防范措施：

①液体危化品原料单独布置，设置在通风、远离热源的地方。

②液体危化品原料件四周采用混凝土围堰，做好防渗措施，可收集事故废水。

③液体危化品原料件设置火灾自动报警装置。

④在液体危化品原料间围堰外侧设置水喷淋管线及喷嘴，当温度过高时对其采取喷淋减温；泄漏或发生火灾时也可进行有效的防护。

⑤加强液体危化品原料物料运输、卸料过程的监管，在物料装卸料过程中，必须由专人负责监控，防止发生风险事故。

⑥设置可视监控系统。

根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年版），本工程生产的火灾危险性分类为甲类，故充分考虑该工程可燃、易燃原料的防火安全距离。评价要求耐火等级、防火间距、防爆、安全出口等均应满足国家现行规程、规范要求。

7.2.6.5 火灾事故的抢救措施

①采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。尽可能远距离灭火或使用遥控水枪、水炮等扑救，切勿直接对泄漏口或安全阀门喷水，防止产生冻结。

②一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防车、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。

③隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。

④利用电话向消防部门报警，报警内容应包括：事故单位；事故发生的时间、地点、化学品名称、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。

⑤设置事故废水收集装置。

7.2.6.6 生产工艺

（1）原料输送工艺流程为密闭型系统，从物料的投入和物料输出始终在一个由装置和管道组成的密闭系统内。

（2）对液体危化品原料的使用过程中，确保管道链接装置链接紧密，避免跑冒滴漏现象。

（3）定期检查维修设备，确保设备完整，不发生泄漏事故。

（4）设置环保、安全专员，加强日常风险管控。

7.2.6.7 防火防爆措施

液体危化品原料区、天然气管道所贮运物料均为易燃、易爆危险品，工艺装置的设计严格按照相关规程进行。生产车间周围设置环形消防通道，并设有消防水冷却系统，按规定配备各种移动式小型灭火设备；

在厂区风险点等物料易泄漏的部位设置可燃检测报警仪；火灾报警系统采用电话报警系统，工艺装置区、值班房周围设置手动火灾报警按钮；生产过程中易挥发的物料均属于易燃、易爆有害的物质，装车设计均为密闭系统，使易燃易爆物料在操作条件下置于密闭的设备和管道系统中。

7.2.6.8 泄漏应急措施

发生泄漏事故时应尽可能切断泄漏源，避免一切火源，通过釆用合理通风等措施，加速泄漏物质扩散。采取处置措施前应使用可燃气体浓度报警装置进行探测，在确保不会发生爆炸的前提下，尽可能早地采取处置措施。

泄漏量较大吋应及时疏散厂区内车辆、附近及下风向居民。

7.2.6.9 建筑安全防范

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建议建筑物的防火等级均釆用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求；凡禁火区均设置明显标志牌；各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 的要求。

7.2.6.10 防雷、防静电与接地

电气设备过电压保护：设置防爆配电箱、照明配电箱的电源进线处设置电涌保护器SPD。

防雷、接地与防静电：采用独立架空接闪线防直击雷，且独立设置接地装置，每一处引下线的冲击接地电阻不大于10Ω。除设置防直击雷措施外，还设置防闪电感应、防闪电电涌侵入的措施：将屋面板内钢筋捆绑或焊接成闭合回路，并每隔18~24m采用引下线进行接地；引入建筑物的电源线等均采用埋地敷设并进行重复接地。

本项目中低压配电接地系统采用TN-C-S型式。低压配电系统设短路、过负载和接地故障保护，为减小接地故障引起的电气火灾危险，对电源进线配电柜（箱）的进线处设防火漏电保护装置，漏电电流为300mA。为防止人身触电事故发生，配电箱供给手持式和移动式电气设备的末端线路或插座回路，应装设漏电电流动作保护器，其额定动作电流为30mA。

7.2.6.11 次生/伴生污染防治措施

发生火灾后，首先要进行灭火，降低着火时间，减少燃烧次生、伴生物质一氧化碳、二氧化碳对环境空气造成的影响；同时本项目生产产品为灭火剂，可直接用成品进行灭火，废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。

#### 7.2.6.12 操作过程中风险管理措施

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。

（1）操作过程中的安全防范措施

生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和

处置能力，对企业具有重要的意义。

①严格把好工程设计、施工关

工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，调试的质量，严格竣工验收审查。

在工艺设计中应注意对特别危险及毒害严重的作业选用自动化和机械化操作或遥感操作，并注意屏蔽。对选用的设备应符合有关《生产设备安全卫生设计总则》的要求，并注意考虑职业危害治理和配套安全设施。在总图设计中应注意合理进行功能分区，并有一定的防护带和绿化带，严格符合安全规范的要求。

针对本项目特点，本评价建议在设计、施工、营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。

A、设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。

B、厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

C、尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定存车间内设置必要的安全卫生设施。

D、设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和反应过程都在密闭的情况下进行，防止易燃易爆及有毒有害物料泄漏。

E、仓库必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。为防止直接雷击，一般在库房周围须装设避雷针，仓库各部分必须完全位于避雷针的保护范围以内。

F、对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范处理措施。

G、在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。

H、在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全淋浴喷头等设施。

②提高认识、完善制度、严格检查

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟常鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。

③加强技术培训，提高职工安全意识

职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此加强对操作工人的安全生产和环境保护教育和管理，特别是危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。严格按规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。

④提高事故应急处理的能力

企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

（2）存贮过程中的安全防范措施

①在装卸物品物料前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应子以更换或修理。如工具上曾被易燃物等污染的，必须清洗后方可使用。

②操作人员应根据不同物资的危险特性，分别穿戴相应的防护用具。防护用具包括工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、滤毒口罩、纱口罩、纱手套和护目镜等。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。

③晚间作业应用防爆式或封闭式的安全照明。雨、雪、冰封时作业，应有防滑措施。

④尽量减少人体与物品包装的接触，工作完毕后以肥皂和水清洗手脸和淋浴后方可进食饮水。对防护用具和使用工具，须经仔细洗刷。

#### 7.2.6.13 事故应急预案

（1）废水处理设施故障应急措施

在生产过程中，污水处理装置出现故障，如管道破裂、堵塞、水泵损坏、污水治理设施故障等情况，不能正常处理污水，应采取以下应急措施：

一旦废水处理装置发生事故，应立即启动备用设备，将故障设备取出检修。对于池体出现故障，应迅速改变进水流向，使废水流入事故池，尽快检修泄露设备、装置。

（2）可燃、易燃物贮运设施事故应急措施

预防为主，安全第一是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。可燃、易燃物贮存、使用过程做好以下几个方面工作：

①贮存和操作过程事故防范措施

A、操作注意事项：密封操作，安全通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。

B、贮存注意事项：可燃、易燃物需存储在规定的位置，远离火种热源。采用防爆照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有应急处理设施。

C、泄露应急处理：迅速撤离泄漏区人员至上风向，并进行隔离，严格限制进入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿着静电工作服尽可能切断泄露源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容大量水。如有可能，将露出气体用排风机送至空旷处或装适当喷头烧掉。也可将漏气容器移置至空旷处，注意通风。漏气容器妥善处理，修复、检验后再使用。

（5）应急预案

主要内容见下表。

表7-7  应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：沼气储存装置、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施 ；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

#### 7.2.6.14 结论

综上所述，本项目可能造成的社会稳定性风险较小。风险防范措施、应急预案较为完善，生产过程中应加强监管和应急演练；本项目中物质可能产生的风险，通过采取环评中提出的补充防范措施和制定相应的应急预案，风险程度可以降到最低，达到人群可以接受的水平。建设单位应按照相关要求编制应急预案送至当地生态环境部门备案。

在严格落实本环评提出的各项风险防范措施后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

# 第八章 环境影响经济损益分析

## 8.1环境保护投资概算

本项目总投资5000万元，其中环境保护投资312万元，占项目总投资的6.24%，项目环境保护措施及投资清单见下表。

表8-1  环保措施投资一览表

| 项目 | 类别 | 防治措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水经化粪池预处理，排入园区污水管网，生产不用水 | 依托现有 |
| 废气 | 配胶、涂胶、烘干废气 | 配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，烘干工序设置隧道式封闭通道， 废气仅收集后通过一套RTO蓄热焚烧炉进行净化处理，经1根15m高排气筒（DA005）排放。风机总风量为40000m³/h，净化装置净化效率以99% | 220 |
|  | 天然气燃烧废气 | 与配胶、涂胶、烘干废气合并通过经1根15m高排气筒（DA005）排放 |  |
| 固废 | 职工生活垃圾 | 交由环卫处理 | 依托现有 |
|  | 废包装材料（一般固体废物） | 集中收集后外售物资回收公司 | 2 |
|  | 废危化品包装材料 | 暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 | 20 |
| 噪声 | 噪声设备 | 减震、隔声、降噪等措施 | 20 |
| 地下水 | 地下水 | 设置危化品库、危废暂存间，做好分区防渗 | 30 |
| 风险防范 | 风险防范 | 按要求设置危废暂存间、危化品间、厂区设置分区防渗，发生事故依托初期雨水收集池、事故池； 加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施 | 20 |
| 总计 | 312 |

## 8.2环境效益及环境损失

本项目环境经济损益分析的目的是运用环境经济学原理，在考虑项目建设与社会环境以及区域社会经济的持续、稳定发展的前提下，运用“费用—效益”分析方法，对本项目环境效益和损失进行分析。

8.2.1环境效益

本项目采取了建设沼气工程等环境保护措施后的环境效益，主要体现在环境得到适当的保护，使污染物排放大大减少，环境效益较好。具体体现在以下几个方面：

①项目建设沼气工程，建设沼气池，处理后的沼气、沼渣全部进行了综合利用。

②通过在场区内布置种植绿化带，减少恶臭对周围环境的影响。生活垃圾等由环卫部门收集处理，可防止二次污染的产生，降低对环境的影响猪舍喷洒除臭剂，猪粪、猪尿及时清理，使用掩臭剂，定期冲洗等措施，减少恶臭废气的产生量。

③本项目的建设既使土壤肥力保持平衡、改善土壤条件、培肥地力，又可提高农产品品质和产量，进而促进农业生产的可持续发展。

8.2.2经济效益

项目投产后年新增销售收入3000万元，利润1500万元，上缴税金约600万元，项目投产后可获得较好的经济效益。本项目的经济指标均较好，在生产经营上具有较高的抗风险能力，对各因素变化具有较强的承受能力，从经济角度看，本项目是可行的。项目建成后能促进当地经济的发展，增加财政税源，壮大地方经济。

8.2.3社会效益

本项目利用先进的管理、市场优势，结合当地优良的投资环境、交通优势及劳动力、土地等资源优势，本项目投产后，将为当地提供较多的就业机会，有利于提高当地居民的生活水平，有利于促进社会稳定，有利于加快开发区的建设和经济发展。因此本项目的建设具有良好的社会经济效益。

## 8.3环境经济损益分析

8.3.1分析方法

（1）目的和内容

将项目产生的直接和间接、定量和非定量的各种影响列于分析范围内，通过分析计算用于控制污染所需投资费用、环境经济指标，估算可能收到的环境与经济实效，全面衡量项目建设投资在环保经济上的合理水平，反映项目投资的环保经济效益和社会环境效益。

（2）分析方法

采用指标计算方法进行建设项目的环境经济损益分析。将项目对环境产生的损益分解成各项经济指标，包括环保费用指标、污染损失指标和环境效益，逐项计算。然后通过环境经济的静态分析，得出项目环保投资的年净效益、环保费用的经济效益，以及效益与费用比例等各项参数。

年净效益是指环保投资的直接经济效益，扣除污染控制费用。

环保污染治理费用的经济效益等于环保效益指标与污染控制费用之比，当比值大于等于1时，可以认为项目的环保治理方案在经济技术上是可行的，否则是不可行的。

环保效益与费用的比是在对项目污染控制投资进行分析，当比值大于等于1时，可以认为环保费用在环保经济效益上是可行的，否则就认为在经济方案上是不合理的。

8.3.2环保投资与建设规模

为有效地控制本项目环境污染，对废水、废气、固废及高噪声设备等采取有效的治理措施，项目建设总投资为5000万元，其中环保投资估算为312万元，占总投资的6.24%。

8.3.3环保辅助费用

环保辅助费用主要包括相关管理部门的办公费、监测费、科研技术咨询、学习交流及增设环境机构需投入的资金、人员工资等，根据该项目的实际情况，环保辅助费用按环保投资的0.5%，保守估计约为1.56万元。

## 8.4 环境经济效益分析

8.4.1经济效益分析

由于能源的紧缺和不可在生，国家对物资回收利用也越来越重视，物资生产对废旧物资的依赖越来越高，使废旧物资行业得到健康发展。具有一定的经济效益，主要体现在如下几方面：

（1）增加地方面税收。橡胶制品加工建设不仅可满足市场需求，而且可以带动当地相关产业的发展，具有很好的经济效益。

（2）就地消费，带旺地方面经济企业的员工，就地消费，增加地方的经济消费，由于区域的消费能力增加，将带动一系列相关行业的发展，从而更进一步地促进地方经济的发展。

（3）产业带动，完善产业配套。企业的建设，将会带动相关产业的相应发展，完善了城镇的产业配套，更促进了相关镇区的经济总量以及税收。

从以上分析可知，项目具有一定的经济效益，对于促进当地的经济发展起到有利的推动作用。

8.4.2社会效益分析

项目实施后的社会效益主要体现在以下几方面：

（1）项目建成后正常年份可上交税收，带动当地经济发展。

（2）项目的实施有利于加快我市橡胶行业产业化进程，生产过程中采用国内外高新技术，尤其是针对关键生产环节，进行改造升级，从而减少原材料、动力及燃料的消耗，减少三废的排放，更好的满足广大消费者的需求。同时通过建立橡胶制品产业，有利于带动当地现代产业的发展，促进产业结构调整和广大人民群众的增收。

（3）与项目相关的物流、储运等也会在一定程度繁荣当地经济，同时也将间接地促进厂区及周边地区的工业、服务业、运输业等相关产业的发展，提高居民的整体收入水平。

## 8.5 项目环境损益分析

8.5.1 环保设施投资

根据对该项目的工程分析，项目建成投产后，所产生的废水、废气、噪声和固体废物等污染物会对环境产生一定影响，因此必须采取相应的环保措施，以保证建设工程对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。

经对本次项目拟采取的环保措施进行估算，项目用于环境保护方面的投资主要用于废气、废水处理设施、固废暂存场地的建设和噪声减缓设备的使用，以及后期的运行维护。根据项目的环境影响评价及污染防治措施分析，上述环保设施的建成与投入运行，可以满足项目废水、废气、噪声等达标排放、污染物总量控制及清洁生产的要求，并可以保证企业有良好的生产环境。上述情况表明本项目环保投资可以满足环保设施要求。

8.5.2 环境代价分析

（1）环保设施的折旧费

环保设施（废气、废水、噪声、固体废物及环境监测）的固定资产形成率为100%，环保设施净残值按原值的5%计，平均按10年折旧计算，则环保设施的年折旧费为29.64万元。

（2）环保设施的运行费

主要是设备的动力费、水费等，合计约4万元/年。此外，维修费按环保投资的1%计，即3.12万元/年；从事环境保护工作人员的工资4万元/年·人；与环境保护有关的科研费、咨询费、学术交流费等预计2万元/年。

（3）排污费

达标排放后的一般固废处理费4万元/年。

由上述3项费用构成的环保运转成本为48.32万元/年。

8.5.3 环境经济效益分析

（1）直接经济效益

直接经济效益是指环境保护措施直接提供的产品价值。本工程的直接经济效益主要为固废及废水回用所节约的资源费。固废综合利用产生的经济效益约为6万元/年；循环水节约的水费约8万元/年。

（2）间接经济效益

减少污染损失：环保措施的实施减轻了废气、废水、噪声对周边环境污染造成的损失50万元/年。

减少排污费：工程减少的排污费主要考虑废水、废气治理和固体废弃物处置带来的排污费减少量。项目“三废”处理后达标排放可免交超标排污费和罚款约30万元/年。

其他效益：环保措施的实施避免了噪声和废气污染引发的职业病，从而避免了工人的医疗保健费用而获得的收益3万元/年。

综上所述，本项目环境经济效益合计97万元/年。另外，本项目的建设可带动地方第三产业和其它相关产业的发展，繁荣地方经济、增进贸易，加快园区的开发建设步伐。产业园的建设步伐加快反过来可加快园内配套的环保设施建设，改善区域环境质量，实现区域可持续发展。

## 8.6 环境经济损益综合分析

通过以上环境经济损益分析可知，本工程环境代价为48.32万元/年，环境经济效益为97万元/年，费用效益比采用下列公式进行计算：

——由于防治污染而挽回的经济价值；

HF——年环保费用；

ZJ——费用效益比。

通过上述公式计算可得，ZJ=2，大于1。

综上所述，企业采取环保措施不仅获得了较大的直接经济效益，而且从周围人群身上获得了较大的间接社会效益，并使企业职工和周边人群的身心健康、区内环境质量得到了很好地保护，对于维持企业的正常生产和可持续发展起到了积极作用。但环保设施获得的经济效益是不平衡的，直接经济效益主要集中在有价固废的回收利用及循环水方面，而废水、废气、降噪等环保措施的效益主要集中在间接效益上，在这种环保设施投资收益状况下，各级环保行政管理部门仍应加强企业的环境保护监督管理工作，尤其应加强企业无直接经济效益的环保设施的监督，促使各项环保设施的正常运行，实现区域环境的可持续发展。

## 8.7小结

结合本工程的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

# 第九章 环境管理与监测计划

## 9.1环境管理

### 9.1.1环境管理的目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为尽可能削减项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施降低建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以确保企业环境保护的制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

### 9.1.2环境管理机构

项目建设单位应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，配备2-3名专职环保人员，其基本任务是负责组织、制定、落实监督公司的环境保护管理制度和环境保护规划，组织内部环境监测、污染源调查及建档、环境统计工作；进行必要的环境教育、技术培训和技术攻关等。熟悉项目各个处理系统的工艺特点，了解项目生产运营过程中产生的各种污染源点及处理处置措施，监督检查各养殖区设备的运行情况，负责项目生产环境污染事故应急计划的监督、检查，应急事故的协调处理等。

### 9.1.3环境管理内容

项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：

（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

（2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

（3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

（4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。

（5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关环保方案的审定及竣工验收。

（6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

（7）调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

（8）建立清洁生产审核计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

（9）搞好厂区绿化工作。

（10）企业事业单位环境信息公开。

### 9.1.4环境管理制度的建立

（1）报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和第二十三条规定，本项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后方可投产。

本评价得到批复生效后，项目应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染治理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对改进环保治理技术、节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

### 9.1.5环保管理人员的培训计划

对从事环保工作的专职人员，应进行上岗前和日常的专业培训，使其有一定的环境保护知识，要求其了解公司生产工艺和产生的废水、废气、噪声等污染的治理技术，掌握废水、废气、噪声的监测规范和分析技能，确保废水、噪声等污染和达标排放和处理设备和正常运转。加强对从事环保工作的专职人员的环境保护法律、法规教育，提高工作责任感，杜绝人为因素造成的环保事故发生。

项目运营期的环境监测按《环境监测技术规范》和《污染源监测管理办法》进行，具体监测工作可委托有资质单位进行，执行本项目环境影响评价及标准确认函中的标准。

## 9.2污染物排放管理

（1）项目污染物排放清单

表 9-1   项目污染物排放清单一览表

| 阶段 | 污染源 | 污染物种类 | 处理措施 | 排放量t/a | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 | 施工扬尘 | TSP | 围挡、遮蔽、及时清扫、洒水等 | / | / |
|  |  | 机械尾气 | CxHy、CO、NOx等 | 采用先进设备、清洁燃料、定期维修等 | / | / |
|  | 废水 | 施工废水 | SS、石油类等 | 沉淀池 | 回用不外排 | / |
|  |  | 生活废水 | COD、氨氮等 | 化粪池处理后回用 | 不外排 | / |
|  | 噪声 | 设备噪声 | LAeq | 合理布局、夜间禁止施工等 | / | GB 12523-2011 |
|  | 固废 | 生活垃圾、建筑垃圾等 | 塑料、建筑垃圾等 | 遮蔽、定期清理等 | / | / |
| 运营期 | 大气 | 配胶、涂胶、烘干废气 | 非甲烷总烃 | 配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，烘干工序设置隧道式封闭通道， 废气仅收集后通过一套RTO蓄热焚烧炉进行净化处理，经1根15m高排气筒（DA005）排放。风机总风量为40000m³/h，净化装置净化效率以99% | 2.509 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） |
|  |  |  | 甲苯 |  | 0.255 |  |
|  |  | 天然气燃烧废气 | 烟尘 | 与配胶、涂胶、烘干废气合并通过经1根15m高排气筒（DA005）排放 | 0.0023 |  |
|  |  |  | SO2 |  | 0.0032 |  |
|  |  |  | NOx |  | 0.015 |  |
|  | 废水 | 生活污水 | COD | 生活污水经污水处理站处理 | 0.0504 | 沫河口园区污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
|  |  |  | BOD5 |  | 0.0288 |  |
|  |  |  | SS |  | 0.0288 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 0.004032 |  |
|  | 噪声 | 运营噪声 | Leq（A） | 减振、隔声、消声 | / | GB12348-2008中3类区 |
|  | 固 废 | 职工生活垃圾 | / | 交由环卫处理 | / | 妥善处理，合理利用资源，不产生二次污染 |
|  |  | 废包装材料（一般固体废物） | / | 集中收集后外售物资回收公司 | / |  |
|  |  | 废危化品包装材料 | / | 交由有资质单位处理 | / |  |
|  | 地下水 | / | 置危化品库、危废暂存间，做好分区防渗 | / | 不对地下水产生污染 |
|  | 风险防范 | / | 按要求设置危废暂存间、危化品间、厂区设置分区防渗，发生事故依托初期雨水收集池、事故池； 加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施 | / | 减少风险发生的概率，不对外环境产生影响 |

（2）总量指标：本项目废水外排进入沫河口园区污水处理厂，仅有生活污水，废水排放纳入沫河口园区污水处理厂总量范围内，不申请总量。

根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），我省大气污染物总量控制指标有二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）。本项目申请大气污染物总量控制指标为二氧化硫（SO2）：0.0032t/a、氮氧化物（NOx）：0.015t/a、烟（粉）尘：0.0023t/a、挥发性有机物（VOCs）：2.509t/a。

（3）信息公开：为了更好的监督项目污染物排放情况，企业应定期向周围社会公众公开项目污染物排放情况，公开信息内容主要有：项目环境保护设施运行状况；废水、废气及噪声的排放情况及达标情况，固废处置情况。

## 9.3环境监测计划

参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），运营期环境监测计划如下所示。

本项目环境监测主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测及场区周围环境质量的定期监测。

### 9.3.1大气污染源监测计划

（1）监测点的确定

根据厂区内污染物排放方式，设定废气无组织污染源监测。

（2）监测项目

- 监测项目：甲苯、非甲烷总烃、PM10、SO2、NOx；

- 排气量和温度；

（3）监测方法

固定源：

项目实施后，大气固定源监测方案可参照下表进行。

表9-2  废气固定源监测方案一览表

| 监测点 | 污染源 | 监测频次 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA005 | 生产车间、RTO蓄热焚烧炉 | 每年一次 | 甲苯、非甲烷总烃、PM10、SO2、NOx |
| 厂界 | 厂区 | 每年一次 | 甲苯、非甲烷总烃 |

无组织排放监测：

项目实施后，无组织排放监测按《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放浓度限值中技术规范及《大气污染物无组织监测技术系列》（HJ/J55-2000）要求执行。

### 9.3.2水污染源监测计划

本项目生活废水经化粪池预处理，排入园区污水管网，进入沫河口园区污水处理厂。参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。

### 9.3.3噪声污染源监测计划

监测项目：项目场界噪声。

采样和分析方法：按照国家环保局有关管理规定和标准执行。

监测点位：场界布四个噪声监测点位，昼间、夜间各监测一次。

监测频率：每季度监测1次。

### 9.3.4地下水监测计划

对污染源、污染物治理设施进行定期监测，同时做好监测数据的归档工作。对于项目暂无监测能力的项目，可委托具有环境管理部门认可监测资质的单位实施。地下水跟踪监测计划如下：

（1）监测布点要求：

布设1个点，布设点位见下表。

表9-3  地下水监测布点表

| 监测编号 | 监测位置 |
| --- | --- |
| 1 | 危化品库 |

（2）监测项目：

监测项目为：pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、高锰酸盐指数、氯化物、总硬度、硫化物、挥发酚、总磷、石油类等，并同时记录井深。

（3）采样时间及频率

每年监测一次，一次监测两天，每天采样一次。

建设单位在采取评价所提出各种治理措施后，项目建设将不对地下水产生明显影响。

### 9.3.5 排污口的规范化

根据国家标准《环境保护图形标志---排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，对治理设施安装运行监控装置。

固体废物（废液）堆放场所等应设置标志牌。项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。具体要求见下表。

表9-4   环境保护图形标志

|  | 简介：污水排放口 污水排放口提示图形符号 污水排放口 表示污水向水体排放 |  | 简介：污水排放口 警告图形符号 污水排放口 表示污水向水体排放 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 简介：废气排放口 提示图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放 |  | 简介：废气排放口 警告图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放 |
|  | 简介：噪声排放源 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 |  | 简介：噪声排放源 警告图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 |
|  | 简介：危废对催场 提示图形符号 |  | 危险废物贮存识别标签及标志 |

9.3.6 排污许可管理类别

根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号）中要求“（七）积极探索排污许可与环评制度的联动试点。属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确‘建设项目环境影响评价与排污许可联动内容’和《建设项目排污许可申请与填报信息表》，生态环境部门在环评文件受理和审批过程中同步审核”的要求。

本项目属于C2921  塑料薄膜制造，对照《固定污染源排污许可证许可分类管理名录》(2019年版），本项目属于名录二十四、橡胶和塑料制品业 29，本项目产能为3000t/a，低于1万吨/a，为其他类，应进行“登记管理”。排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污前进行登记备案。

# 第十章 结论

## 10.1工程概况

（1）项目名称：年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜印刷项目

（2）建设单位：蚌埠市荆山精细助剂有限公司

（3）建设规模：年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜

（4）行业类别：C2921  塑料薄膜制造

（5）建设性质：新建

（5）建设地点：蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号

（6）投资总额：5000万元

## 10.2 产业政策相符性分析

本项目建设不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许建设类，符合国家产业政策。

## 10.3 场址选择合理性

本项目建设地址位于本项目选址位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道16号，为开发区规划范围内的工业用地。根据蚌埠精细化工高新技术产业基地规划可知，本项目位于规划的工业园区内，符合规划要求。

项目东侧为蚌埠格润生物科技有限公司，西侧为蚌埠市德诺化工有限公司，南侧为空地，北侧为安徽雪郎生物科技股份有限公司，项目四周均为工业企业，与周围环境相容，无需重点保护及敏感性企业。

建设项目需设置100m的环境防护距离。根据现场调查，项目场界100米范围内无居民点，满足100米的环境防护距离要求。根据环境防护距离的要求，在本项目环境防护距离范围内，不得规划居民区、学校、医院等环境空气要求较高的项目。

## 10.4环境质量现状评价

（1）地表水水环境质量现状评价

水阳江水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

（2）环境空气质量现状评价

根据2020年《蚌埠市环境状况公报》可知，项目所在区域大气污染物年均浓度值未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。因此，蚌埠市为环境空气质量不达标区。

各监测点未检出TVOCs，苯、甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，说明项目区域大气环境质量现状较好。

（3）声环境质量现状评价

项目场址四周声环境噪声等效连续A声级值昼间、夜间均低于所执行的标准限值，项目区域声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（4）地下水质量现状评价

项目区域地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

## 10.5环境影响分析结论

（1）废气处理

本项目废气主要为配胶、涂胶、烘干废气，配胶、涂胶、烘干工序均会产生非甲烷总烃、甲苯。

为了减小废气无组织排放，项目将配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，烘干工序设置隧道式封闭通道，项目在配胶、涂胶、烘干工序设置集气装置，废气产污节点均为封闭式，可有效提高废气的收集效率。经采取封闭配胶、涂胶工序后，可有效减少废气无组织排放，经收集的废气通过一套RTO蓄热焚烧炉进行净化处理，经1根15m高排气筒（DA005）排放。经处理后的废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）。

项目需设置100m环境防护距离，项目环境防护距离范围内无敏感点，评价要求项目100m环境防护距离范围内禁止规划建设居住点、学校、医院等环境敏感点。

（2）废水处理

本项目生活废水经化粪池预处理，排入园区污水管网，进入沫河口园区污水处理厂。项目废水排放对受纳地表水影响很小。

（3）噪声防治

项目噪声源主要为项目噪声源主要为生产设备、风机等，根据类比调查，其强度为70～90dB（A）。在采取隔声、减震、消声等降噪措施后，四周场界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响不大。

（4）固体废物处置

项目运营过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到100%，回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化。本项目产生的各种固体废物均能够得到合理处置，加之采取必要的管理措施，不会产生二次污染。

（5）地下水环境影响分析

正常情况下，通过对厂内不同区域采取防渗处理后，厂内废水流动、衔接、输送等亦达到标准要求，废水污染物不会规模性渗入地下水。加上土壤的过滤、降解，项目进入地下水体的污染物量较小，项目运行对区域地下水水质污染影响很小。

事故状况下，一旦污水管道等防渗材料破裂，可能会导致废水下渗。根据工程勘探成果，各土层在垂直、水平方向上的厚度变化不大，各土层均匀性较好。

本项目厂区内地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合度措施。为防止废水对地下水造成污染，厂区采取防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨淋或者其它防止污染环境的措施。

危废暂存间、事故池、初期雨水收集池、危化品库等做好重点防渗漏措施，生产车间做好一般防渗措施，根据以上分析可知，本建设项目对地下水的环境影响是可以接受的。

（6）环境风险影响分析

经采取相应环境风险应急措施后，能大大减少事故发生概率，并且如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染，其潜在的事故风险和社会稳定风险是可以防范的。

## 10.6 环境管理与监测计划

建设单位应严格执行各污染物排放要求，对各污染物定期进行监测，将本项目对周围环境产生的影响降低到最小。根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。

## 10.7 总量控制

本项目废水外排进入沫河口园区污水处理厂，仅有生活污水，废水排放纳入沫河口园区污水处理厂总量范围内，不申请总量。

根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），我省大气污染物总量控制指标有二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）。本项目申请大气污染物总量控制指标为二氧化硫（SO2）：0.0032t/a、氮氧化物（NOx）：0.015t/a、烟（粉）尘：0.0023t/a、挥发性有机物（VOCs）：2.509t/a。

## 10.8 公众参与结论

根据国家环保部《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，建设单位在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后，分别向社会两次公示。两次公示10日内均未收到任何反对的意见。同时，建设单位对项目建设所在区域开展公众参与活动，在活动中采取书面问卷随机抽样调查的形式进行。共计发放“建设项目环境影响评价公众意见表”100份，回收统计有效调查表64份，占发放总数的64%。

同时建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》对公众参与相关资料和公众参与调查表进行存档以备后续查阅，将相关资料等存档于厂区环境管理部门，由建设单位分管环境保护工作的负总负责。

## 10.9 结论

蚌埠市荆山精细助剂有限公司年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜印刷项目符合国家产业政策，选址符合规划要求，生产工艺、技术成熟可靠，原辅材料来源稳定可靠，公用工程条件具备，运输条件较好。项目实施后在采用各项污染防治措施前提条件下，各项污染物可以做到达标排放；排放的各种污染物对周围空气环境、地表水环境及噪声环境影响能控制在国家相关的标准要求范围内。该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。从环境保护角度出发，该项目的建设是可行的。

表10-1   建设项目环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 治理对象 | 验收设施名称 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气处理 | 配胶、涂胶、烘干废气 | 配胶区域设置单独的配胶间，涂胶工序中全自动生产线为全封闭，烘干工序设置隧道式封闭通道， 废气仅收集后通过一套RTO蓄热焚烧炉进行净化处理，经1根15m高排气筒（DA005）排放。风机总风量为40000m³/h，净化装置净化效率以99% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） |
|  | 天然气燃烧废气 | 与配胶、涂胶、烘干废气合并通过经1根15m高排气筒（DA005）排放 |  |
| 废水处理 | 生活污水 | 生活污水经化粪池预处理，排入园区污水管网，生产不用水 | 沫河口园区污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 噪声治理 | 噪声 | 隔声、减振、合理布局及加强绿化 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准 |
| 固废处理 | 职工生活垃圾 | 交由环卫处理 | 妥善处理，合理利用资源，不产生二次污染 |
|  | 废包装材料（一般固体废物） | 集中收集后外售物资回收公司 |  |
|  | 废危化品包装材料 | 暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 |  |
| 地下水 | 置危化品库、危废暂存间，做好分区防渗 | 不对地下水产生污染 |
| 风险防范 | 按要求设置危废暂存间、危化品间、厂区设置分区防渗，发生事故依托初期雨水收集池、事故池； 加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施 | 减少风险发生的概率，不对外环境产生影响 |

## 10.10 建议

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。

（2）本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况。

（3）要落实节约用水原则。厂区实行清污分流制排水系统，保证污染治理设施的处理效率。

（4）采用乔灌结合的方式，厂区四周种植夹竹桃、女贞、九里香等。高乔木在林带中间，矮乔木栽两侧，灌木栽种最外侧，进一步加大场区绿化，净化美化场区环境。

# Text boxes

项

目

标

准

来

源

本项目位置